## Slide 1
Produktpräsentation
OPS
Kollisions- und Überlastsensor OPR

## Slide 2
Kollisions- und Überlastsensor OPR
für die Überwachung von Robotern und Handlinggeräten bei Kollisionen oder Überlastbedingungen

## Slide 3
Nachgiebig. Reaktionsschnell. Einfache Überwachung.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Pneumatikkolben
3
Sensorik
2
Gehäuse
1
Zentrier- und Befestigungsmöglichkeiten
4
Anbauflansch
5
Im Kollisionsfall wird der Anbauflansch ausgelenkt. Dieser betätigt gleichzeitig einen Sensor, dessen Signal an der Steuerung den Not-Aus auslöst.
Nach dem Auslenken kann eine manuelle Rückstellung des OPS vorgenommen und die Anlage wieder in die Ausgangsposition gebracht werden.
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Auslösekraft und Auslösemoment über Betriebsdruck einstellbar für eine optimale Überwachung des Roboters und der Bauteile während Ihres Prozesses
Integrierte Abfrage zur verzögerungsfreien Signalübermittlung bei Kollision, damit der Roboter sofort gestoppt werden kann
ISO-Adapterplatten als Option zur einfachen Montage an die meisten Robotertypen ohne zusätzlichen Fertigungsaufwand

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Auslenkung axial | Auslenkung winkelig | Auslenkung rotatorisch | Ansprechempfindlichkeit | Eigenmasse
 | [mm] | [°] | [°] | [mm] | [kg] |  |  | 
80 | 12 | 12 | 360 | 0.1 | 0.4
100 | 14 | 12 | 360 | 0.1 | 0.7
160 | 8 | 5 | 360 | 0.2 | 4.3
200 | 9.5 | 4 | 45 .. 360 | 0.3 | 7