## Slide 1
Produktpräsentation
SRU-plus
Universalschwenkeinheit

## Slide 2
Universalschwenkeinheit
Die Schwenkeinheit mit der größten Variantenvielfalt am Markt
Universell einsetzbare Einheit für pneumatische Schwenk- und Wendebewegungen.

## Slide 3
Funktionsprinzip
Gehäuse
3
Ritzel
2
Antrieb
1
Hülsentechnik
4
Dämpfung
5
Funktionsbeschreibung
Die beiden Pneumatikkolben bewegen sich bei Druckbeaufschlagung ihrer Stirnflächen geradlinig in ihren Bohrungen und drehen über ihre seitlich angebrachte Verzahnung das Ritzel.

## Slide 4
Vorteile – Ihr Nutzen
Sauber abgestufte Baureihe mit gleichmäßigem Drehmomentwachstum für viele Anwendungsfälle ist die richtige Größe als Standardprodukt lieferbar
Schwenkwinkel 90° oder 180° wählbar absolute Flexibilität bei der Auswahl des Schwenkwinkels, anwendungsspezifische Winkel sind auf Anfrage erhältlich
Endlageneinstellbarkeit +3°/-3° (klein) oder +3°/-90° (groß) wählbar
Mittelstellung pneumatisch oder verriegelt wählbar die verriegelte Mittelstellung lässt sich unter Last entriegeln. Aus beiden Arten der Mittelstellung kann immer in jede Richtung weitergeschwenkt werden.
Fluiddurchführung für Gase, Flüssigkeiten und Vakuum nutzbar dadurch entfallen störende Verschlauchungen
Elektrische Drehdurchführung für die dauerhaft betriebssichere Durchführung von Sensor und Aktorsignalen, Busdurchführung auf Anfrage erhältlich
Wahlweise elektronische Magnetschalter oder induktive Näherungsschalter für absolute Variabilität in der Positionsabfrage
Austauschbare, eingeschraubte Führungshülsen (Laufbuchsen) ermöglichen die einfache Wartung und schnellen Austausch nach vielen Millionen Zyklen.
Baureihenfortsetzung nach unten durch die SRU-mini-Baureihe, für ein breites Anwendungsspektrum

## Slide 5
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  | 
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3 | Feder-Elastomer | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-EX | Feder-Elastomer | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3 | Dämpfer-Elastomer | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3 | Feder-Elastomer | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-EX | Feder-Elastomer | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90 | Feder-Elastomer | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-EX | Feder-Elastomer | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3.4 | 1.55 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3.4 | 1.76 | 0.05

## Slide 6
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-S-180-90-M | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3.4 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4 | Feder-Elastomer | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-EX | Feder-Elastomer | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8 | Feder-Elastomer | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8-AS | Feder-Elastomer | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8-AS | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4 | Feder-Elastomer | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-EX | Feder-Elastomer | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4 | Dämpfer-Elastomer | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8 | Feder-Elastomer | 90 | 3 | 2.05 | 0.05

## Slide 7
Technische Daten
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8-AS | Feder-Elastomer | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8 | Dämpfer-Elastomer | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8-AS | Dämpfer-Elastomer | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4 | Feder-Elastomer | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-EX | Feder-Elastomer | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8 | Feder-Elastomer | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8-AS | Feder-Elastomer | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8-AS | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 1.75 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 2.4 | 0.05

## Slide 8
Technische Daten
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8-AS | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 1.96 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8-AS | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8 | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8-AS | Dämpfer-Elastomer | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3 | hydr. Dämpfer | 90 | 5 | 1.6 | 0.05

## Slide 9
Technische Daten
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3 | hydr. Dämpfer | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3 | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3 | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90 | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90 | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 1.65 | 0.05

## Slide 10
Technische Daten
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-180-3-M | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 2.2 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 2.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M | hydr. Dämpfer | 180 | 5 | 2.25 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05

## Slide 11
Technische Daten
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-4 | hydr. Dämpfer | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4 | hydr. Dämpfer | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8 | hydr. Dämpfer | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8 | hydr. Dämpfer | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05

## Slide 12
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-H-180-90-4-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
Technische Daten

## Slide 13
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 2.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3 | hydr. Dämpfer | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3 | hydr. Dämpfer | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3 | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3 | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
Technische Daten

## Slide 14
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-H-180-3-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90 | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90 | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 3.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M | hydr. Dämpfer | 180 | 9.5 | 3.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
Technische Daten

## Slide 15
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-H-180-3-4-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4 | hydr. Dämpfer | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4 | hydr. Dämpfer | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8 | hydr. Dämpfer | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
Technische Daten

## Slide 16
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8 | hydr. Dämpfer | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.5 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
Technische Daten

## Slide 17
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.6 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3 | hydr. Dämpfer | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3 | hydr. Dämpfer | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
Technische Daten

## Slide 18
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-180-3-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90 | hydr. Dämpfer | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M | hydr. Dämpfer | 180 | 14 | 3.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM | hydr. Dämpfer | 180 | 14 | 4.15 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M | hydr. Dämpfer | 180 | 14 | 3.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4 | hydr. Dämpfer | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
Technische Daten

## Slide 19
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8 | hydr. Dämpfer | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 3.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 4.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
Technische Daten

## Slide 20
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4 | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 4.45 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3 | hydr. Dämpfer | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3 | hydr. Dämpfer | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3 | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
Technische Daten

## Slide 21
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3 | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90 | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90 | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 5.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 6.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M | hydr. Dämpfer | 180 | 20 | 5.7 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
Technische Daten

## Slide 22
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8 | hydr. Dämpfer | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8 | hydr. Dämpfer | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8 | hydr. Dämpfer | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
Technische Daten

## Slide 23
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8 | hydr. Dämpfer | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
Technische Daten

## Slide 24
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-W-180-3-M-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 6.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 6.4 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 7.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3 | hydr. Dämpfer | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
Technische Daten

## Slide 25
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-H-90-3 | hydr. Dämpfer | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3 | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3 | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90 | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90 | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 12.2 | 0.05
Technische Daten

## Slide 26
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-3-VM | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M | hydr. Dämpfer | 180 | 52 | 12.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8 | hydr. Dämpfer | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
Technische Daten

## Slide 27
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-H-180-3-8-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8 | hydr. Dämpfer | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8 | hydr. Dämpfer | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-EX | hydr. Dämpfer | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8 | hydr. Dämpfer | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-EX | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
Technische Daten

## Slide 28
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 12.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 13 | 0.05
Technische Daten

## Slide 29
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 50.3 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3 | hydr. Dämpfer | 90 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3 | hydr. Dämpfer | 180 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90 | hydr. Dämpfer | 180 | 72 | 13.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M | hydr. Dämpfer | 180 | 72 | 16.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM | hydr. Dämpfer | 180 | 72 | 17.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M | hydr. Dämpfer | 180 | 72 | 17.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
Technische Daten

## Slide 30
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8 | hydr. Dämpfer | 90 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8 | hydr. Dämpfer | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 13.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 17 | 0.05
Technische Daten

## Slide 31
Bezeichnung (Weiche Dämpfung) | Endlagendämpfung | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8 | Hydr. damper | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 17.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 18 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8 | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8-AS | hydr. Dämpfer | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-L | hydr. Dämpfer | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-R | hydr. Dämpfer | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-180-3-8 | hydr. Dämpfer | 180 | 115 | 26.5 | 0.05
Technische Daten

## Slide 32
2018-09-20 14:14:04
Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende, seit 2012 SCHUNK-Markenbotschafter für sicheres, präzises Greifen und Halten.
schunk.com/Lehmann