## Slide 1
Produktpräsentation
MPZ
Kleinteilegreifer

## Slide 2
Kleinteilegreifer
Kleiner 3-Finger-Zentrischgreifer mit T-Nuten-geführten Grundbacken

## Slide 3
Präzise. Kompakt. Zuverlässig.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Gehäuse
3
Keilhakenprinzip
2
T-Nuten-Gleitführung
1
Antrieb
4
Der Kolben wird über Druckluft nach oben bzw. unten bewegt.
Die schrägen Wirkflächen des Keilhakens erzeugen dabei eine synchrone, zentrische Backenbewegung.
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
T-Nuten-Gleitführung für präzises Greifen bei hoher Belastbarkeit
Abfrage der Fingerpositionen auch über FPS möglich
Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
Kompakte Baumaße für minimierte Störkonturen in der Handhabung

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Hub pro Backe | Schließkraft | Öffnungskraft | Empfohlenes Werkstückgewicht | Eigenmasse | Max. zulässige Fingerlänge
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [kg] | [mm] |  |  | 
16 | 1 | 20 .. 26 | 24 .. 30 | 0.05 | 0.01 .. 0.02 | 16
20 | 1.5 | 26 .. 34 | 30 .. 38 | 0.1 | 0.02 .. 0.03 | 20
25 | 2 | 35 .. 47 | 40 .. 55 | 0.2 | 0.04 .. 0.06 | 25
30 | 3 | 55 .. 80 | 65 .. 90 | 0.28 | 0.08 .. 0.1 | 30
38 | 4 | 120 .. 150 | 140 .. 180 | 0.6 | 0.14 .. 0.19 | 38
45 | 5 | 225 .. 310 | 245 .. 340 | 1.15 | 0.22 .. 0.29 | 45