## Slide 1
Produktpräsentation
SGB
Kleinteile-Winkelgreifer

## Slide 2
Kleinteile-Winkelgreifer
Kleiner, einfach beaufschlagter Kunststoff-Winkelgreifer mit Federrückstellung

## Slide 3
Leicht. Schmal. Schnell.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Hebelgetriebe
3
Andrückbügel
2
Grundbacke
1
Antrieb
4
Gehäuse
5
Die horizontal angeordneten Kolben werden über Druckluft voneinander weggedrückt.
Durch das gelagerte Hebelgetriebe werden die Grundbacken winklig geöffnet sowie synchronisiert.
Die Rückstellung erfolgt durch eine Druckfeder.
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff Greifer dadurch sehr leicht und korrosionsfrei
Einfach wirkender Doppelkolbenantrieb mit Hebelgetriebe für hohe Kraftübertragung und synchronisiertes Greifen
In der Grundausführung generell mit Andrückbügel ausgestattet zum federgestützten Andrücken der Werkstücke
Kostengünstig besonders für Low-Budget-Anwendungen geeignet

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Empfohlenes Werkstückgewicht | Eigenmasse | Max. zulässige Fingerlänge
 | [kg] | [kg] | [mm] |  |  | 
32 | 0.2 | 0.04 | 32
40 | 0.4 | 0.05 | 40
50 | 0.8 | 0.06 | 50