## Slide 1
Produktpräsentation
SWG
Kleinteilegreifer

## Slide 2
Kleinteilegreifer
Geringe Störkontur durch schmale, kompakte Bauweise.
Bis zu 5 mm schmal
Schmaler, doppelbeaufschlagter 2-Finger-Winkelgreifer

## Slide 3
Schmal. Zuverlässig. Schnell.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Kinematik
3
Grundfinger
2
Gehäuse
1
Sensorik
4
Greifkrafterhaltung
5
Der Kolben wird über Druckluft nach oben bzw. unten bewegt.
Die Kinematik formt über das Hebelsystem die vertikale Bewegung in eine synchrone, rotatorische Bewegung der Grundbacken um.
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Schmale Bauweise dadurch konstruktive Möglichkeit zur Greiferanordnung in Reihe
Federgestützte Greifkrafterhaltung hält das Werkstück bei Druckverlust
Keilhakenprinzip für hohe Kraftübertragung und synchronisiertes Greifen
Leichte und kompakte Bauweise für platzsparende Handhabung ohne Störkonturen
Abfrage über elektronische Magnetschalter erfolgt platzsparend in einer Nut des Gehäuses

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Empfohlenes Werkstückgewicht | Eigenmasse | Max. zulässige Fingerlänge
 | [kg] | [kg] | [mm] |  |  | 
10 | 0.007 | 0.0025 | 10
12 | 0.017 | 0.0048 | 12
16 | 0.027 | 0.011 | 15
20 | 0.043 | 0.019 | 18
25 | 0.09 | 0.035 | 22
32 | 0.156 | 0.069 | 28
40 | 0.24 | 0.106 | 35
50 | 0.46 | 0.213 | 42