## Slide 1
Produktpräsentation
EZN
Zentrischgreifer

## Slide 2
Zentrischgreifer
Der einzige elektrische 3-Finger-Zentrischgreifer mit Vielzahlführung.
Servoelektrischer 3-Finger-Zentrischgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung

## Slide 3
Robust. Flexibel. Stark.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Gehäuse
3
Grundbacke
2
Keilhakenprinzip
1
Spindelmutter
4
Antrieb
5
Die wälzgelagerte Spindelmutter überträgt die Rotationsbewegung des Servomotors in die Axialbewegung des Keilhakens.
Die schrägen Wirkflächen des Keilhakens erzeugen dabei eine synchrone Backenbewegung.
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Antriebskonzept Servomotor für flexible Anwendung
Mit externer Elektronik zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte über PROFINET, PROFIBUS oder CAN
Möglichkeit der Vorpositionierung zur Taktzeitreduktion durch kurzen Arbeitshub
Robuste Vielzahn-Gleitführung für präzise Handhabung
Große Momentenaufnahme möglich geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
Befestigung an einer Greiferseite in zwei Anschraubrichtungen für universelle und flexible Montage des Greifers

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Hub pro Backe | Min. Greifkraft | Max. Greifkraft | Max. zulässige Fingerlänge | Empfohlenes Werkstückgewicht | Eigenmasse | Nennspannung
 | [mm] | [N] | [N] | [mm] | [kg] | [kg] | [V DC] |  |  | 
64 | 6 | 140 | 500 | 80 | 2.5 | 0.98 .. 1.08 | 24
100 | 10 | 300 | 800 | 125 | 4 | 2.3 .. 2.48 | 24