## Slide 1
Produktpräsentation
GSW-B
Greifer mit Schaftschnittstelle

## Slide 2
Greifer mit Schaftschnittstelle
Die einfachste Lösung für die Einbindung von SCHUNK Greifern in Werkzeugmaschinen.
Bis zu 1740 N Greifkraft
Universalgreifer PGN-plus/PZN-plus mit Schaftschnittstelle GSW-B

## Slide 3
Hoher Durchfluss. Kosteneffizient. Leistungsstark.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Vielzahn-Gleitführung
3
Adapterplatte mit integriertem Druckteiler
2
Aufnahme
1
Grundbacke
4
Keilhakenprinzip
5
Der durch die zentrale Maschinen-Kühlflüssigkeitszufuhr vorhandene Druck wird über den in die Adapterplatten integrierten Druckteiler reduziert. Der Greifer kann damit beaufschlagt werden und über Kolben und Keilhaken die Grundbacken entsprechend betätigen.
Während des Zugreifens gibt der Greifer über das seitliche Druckbegrenzungsventil kontinuierlich Kühlschmiermittel bzw. Druckluft ab.
Gehäuse
6
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Preiswerte Einheit aus einem Universalgreifer PGN-plus/PZN-plus und einer Schaftschnittstelle
Schnelles, automatisiertes Einwechseln des Greifers aus dem Werkzeugmagazin
Vollautomatischer Werkstückwechsel ohne Roboter- oder Portaleinsatz

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Eigenmasse | Max. zul. Drehzahl | Nennbetriebsdruck Druckluft | Nennbetriebsdruck Kühlmittel
 | [kg] | [1/min] | [bar] | [bar] |  |  | 
50 | 0.2 | 20 | 6 | 40
64 | 0.23 | 20 | 6 | 40
80 | 0.31 | 20 | 6 | 40
100 | 0.42 | 20 | 6 | 40