## Slide 1
Produktpräsentation
GFS
Schwenkfinger

## Slide 2
Schwenkfinger
Schwenkfinger zum Drehen von Werkstücken, die z. B. durch einen Greifer gegriffen werden oder auch als besondere Schwenkeinheit einsetzbar

## Slide 3
Produktiv. Flexibel. Kompakt.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Dämpfung
3
Kinematik
2
Antrieb
1
Drehflansch
4
Zentrier- und Befestigungsmöglichkeiten
5
Der beidseitig beaufschlagte Kolben bewegt sich geradlinig. Über seine angebrachte Verzahnung kann er das erste Zahnrad drehen. Über weitere Zahnräder wird die Drehbewegung auf den Abtriebsflansch übertragen.
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Integrierte hydraulische Endlagendämpfung für schnelle Schwenkzyklen
Spielfreie Endlagen für höchste Positioniergenauigkeit
Gegenlager ohne Antrieb und Dämpfung als preiswerte Ausführung der zweiten Lagerstelle

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 | [°] | [Nm] | [kg] | [°] |  |  | 
16 | 90 .. 180 | 0.64 | 0.55 .. 0.69 | 0.07
25 | 90 .. 180 | 2.35 | 1.25 .. 1.6 | 0.07
32 | 90 .. 180 | 5 | 2.4 .. 3 | 0.07
40 | 90 .. 180 | 10 | 4 .. 5 | 0.07