## Slide 1
Unterschiede Dreheinheit ERS zu STM

## Slide 2: Unterschiede des ERS zum STM
Unterschiede des ERS 135 zum STM 135
Unterschiede des ERS 170 zum STM 170
Unterschiede des ERS 170 zum STM 170
Vorgänger
Nachfolger
STM
ERS

## Slide 3: Unterschiede des ERS zum STM
Rotor: | eloxiert (schwarz)
Grundkörper: | eloxiert (grün)
Lagerflansch: | eloxiert (grün)
Dichtflansch: | eloxiert (grün)
Steckerflansch: | eloxiert (schwarz)
Hinweis: Beispielbilder mit unterschiedlichen Baugrößen – nicht maßstabsgerecht.
Technische Änderungen – Material und Beschichtung
STM
ERS
Rotor: | Aluminiumlegierung (silberfarben)
Grundkörper: | Aluminiumlegierung (silberfarben)
Lagerflansch: | Aluminiumlegierung (silberfarben)
Dichtflansch: | Aluminiumlegierung (silberfarben)
Steckerflansch: | Aluminiumlegierung (silberfarben)

## Slide 4
Unterschiede des ERS 135 zum STM 135
STM 135
ERS 135

## Slide 5: Unterschiede des ERS 135 zum STM 135
Früher:
STM135-560-S-N-40
STM | 135 | 560 | S | N | 40
STM = Produktbezeichnung |  |  |  |  | 
135 = Baugröße 135 (Außendurchmesser 135, od. 170, od. 210) |  |  |  |  | 
560 = Zwischenkreisspannung Motor 560V (oder 48V) |  |  |  |  | 
S = Mit Stecker (vor 2009 war noch eine Version mit Kabelbox (K) erhältlich) |  |  |  |  | 
N = Ohne Bremse (B = Mit Bremse) |  |  |  |  | 
40 = IP Schutzklasse 40 bzw. 54 |  |  |  |  | 
Bezeichnung

## Slide 6: Unterschiede des ERS 135 zum STM 135
Neu:
ERS135-560-40-N-N-I
ERS | 135 | 560 | 40 | N | N | I
ERS = Produktbezeichnung |  |  |  |  |  | 
135 = Baugröße 135 (od. 170, od. 210) |  |  |  |  |  | 
560 = Zwischenkreisspannung Motor 560V (bzw. 48V) |  |  |  |  |  | 
40 = IP Schutzklasse 40 (bzw. 54) |  |  |  |  |  | 
N = ohne Bremse (B = Mit Bremse) |  |  |  |  |  | 
N = ohne Drehdurchführung (D = mit DDF) |  |  |  |  |  | 
I = Meßsystem inkrementell |  |  |  |  |  | 
Bezeichnung

## Slide 7
STM135 | ERS135
Verschiebung um 8° im UZS | 
Die Lage des Nullimpuls hat sich bei allen Baugrößen um wenige Grad in Richtung des Uhrzeigersinns verschoben
Unterschiede des ERS 135 zum STM 135
Mechanische Änderungen

## Slide 8
1
3
2
4
7
5
8
6
3
Auszug Katalogansicht ERS 135 Explizite Änderungen siehe nächste Folie
Unterschiede des ERS 135 zum STM 135
Änderungen an den Abmessungen

## Slide 9
Übersicht geänderte Abmessungen beim ERS im Vergleich zum STM 135
Unterschiede des ERS 135 zum STM 135
Änderungen an den Abmessungen
Nr. | Wert beim STM |  | Wert beim ERS |  | Bemerkung
1 | 25,5 | [mm] | 27,5 | [mm] | Höhe Steckerflansch
2 | 63,5 | [mm] | 60 | [mm] | Breite Steckerflansch
3 | 131,1 | [mm] | 132,1 | [mm] | Max. Abmessung durch Stecker
4 | 135 | [mm] | 137 | [mm] | Außendurchmesser ERS
5 | 2 | [mm] | 3 | [mm] | Höhe Drehteller über Grundkörper
6 | 1,8 | [mm] | 1,65 | [mm] | Tiefe Zentrierdurchmesser
7 | 48,5 | [mm] | 48,54 | [mm] | Geänderte Tolerierung des Zentrierstiftes
8 | 35 | [mm] | 35,27 | [mm] | Geänderte Tolerierung des Zentrierstiftes
1
2
4
7
5
8
6
3

## Slide 10
ERS135 | STM135
EEPROM bei 48V |  | 
Ticks pro Umdrehung | 22400 | 18432
Motordrehrichtung invertiert | NEIN | NEIN
Positionsmessung invertiert | JA | NEIN
Parameter bei 560V |  | 
Pole Umdrehung | 160 | 144
Motordrehrichtung invertiert | NEIN | NEIN
Positionsmessung invertiert | JA | NEIN
Hinweis: Bei 560V-Systemen kann der Kunde die Werte selbst im Antriebsregler umstellen, bei den 48V-Systemen muss der MCS-12 ausgetauscht werden, da Kunde hier die Werte nicht ändern kann.
Unterschiede des ERS 135 zum STM 135
Unterschiede der Motorparameter

## Slide 11
Unterschiede des ERS 170 zum STM 170
STM 170
ERS 170

## Slide 12
STM | 170 | 560 | S | N | 40
S = SCHUNK / T = Torque / M = Motor |  |  |  |  | 
170 = Baugröße 170 (Außendurchmesser 170) |  |  |  |  | 
560 = Zwischenkreisspannung 560V (oder 48V) |  |  |  |  | 
S = Mit Stecker (vor 2009 war noch eine Version mit Kabelbox (K) erhältlich) |  |  |  |  | 
N = Ohne Bremse (B = Mit Bremse) |  |  |  |  | 
40 = IP Schutzklasse 40 bzw. 54 |  |  |  |  | 
Früher:
STM 170-560-S-N-40
Unterschiede des ERS 170 zum STM 170
Bezeichnung

## Slide 13
NEU:
ERS 170-560-40-N-N-I
ERS | 170 | 560 | 40 | N | N | I
E = Electrical / R = Rotation / S = SCHUNK Unit |  |  |  |  |  | 
170 = Baugröße 170 (Außendurchmesser 170) |  |  |  |  |  | 
560 = Zwischenkreisspannung 560V (bzw. 48V) |  |  |  |  |  | 
40 = IP Schutzklasse 40 (bzw. 54) |  |  |  |  |  | 
N = ohne Bremse (B = Mit Bremse) |  |  |  |  |  | 
N = ohne Drehdurchführung (D = mit DDF) |  |  |  |  |  | 
I = Meßsystem inkrementell (A = Meßsystem absolut) |  |  |  |  |  | 
Unterschiede des ERS 170 zum STM 170
Bezeichnung

## Slide 14
STM 170 | ERS 170
Verschiebung um 8° im UZS | 
Die Lage des Nullimpuls hat sich bei allen Baugrößen um wenige Grad in Richtung des Uhrzeigersinns verschoben
Unterschiede des ERS 170 zum STM 170
Mechanische Änderungen

## Slide 15
ERS 170 | STM 170
EEPROM bei 48V |  | 
Ticks pro Umdrehung | 30240 | 25600
Motordrehrichtung invertiert | NEIN | NEIN
Positionsmessung invertiert | JA | NEIN
Parameter bei 560V |  | 
Pole Umdrehung | 216 | 200
Motordrehrichtung invertiert | NEIN | NEIN
Positionsmessung invertiert | JA | NEIN
Hinweis: Bei 560V-Systemen kann der Kunde die Werte selbst im Antriebsregler umstellen, bei den 48V-Systemen muss der MCS-12 ausgetauscht werden, da Kunde hier die Werte nicht ändern kann.
Unterschiede des ERS 170 zum STM 170
Unterschiede der Motorparameter

## Slide 16
Unterschiede des ERS 210 zum STM 210
STM 210
ERS 210

## Slide 17
STM | 170 | 560 | S | N | 40
S = SCHUNK / T = Torque / M = Motor |  |  |  |  | 
210 = Baugröße 210 (Außendurchmesser 210) |  |  |  |  | 
560 = Zwischenkreisspannung 560V (oder 48V) |  |  |  |  | 
S = Mit Stecker (vor 2009 war noch eine Version mit Kabelbox (K) erhältlich) |  |  |  |  | 
N = Ohne Bremse (B = Mit Bremse) |  |  |  |  | 
40 = IP Schutzklasse 40 bzw. 54 |  |  |  |  | 
Früher:
STM 210-560-S-N-40
Unterschiede des ERS 210 zum STM 210
Bezeichnung

## Slide 18
NEU:
ERS 210-560-40-N-N-I
ERS | 170 | 560 | 40 | N | N | I
E = Electrical / R = Rotation / S = SCHUNK Unit |  |  |  |  |  | 
210 = Baugröße 210 (Außendurchmesser 210) |  |  |  |  |  | 
560 = Zwischenkreisspannung 560V (bzw. 48V) |  |  |  |  |  | 
40 = IP Schutzklasse 40 (bzw. 54) |  |  |  |  |  | 
N = ohne Bremse (B = Mit Bremse) |  |  |  |  |  | 
N = ohne Drehdurchführung (D = mit DDF) |  |  |  |  |  | 
I = Meßsystem inkrementell (A = Meßsystem absolut) |  |  |  |  |  | 
Unterschiede des ERS 210 zum STM 210
Bezeichnung

## Slide 19
STM 210 | ERS 210
Verschiebung um 8° im UZS | 
Die Lage des Nullimpuls hat sich bei allen Baugrößen um wenige Grad in Richtung des Uhrzeigersinns verschoben
Unterschiede des ERS 210 zum STM 210
Mechanische Änderungen

## Slide 20
ERS 210 | STM 210
EEPROM bei 48V |  | 
Ticks pro Umdrehung | 30240 | 25600
Motordrehrichtung invertiert | NEIN | NEIN
Positionsmessung invertiert | JA | NEIN
Parameter bei 560V |  | 
Pole Umdrehung | 216 | 200
Motordrehrichtung invertiert | NEIN | NEIN
Positionsmessung invertiert | JA | NEIN
Hinweis: Bei 560V-Systemen kann der Kunde die Werte selbst im Antriebsregler umstellen, bei den 48V-Systemen muss der MCS-12 ausgetauscht werden, da Kunde hier die Werte nicht ändern kann.
Unterschiede des ERS 210 zum STM 210
Unterschiede der Motorparameter