## Slide 1
Produktpräsentation
AGE-XY
Ausgleichseinheit XY

## Slide 2
Ausgleichseinheit XY
Die erste präzise Ausgleichseinheit mit Positionsspeicher einsetzbar im Montage- und Handlingbereich.
Bis zu 4 mm Ausgleichshub in XY
Ausgleichseinheit mit XY-Kompensation

## Slide 3
Kompakt. Leichtgängig. Robust.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Abfrage
3
Direktmontage
2
Positionsspeicher
1
Gehäuse
4
Ausgleichskörper
5
Die Ausgleichseinheit AGE-XY ermöglicht ein Freischalten der Linearbewegung in der XY-Achse von Robotern oder Handlinggeräten. Im Anschluss an den Ausgleichsvorgang kann das Werkstück wieder zentrisch ausgerichtet werden.
Zentrische Verriegelung
6
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
ISO-Flanschbild für die einfache Montage an die meisten Robotertypen ohne zusätzliche Adapterplatten
Robuste Gleitführung für hohe Momentenbelastung bei minimalem Bauraum
Zentrische Verriegelung für das Zentrieren der Einheit in definierte Lage
Pneumatischer Positionsspeicher für eine exzentrische Verriegelung in ausgelenkter Position

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Ausgleichsweg XY | Auslenkung rotatorisch | Empfohlenes Handlinggewicht vertikal | Empfohlenes Handlinggewicht horizontal | Verriegelungskraft | Eigenmasse
 | [mm] | [°] | [kg] | [kg] | [N] | [kg] |  |  | 
50 | 2.5 | 12 | 6 | 4 | 235 | 0.46 .. 0.47
63 | 3 | 12 | 9 | 6 | 370 | 0.83 .. 0.85
80 | 4 | 16 | 15 | 10 | 580 | 1.49 .. 1.5