## Slide 1
Produktpräsentation
FT
6-Achs Kraft-Momenten-Sensoren

## Slide 2
6-Achs Kraft-Momenten-Sensoren
Kraft-Momenten-Sensor für einfache Anwendungen. Echtzeitmessung/-datenausgabe für hochdynamische Regelungskonzepte.
Messbereich von 8 bis 40.000 N
Starrer 6-Achs-Kraft-Momenten-Sensor zum präzisen Messen in alle sechs Freiheitsgrade

## Slide 3
Robust. Flexibel. Präzise.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Dehnmessstreifen
2
Elektronik
1
Die Dehnmessstreifen (DMS) des 6-Achs-Kraft-Momenten Sensors messen die aufgebrachten Lasten in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Mx, My und Mz). Die Signale der DMS werden im Sensor verstärkt.
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Viele Baugrößen mit unterschiedlichen Messbereichen
Sensor misst in allen sechs Freiheitsgraden sowohl Kräfte als auch Momente
Rotation und Translation des Koordinatensystems in allen drei Raumrichtungen
Integrierte Temperaturkompensation um die definierte Messgenauigkeit sicher zu stellen
Einfachste Prozessanbindung dank einfacher Schnittstellen-Kompatibilität
Robuste Ausführung durch einen hohen Überlastbereich für eine lange Lebensdauer
IP-Schutzklasse IP60, 65, 68 optional erhältlich

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  |  |  | 
Baureihe | Baugröße | Messbereich Fx, Fy | Messbereich Fz | Messbereich Mx, My | Messbereich Mz | Eigenmasse | Durchmesser | Höhe
 |  | [N] | [N] | [Nm] | [Nm] | [kg] | [mm] | [mm]
FT | Nano17 | 12 .. 50 | 70 | 0.12 .. 0.5 | 0.12 .. 0.5 | 0.0091 | 17 | 14.5
FT | Nano17-Titan | 8 .. 32 | 56.4 | 0.05 .. 0.2 | 0.05 .. 0.2 | 0.01 | 17 | 14.5
FT | Nano25 | 125 .. 250 | 1000 | 3 .. 6 | 3 .. 3.4 | 0.063 | 25 | 21.6
FT | Nano43 | 9 .. 36 | 36 | 0.13 .. 0.5 | 0.13 .. 0.5 | 0.039 | 43 | 11.5
FT | Mini40 | 20 .. 80 | 240 | 1 .. 4 | 1 .. 4 | 0.049 | 40 | 14
FT | Mini43LP | 62 .. 250 | 250 | 0.75 .. 3 | 1.25 .. 5 | 0.05 | 43 | 7.9
FT | Mini45 | 145 .. 580 | 1160 | 5 .. 20 | 5 .. 20 | 0.091 | 45 | 15.7
FT | Mini58 | 700 .. 2800 | 6800 | 30 .. 120 | 30 .. 120 | 0.345 | 58 | 30
FT | Mini85 | 475 .. 1900 | 3800 | 20 .. 80 | 20 .. 80 | 0.635 | 85 | 29.8
FT | Omega331 | 10000 .. 40000 | 88000 | 1500 .. 6000 | 1500 .. 6000 | 47 | 330 | 107

## Slide 7
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  |  |  | 
Baureihe | Baugröße | Messbereich Fx, Fy | Messbereich Fz | Messbereich Mx, My | Messbereich Mz | Eigenmasse | Durchmesser | Höhe
 |  | [N] | [N] | [Nm] | [Nm] | [kg] | [mm] | [mm]
FT | Gamma | 32 .. 130 | 400 | 2.5 .. 10 | 2.5 .. 10 | 0.255 | 75.4 | 33.3
FT | Delta | 165 .. 660 | 1980 | 15 .. 60 | 15 .. 60 | 0.913 | 94.5 | 33.3
FT | Theta | 1000 .. 2500 | 6250 | 120 .. 400 | 120 .. 400 | 4.99 | 155 | 61.1
FT | Omega85 | 475 .. 1900 | 3800 | 20 .. 80 | 20 .. 80 | 0.658 | 85 | 33.4
FT | Omega160 | 1000 .. 2500 | 6250 | 120 .. 400 | 120 .. 400 | 2.72 | 156.5 | 55.9
FT | Omega191 | 1800 .. 7200 | 18000 | 350 .. 1400 | 350 .. 1400 | 9.41 | 190 | 64
FT | Omega250 | 4000 .. 16000 | 32000 | 500 .. 2000 | 500 .. 2000 | 31.8 | 295 | 94.9
FT | Omega331 | 10000 .. 40000 | 88000 | 1500 .. 6000 | 1500 .. 6000 | 47 | 330 | 107