## Slide 1
ROTA NCO
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
Handspannfutter
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
Kraftspann-futter mit
Durchgangs-bohrung
Kraftspannfutter mit Backenschnell-wechselsystem
Kraftspann-futter ohne
Durchgangs-bohrung
Pneumatische
Vorderend-futter
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme
Lünetten
Schnellwechsel-systeme
Kunden-spezifische Lösungen

## Slide 3: Ausgangssituation
zukünftig
heute
Zeit
Globaler
Wettbewerb
Zeit
Benötigte
Genauigkeit
Anforderung an Spannmittel: Effizienz, Flexibilität und…
Zeit
Varianten

## Slide 4: Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

## Slide 5: ROTA Übersicht Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
ROTA NCR/ NCR-A
ROTA 2B
ROTA NCS 3/ NCS 6
ROTA NCO

## Slide 6: ROTA NCO Anwendungsbeispiel
Spannmittel:
ROTA NCO 250 mit Quentes-Sonderbacken.
Merkmale/Anwendung:
Außenspannung von Fertigteilen in OP20. Geringe Spannkraft aufgrund hohem Reibkoeffizient der Quentes-Einsätze erforderlich. Keine Spannmarken an der Spannfläche des Bauteils.

## Slide 7: ROTA NCO
Keilhakenantrieb
Gehärteter und extrem steifer Grundkörper
Optimiertes Schmiersystem
Befestigungsgewinde
Zusätzliche Führungsnuten im Futtergesicht
Lange Backenführung
Geringe Bauhöhe
Abstreifleisten
Integrierte Luftdurchführung mit Anschlussbohrungen
Zentrale Medienzuführung
2
1
3
4
5
6
7
8
9
2
1
3
4
6
7
8
9
5
10
10

## Slide 8: ROTA NCO
Modifikation Luftanlagekontrolle
Standardisierte Backenschnittstellen verfügbar
Justierbare Messingabstreifleisten
1
1
2
2
Spitzverzahnung
Metrischer Kreuzversatz
Modifikation Kühlschmierstoffzufuhr

## Slide 9: ROTA NCO

## Slide 10: Baureihen ROTA NCO
Technische Daten | Max. Drehzahl [min-1] | Max. Spannkraft [kN] | Max. Betätigungskraft [kN] | Hub/Backe [mm] | Kolbenhub [mm]
ROTA NCO 165 | 6000 | 72 | 30 | 6.4 | 24
ROTA NCO 210 | 5000 | 95 | 42 | 9 | 27
ROTA NCO 260 | 4500 | 150 | 62 | 10 | 30
ROTA NCO 315 | 3600 | 190 | 90 | 13 | 40
ROTA NCO 400 | 2500 | 270 | 120 | 15 | 45
ROTA NCO 500 | 2000 | 330 | 140 | 15 | 45
ROTA NCO 630 | 1600 | 330 | 140 | 15 | 45
ROTA NCO 800 | 1000 | 330 | 140 | 16 | 50
ROTA NCO 1000 | 700 | 410 | 180 | 16 | 50

## Slide 11: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von werkstückspezifischen Spannlösungen
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Feldversuche mit Technologiepartnern
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung