## Slide 1
SCHUNK Spannbacken - Grundlagen

## Slide 2: Inhalt
Grundlagen Drehfutter
Übersicht Drehfutter
Funktionsprinzipien von Drehfuttern
  Übersicht Spannbacken
  SCHUNK Backenprogramm- Ihr Vorteil!
  Unterscheidung nach Backenschnittstellen
  Schnittstellen
Grundlagen Spannbacken

## Slide 3: Übersicht Drehfutter
Handspannfutter
Kraftspannfutter
Grundlegende Unterscheidung

## Slide 4: Funktionsprinzipien von Drehfuttern
Das Funktionsprinzip des Drehfutters gibt i.d.R. Aufschluss über die verwendbaren Spannbackentypen.
Bei Handspannfuttern und Kraftspannfuttern sind unterschiedliche Grundbackentypen verbaut. Diese haben i.d.R. unterschiedliche Schnittstellen für Aufsatzbacken.

## Slide 5: Funktionsprinzipien von Drehfuttern
Funktionsprinzip Kraftspannfutter
Keilhaken- oder Keilstangenfutter („Schnellwechselfutter“)
Drehfutterbetätigung:
  Hydraulisch oder
  Pneumatisch
Schnittstelle zwischen Drehfutter und Spannbacken:
  Keilhakenfutter:
    Im Drehfutter integrierte Grundbacken, die mit Führungsbahnen für die Nutensteine versehen sind
    Befestigung der Aufsatzbacke auf der Grundbacke mittels Nutensteine
  Keilstangenfutter:
    (Einteilige) Blockbacken oder
    Kombination aus Grundbacke + Aufsatzbacke

## Slide 6: Funktionsprinzipien von Drehfuttern
Funktionsprinzip Keilstangenfutter
Keilstangenfutter mit Backenschnellwechsel
Drehfutterbetätigung: manuell, mit Werkzeugschlüssel
Verwendbare Spannbackentypen:
  (Einteilige) Blockbacken oder
  Kombination aus Grundbacke + Aufsatzbacke

## Slide 7: Funktionsprinzipien von Drehfuttern
Funktionsprinzip Keilstangenfutter
Drehfutterbetätigung: Kraftspannung über Zylinder
Verwendbare Spannbackentypen:
  Aufsatzbacken mit Spitzverzahnung
  Aufsatzbacken mit Kreuzversatz

## Slide 8: Schnittstellen
Zu beachten bei Keilstangenfutter:
futterseitige Schnittstelle
Schnellwechselbacke
schrägverzahnt gerade verzahnt

## Slide 9: Schnittstellen
Zu beachten bei allen Futtern:
Backenschnittstellen für die Aufsatzbacken
Kreuzversatz Spitzverzahnung

## Slide 10: Schnittstellen
Charakteristik der Schnittstellen:
Kreuzversatz:
  Höhere Reproduzierbarkeit und damit eine höhere Genauigkeit als beispielsweise mit Spitzverzahnung
  Nur zwei Möglichkeiten des Versetzens der Aufsatzbacke auf der Grundbacke, wodurch der Anwendungs-/Durchmesserbereich eingeschränkt wird
  Daher werden Grundbacken mit Kreuzversatz i.d.R. auf Keilstangenfuttern, bei denen die Grundbacken leicht versetzbar sind, angewendet
Spitzverzahnung:
  Aufgrund der vielen Zähne (Formschluss!) höhere Kräfte übertragbar
  Zum Einstellen unterschiedlicher Durchmesser können die Aufsatzbacken auf den Grundbacken in vielen Schritten versetzt werden

## Slide 11: Unterscheidung nach Backenschnittstelle
 | Glatte Backe | Pflastersteinbacke | Krallenbacke
Mit Spitzverzahnung |  |  | 
Mit Kreuzversatz |  |  | 

## Slide 12: Unterscheidung nach Backenschnittstelle
Grundbacke/Aufsatzbacke
mit Kreuzversatz

## Slide 13: Unterscheidung nach Backenschnittstelle
Grundbacke/Aufsatzbacke
mit Spitzverzahnung

## Slide 14: SCHUNK Backenprogramm- Ihr Vorteil!
SCHUNK bietet das weltgrößte
Spannbackenprogramm für Drehmaschinenfutter
Über 1200
verschiedene Varianten von
Standard-Spannbacken!
SCHUNK ist der erste Spannbackenhersteller,
der Nut und Verzahnung schleift
SCHUNK produziert in Deutschland mit
ausgebildeten Fachpersonal und modernsten
CNC-Maschinen
SCHUNK bietet 24-Stunden-Lieferservice für alle
Lagerhaltigen Standardbacken

## Slide 15: Übersicht Spannbacken
  Aufsatz-backen, weich
Segment-Aufsatz-
und Pendel-backen
Krallen-backen
Aufsatz-backen, hart
Monoblock-
und Stufenblock-backen
Grund-backen
Nuten-steine
Zubehör

## Slide 16: Übersicht Spannbacken
  Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung
Backenrohlinge
Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz
BWT/BWW-Schnellwechselsystem mit weicher Aufsatzbacke

## Slide 17: Übersicht Spannbacken
Weiche Segment-
Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung
Weiche Segment-Aufsatzbacke mit Kreuzversatz
Quentes 20
Pendelbacke PNS

## Slide 18: Übersicht Spannbacken
Krallenbacke für die Außenspannung
Krallenbacke zur Stangenspannung
Krallenbacke für die Innenspannung
Systembacke SG mit wechselbaren Spanneinsatz

## Slide 19: Übersicht Spannbacken
Krallenbacke Type SZA

## Slide 20: Übersicht Spannbacken
Stufenaufsatzbacke mit
Kreuzversatz
Stufenaufsatzbacke mit
Spitzverzahnung

## Slide 21: Übersicht Spannbacken
Harte Stufenblockbacken
Weiche Blockbacke

## Slide 22: Übersicht Spannbacken
Grundbacke mit Kreuzversatz
Lieferbare Ausführungen:
Standard
(gerade oder schrägverzahnte
Futterschnittstelle)
Mit 1/2-Zahnversatz
Gekürzte Version
Verlängerte Version
Breite Grundbacke
Grundbacke mit Nut und Spitzverzahnung 1/16“ x 90°
Grundbacke mit T-Nut und Spitzverzahnung 90°

## Slide 23: Übersicht Nutensteine
Type NS
Type NJ
Type TS / TM
Abgesetzte Nutensteine,
wie z.B. der NS 17 / 21

## Slide 24: Spannbacken Zubehör von SCHUNK
Spanneinsätze und Spannspitzen
Ersatzschrauben
Auflagebolzen
Abricht - und Reinigungsplatte
Backen-Ausdreh-Vorrichtung
Ausdrehringe

## Slide 25: Universal-Aufsatzbacke SZKU

## Slide 26
Systemkrallenbacke Type SG

## Slide 27: Systemkrallenbacke Type SG
Bestehend aus Trägerbacke mit Spanneinsatz
Zur Rohteil- und Fertigteilspannung
Standardmäßige Spanneinsätze:
  Harte Kralleneinsätze für Innen- und Außenspannung
  Weiche Spanneinsätze in zwei unterschiedlichen Breiten
Geringeres Gewicht als System aus Trägerbacke / Aufsatzbacke
Für gerade oder schräge Keilstangenverzahnung
Standardmäßig erhältlich für:
  SMW/AUTOBLOK, FORKARDT, RÖHM und SCHUNK
  Futtergrößen: 160 - 500 mm

## Slide 28: QUENTES - Kunststoffbacken

## Slide 29: QUENTES - Kunststoffbacken
Vorteile:
  Hoher Reibwert (ca. 0,3 - 0,4)
  Keinerlei Spannmarkierungen
  Leichte und stabile Ausführung
  Umfassende Werkstückanlage
  Standard-Typen:
    Quentes 10 und Quentes 20

## Slide 30: Pendelbacken

## Slide 31: Pendelbacke PNS/PNK
Lagerbolzen
Pendelbrücke
Nutensteine
Spanneinsatz
Trägerbacke
Zylinderstift
O-Ring
PNS
PNK-für Schnellwechselfutter

## Slide 32: Anwendungsbeispiel Pendelbacken
Technische Daten:
Backe: PNS-F 400-2
Futter: 3 NHF 400
Spannkraft: 100 kN
Werkstück: Rotguss,
ca. 220 mm x 180 mm x 50 mm
Drehzahl: 1320 U/min
Zustellung: 0,3 mm
Einspanntiefe: 3 - 4 mm
Rundheit nach dem Ausspannen: 0,02 mm

## Slide 33: Keilhaken- und Keilstangenfutter
Keilhaken-System Keilstangen-System