## Slide 1
Produktpräsentation
ERS
Universaldreheinheit

## Slide 2
Universaldreheinheit
Der flachste Torquemotor mit dem größten Drehmoment für die industrielle Automation.
77 mm Bauhöhe bei 27 Nm Drehmoment
Elektrische Dreheinheit mit Torquemotor und Drehwinkel > 360° sowie den Optionen pneumatische Haltebremse und Drehdurchführung und wahlweise erhöhter Schutzart (IP54)

## Slide 3
Kompakt. Flexibel. Schnell.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Außenlaufender Rotor mit Mittenbohrung
3
Statorpaket
2
Grundträger Stator
1
Pneumatische Haltebremse
4
Elektrischer Anschlussflansch mit Steckverbindern
5
Das Drehmodul ERS basiert auf einem permanenterregtem Torquemotor, dessen große Mittenbohrung eine Mediendurchführung gewährleistet. Die Lagerung wird durch ein Vierpunktlager sichergestellt, das für eine hohe Momentaufnahme ausgelegt ist.
Mikroventil
6
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Integrierter Torquemotor für hohes Drehmoment und den flexiblen Einsatz durch die Regelbarkeit von Position, Geschwindigkeit und Drehmoment
Große Mittenbohrung zur Durchführung von Leitungen und Medienschläuchen
Kompakte Bauweise für eine minimale Störkontur und den Einsatz auf engstem Raum
Einfache Anlagenintegration durch standardisierte Geberschnittstelle (Sin/Cos)
Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte mithilfe unterschiedlicher externer Fremdregler (z. B. Bosch Rexroth IndraDrive oder Siemens SINAMICS)
Optionale pneumatische Haltebremse für Positionserhaltung im Stillstand

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Nenndrehmoment | Spitzendrehmoment | Nenndrehzahl | Max. zul. Massenträgheitsmoment | Wiederholgenauigkeit | Eigenmasse
 | [Nm] | [Nm] | [1/min] | [kgm²] | [°] | [kg] |  |  | 
135 | 2.5 | 8 | 1000 | 0.07 | 0.01 | 2.7
170 | 4.7 .. 5 | 17 | 250 .. 700 | 0.2 | 0.01 | 4.2 .. 6.3
210 | 9.3 .. 10 | 27 | 250 .. 600 | 0.6 | 0.01 | 7.4 .. 10.9