## Slide 1
Produktpräsentation
EGM

## Slide 2
Höchste Haltekraft auf kleinem Raum.
Bis zu 118 kg Werkstückgewicht
Elektro-Permanentmagnet Greifer zur energieeffizienten Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken

## Slide 3
Stark. Einfache Ansteuerung. Kompakt.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Einteiliger Grundkörper aus Stahl
3
Umpolbarer AlNiCo-Magnet
2
Stahlpol mit Bohrung
1
Vergussmasse aus Kunstharz
4
Spule aus Kupfer
5
Die Funktion des Magnetgreifers basiert auf der Kombination aus AlNiCo- und Neodymmagnete. Im deaktivierten Zustand passiert der magnetische Fluss der AlNiCo-Magnete die Neodymmagnete und schließt den magnetischen Kreis über den Greifer-Grundkörper aus Stahl. Zur Aktivierung des Systems wird ein elektrischer Stromimpuls durch die Spule geleitet, der den AlNiCo-Magneten entsprechend in der Polung ändert.
Der magnetische Fluss kann die Neodymmagneten so nicht mehr passieren, sondern muss den Weg über das Werkstück in den gegenüberliegenden und andersgepolten Pol nehmen, sodass eine Haltekraft entsteht.
Kabelstecker von Harting
6
Nicht umpolbare Neodym-Permanentmagnete
7
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Hohe Haltekräfte auf kleinstem Raum für zuverlässiges Teilehandling in kompakten Anlagen
Geringes Gewicht für eine hohe Dynamik in anspruchsvollen Applikationen
Zuverlässige Aufrechterhaltung der Haltekraft zum prozesssicheren Einsatz auch in Not-Aus-Szenarien
Energieeffizienz: Strom wird nur zum Magnetisieren und Entmagnetisieren benötigt für einen wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Einsatz
Variable Zahl der Magnetpole und Adaptionsmöglichkeit an jeden gängigen Roboter zur Sicherstellung einer optimalen Anpassung an die jeweilige Applikation
Störkonturfreie Werkstückzugänglichkeit von fünf Seiten durch überflüssige Greiferfinger

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Eigenmasse | Anzahl Pole | Magnetfläche | Minimale Werkstückdicke | Max. Aktivierungen/Minute
 | [kg] |  | [cm²] | [mm] | [1/min] |  |  | 
B-L | 6.5 .. 11.5 | 2 .. 4 | 36 .. 72 | 8 | 15 .. 20
B-Q | 5.5 .. 25 | 2 .. 4 | 50 .. 196 | 12 .. 18 | 8 .. 20
M-L | 1 .. 3.1 | 2 | 12 .. 36.9 | 3 .. 10 | 12 .. 16
M-Q | 1.3 .. 7.1 | 2 | 18.4 .. 98.1 | 6 .. 16 | 6 .. 20