## Slide 2: Anwendungsbeispiele
Spannmittel Abwälzfräsen, Abwälzstoßen

## Slide 3: Abwälzfräsen – Vertriebspotenziale
Spannen von Abwälzfräsern für die Zerspanung
Spannen von Werkstücken für die Zerspanung
Spannen von Abwälzfräsern zum Nachschleifen

## Slide 4: Spannmittel für Abwälzfräser Kontruktionsbeispiel Gleason Pfauter P60
Antriebsseite
Werkzeug wird über Hydrodehnspannstelle auszentriert
Mitnahme erfolgt über Formschluss - hohe Drehmomente

## Slide 5: Kontruktionsbeispiel Gleason Pfauter P60
Gegenhalteseite
Werkzeug wird über Hydrodehnspannstelle auszentriert
Mitnahme erfolgt über Formschluss auf der Antriebsseite. Gegenhalter hat nur Abstützfunktion.
Spannstelle Spindelseite
Spannstelle Abwälzfräser

## Slide 6: Werkstückspannung beim Abwälzfräsen
Spanndorn mit Zentrierfunktion .Das Drehmoment wird hier über die Spannglocke axial über den Zugbolzen erzielt. Die Spanndruckeinleitung erfolgt über einen Druckzylinder. Durch die pendelnde Befestigung des Anlagerings können Planlauffehler am Werkstück ausgeglichen werden

## Slide 7: Beispiel Werkstückspannung Abwälzfräsen für Harmonic Drive
Schnellwechselfutter mit Axialrückzug
Dehnspanndorn
Werkstück

## Slide 8: Beispiel Werkstückspannung Abwälzfräsen für Harmonic Drive
Flexspline
Circular Spline
Elipse (Wave generator)
Untersetzungen von 50:1 bis 320:1

## Slide 9: Beispiel Werkstückspannung Abwälzfräsen für Harmonic Drive
Da der Flexspline zwei Zähne weniger als der Circular Spline besitzt, vollzieht sich nach einer halben Umdrehung des Wave Generators eine Relativbewegung zwischen Flexspline und Circular Spline um einen Zahn und nach einer ganzen Umdrehung um zwei Zähne.
Untersetzungen von 50:1 bis 320:1

## Slide 10: Beispiel Werkstückspannung Abwälzfräsen für Harmonic Drive
Schnellwechselfutter mit Axialrückzug
Membran

## Slide 11: Beispiel Werkstückspannung Abwälzfräsen für Harmonic Drive
Dichtung
Kolben
Grundkörper
Dehnbüchse – O-Ring Variante
Anschlag – wegen Fräserauslauf sehr dünnwandig
Flexspline

## Slide 12: Beispiel Werkstückspannung Abwälzfräsen für Harmonic Drive
Rundlaufgenauigkeit besser 0,002 mm – erreicht wurden 0,001 mm
Betätigung per Druckkraft (auf block)
optional Betätigung per Handspannung
mit Dosierschraube für Dehnratenreduzierung / - erhöhung
Handspannung
Dosierschraube
Deckel für Handspannung

## Slide 13: Werkstückspannung beim Abwälzfräsen
Gegenhalter
Funktionsprinzip:
Werkstück wir beladen und GGH fährt mit leichtem Druck gegen die Planfläche vom Werkstück. Über die Hydrodehstelle wird auszentriert und anschließend der Druck vom GGH erhöht.
 Drehmomentübertragung größtenteils über GGH.

## Slide 14: Abwälzstoßen Vertriebspotenziale
Spannen von Schneidrädern für die Zerspanung
Spannen von Werkstücken für die Zerspanung

## Slide 15: Abwälzstoßen - Schneidradspannung
Schneidrad
Spannstelle
Axialspannmutter – Hydraulikmutter (Schrem)
Funktionsprinzip: Schneidrad wird mit Hydrodehnspannstelle auszentriert und anschließend axial mit einer Axialspannmutter gespannt.

## Slide 16: Abwälzstoßen - Werkstückspannung
Funktionsprinzip: Werkstück (Bsp. Hohlrad) wird per Handspannung zentriert und anschließend über den Maschinenzylinder mit 3 x Schwenkfingern axial gespannt.
 Hydrodehnspannstelle mit geringer Überdehnung um Deformation zu vermeiden.
Schwenkfinger
Zugkraftbetätigung
Handbetätigung Hydrodehnspannstelle

## Slide 17: Beispiel Werkstückspannung Abwälzstoßen für Harmonic Drive
Hohlrad bzw . Circular Spline wird innen gestoßen.
Verzahnungen bis Modul 0,06 !!!
Modul = Teilkreisdurchmesser / Zähnezahl
Höhste Genauigkeitsvorderungen von 0,001 mm (angestrebt – zugesichert 0,002 mm)

## Slide 18: Wettbewerbsvergleich Dehntechnische Sonderlösungen

## Slide 19: Wettbewerbsvergleich Ausland Dehntechnische Sonderlösungen

## Slide 20: Mechanische Spannmittel
Passivdorn (Quekon)
Kegel-Spanndorn

## Slide 21: Mechanische Spannmittel
Reibkegel mit Hartmetalleinsatz
Mitlaufende Hochleistungsspitzen

## Slide 22: Mechanische Spannmittel
Konusaufnahme mit Hydroauswerfer
Pendelgegenhalter mitlaufend

## Slide 23
Anwendungsbeispiel Dehnspanndorn zum Verzahnungsschleifen

## Slide 24: Anwendungsbeispiele Spannfutter: axialer Rückzug ink. Druckübersetzer
Hydro-Dehnspann-Futter
Spanneinleitung: Direkteinleitung axial außermittig
Aufnahme: Kurzkegel nach Kundenangaben
Maschine: Zahnflanken-Schleifmaschine
Werkstück: Hydro-Dehnspanndorn
Arbeitsgang: Zahnflanken schleifen
Vorteile: Hohe Wiederholgenauigkeit kleiner 0,003mm. Hydro-Dehnspanndorn wird mit Zahnrad in das Hydro-Dehnspannfutter
eingewechselt
Dehnspannbüchse
Membrane
Übersetzungkolben
Spannschraube

## Slide 25: Hydro-Dehnspanndorn mit axialem Rückzug
Plananlage: Ø 260 zur Werkstückstabilisierung & Referenzmaße
Aktive Spannlänge 80 mm
Spanneinleitung: Druckkraft
Werkstück Planlauf:  0,002 mm
Werkstück Rundlauf:  0,003 mm
HARTDREHEN von Formrollen 60 HRC Außen-Ø 500 - 800 Innen-Ø 215 H6
Hydro-Dehnspanndorn Ø 215 mit axialem Rückzug (ca. 0,2 mm)
SCHUNK- Patent

## Slide 26: Hydro-Dehnspannfutter mit axialem Rückzug
Hydro-Dehnspannfutter mit axialem Rückzug: Zur WERKSTÜCKSPANNUNG oder als PRÄZISIONS-MASCHINENSCHNITTSTELLE mit sehr hoher Wiederhol-Spanngenauigkeit und Plananlage
PLANANLAGE: erhöhte Werkstück-Plansteifigkeit & für exakte Referenzmaße bei der Bearbeitung
Werkstück Planlauf:  0,002 mm
Werkstück Rundlauf:  0,003 mm

## Slide 27
Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende, seit 2012 Markenbotschafter von SCHUNK
Ihr PARTNER
für zukunftsweisende Spanntechnik und Greifsysteme