## Slide 1
Produktpräsentation
JGP
Universalgreifer

## Slide 2
Universalgreifer
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer der Kompakt-Klasse mit T-Nuten-Gleitführung und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis

## Slide 3
Belastbar. Zuverlässig. Kompakt.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Sensorik
3
Grundbacke
2
T-Nuten-Gleitführung
1
Gehäuse
4
Zentrier- und Befestigungsmöglichkeiten
5
Der ovale Kolben wird über Druckluft nach oben bzw. nach unten gedrückt.
Die schrägen Wirkflächen des Keilhakens erzeugen dabei eine synchrone parallele Backenbewegung.
Keilhakenprinzip
6
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Konzentration auf das Wesentliche für ein Maximum an Wirtschaftlichkeit
Widerstandsfähige T-Nuten-Gleitführung für präzise Handhabung unterschiedlicher Werkstücke
Kompakte Baumaße und geringe Eigenmasse für minimierte Störkonturen in der Handhabung
Große Momentenaufnahme möglich geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
Keilhakenprinzip für hohe Kraftübertragung und synchronisiertes Greifen
Wesentliches Sensorzubehör zur Abfrage und Überwachung der Hubposition
Befestigung an zwei Greiferseiten für universelle und flexible Montage des Greifers
Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Hub pro Backe | Schließkraft | Öffnungskraft | Empfohlenes Werkstückgewicht | Eigenmasse | Max. zulässige Fingerlänge
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [kg] | [mm]
40 | 2.5 | 123 .. 163 | 132 .. 182 | 0.62 | 0.08 .. 0.09 | 45 .. 50
50 | 2 .. 4 | 140 .. 385 | 145 .. 405 | 0.7 .. 1.45 | 0.15 .. 0.21 | 50 .. 64
64 | 3 .. 6 | 250 .. 710 | 270 .. 755 | 1.25 .. 2.6 | 0.28 .. 0.37 | 64 .. 80
80 | 4 .. 8 | 415 .. 1180 | 465 .. 1280 | 2.1 .. 4.3 | 0.5 .. 0.6 | 80 .. 100
100 | 5 .. 10 | 660 .. 1870 | 725 .. 2005 | 3.3 .. 6.85 | 0.81 .. 1 | 100 .. 125
125 | 6 .. 13 | 1080 .. 3040 | 1170 .. 3220 | 5.4 .. 11.2 | 1.35 .. 1.85 | 125 .. 160
160 | 8 .. 16 | 1640 .. 4420 | 1770 .. 4680 | 8.2 .. 16 | 2.6 .. 3.6 | 170 .. 200
200 | 25 | 2700 .. 3610 | 2870 .. 3780 | 13.5 | 5.2 .. 7 | 220 .. 240
240 | 30 | 4200 .. 5300 | 4440 .. 5540 | 21.5 | 8 .. 11.5 | 260 .. 280
300 | 35 | 6000 .. 7400 | 6260 .. 7660 | 30 | 13.5 .. 17.5 | 290 .. 320