## Slide 1
Produktpräsentation
RST-D
Ringschalttisch

## Slide 2
Ringschalttisch
Der kompakteste pneumatische Ringschalttisch für die Hochleistungsmontage.
3 mal höhere Leistungsdichte als vergleichbare Ringschalttische
Rundschalteinheit für endloses Drehen mit Drehwinkel bis zu 90° pro Takt

## Slide 3
Endlos taktend. Stark. Robust.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Feststehendes Mittelteil mit Mittenbohrung
3
Antriebsring
2
Dämpfung
1
Verriegelungsmechanik
4
Antrieb
5
Der Antriebskolben bewegt sich bei Druckbeaufschlagung der Stirnseiten geradlinig in der Bohrung und dreht über die seitlich angebrachte Verzahnung den Taktring.
Dieser wird bei der anschließenden Beaufschlagung der Verriegelungskolben indexiert und gibt den Antriebskolben zum Rückhub frei.
Mitnehmer
6
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Rechts-, Links- oder Pendelbetrieb rein per Steuerung möglich absolute Flexibilität für Ihre Anwendung
Hohe Dämpfleistung durch Einsatz hydraulischer Stoßdämpfer zur Verwendung großer Drehteller
Großes, feststehendes Mittelteil zur einfachen Ergänzung weiterer Aufbauten
Zwei Verriegelungsbolzen dadurch absolut spielfreien Verriegelung des Antriebsring
Alle Einstellungen und Luftanschlüsse sind auf einer Seite somit einfache Inbetriebnahme
Mittenbohrung für Mediendurchführung zur Versorgung zusätzlicher Aufbauten

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 | [°] | [Nm] | [kg] | [°] |  |  | 
60 | 30 .. 90 | 3.1 | 1 | 0.09
87 | 30 .. 90 | 7.9 | 2.9 | 0.06
134 | 22.5 .. 90 | 29.3 | 8.3 | 0.04