## Slide 1
SRH-Plus
Detail Technical Presentation
Superior Clamping and Gripping

## Slide 2: Contents
Functionality
Variations
Shock Absorbers
Sensors
SRH-plus 20-S
Application Example

## Slide 3: SRH-Plus

## Slide 4: SRH-plus Funktionsprinzip
Abtriebsseite
Mediendurchführung MDF
Elektrische Durchführung EDF
Gehäusestecker für EDF
Verteilerplatine
Ritzel-Zahnstange-Antrieb

## Slide 5: SRH-Plus Variationen
W= Weiche Stoßdämpfer
H= Harte Stoßdämpfer
CB= Mittelbohrung Version
M8= Anschluss Größe für Sensor durchführung
-A= Axialer Kabelanschluss Version

## Slide 6: SRH-plus Variationen
Standard Version
-A Version; Axialer Kabelanschluss

## Slide 7: SRH-plus Variationen
Standard Version
CB Version; Mittelbohrung Version
Die CB-Version ist nicht mit integrierte Elektrodurchführung „EDF“ möglich

## Slide 8: SRH-plus Stoßdämpfer

## Slide 9: SRH-plus Sensorik
Electronische Magnetschalter
Magnete auf der Kolben
Endlagen Abfrage
MMS Sensoren
Induktive Näherungsschalter
Anbausatz notwendig
Endlagen Abfrage
IN Sensoren

## Slide 10: SRH-plus 20-S
  Basic technical functions:
Size: 20
Weight: 2.1 kg
Axial force: 800 N
Torque: 3.0 Nm
Cycles per hour for SRH-plus
20-S up to 3600 cycles/hour
Swiveling times for SRH-plus
20-S up to 0.3 s
Drive side
For mounting end actuators, such as grippers
Media feed-through
Air feed-through from static to dynamic
Electrical feed-through
Completely integrated for transmission of sensor
signals, actuator signals and energy
Shock absorber with elastomer dampening
Highly dynamic energy is absorbed by shock absorber, remaining dampening is via elastomer
Absorber stroke adjustment
The usable absorber stroke can be varied according to the load

## Slide 11: SRH-plus Application Example
Two JGP 2-finger grippers with workpiece specific fingers
SRH+ swivel head
Workpiece

## Slide 12
www.schunk.com
Jens Lehmann, a German goalkeeper legend,
brand ambassador for SCHUNK since 2012