## Slide 1
Kurzpräsentation
PR 2 / PDU 2 / PSM 2
Superior Clamping and Gripping

## Slide 2: PR 2/ PDU 2 / PSM 2 #1: Modulares und leistungsdichtes elektrisches Drehmodul/Antrieb mit integrierter Elektronik
Alleinstellungsmerkmale:
Einzigartiges Konzept: Mechatronischer Baukasten
Extrem leistungsdicht
Harmonic Drive-Getriebe mit drei Untersetzungsstufen pro Baugröße (PR2/PDU2)
Weitere Produktmerkmale:
Parametrier-und Inbetriebnahme Software MTS
Standardverbindungselemente und durchgängiges Steuerungskonzept
Feldbus: Profibus (M12) oder CAN-Bus(M12)
Service-Schnittstelle: USB Host, USB Device
Zwei Drehcodierschalter für einen möglichen Adressbereich bei PB und CAN
Bürstenloser DC-Servomotor
Komplette Elektronik bereits integriert
Inkrementeller Encoder
Integrierte Haltebremse
Nachfolge-produkt
Baureihen-erweiterung
Neuprodukt

## Slide 3: PR 2/ PDU 2 / PSM 2 #1: Modulares und leistungsdichtes elektrisches Drehmodul/Antrieb mit integrierter Elektronik
Kundenmehrwert / Verkaufsargumentation:
Kombination von Standardkomponenten für die Realisierung beliebiger Applikationen
Manuelle Inbetriebnahme über USB-Stick zur Parametrierung und Drehcodierschalter zur Adresseinstellung
Hohe Drehmomente für große Lasten
Integration der Regel- und Leistungselektronik erspart zusätzlichen externen Regler und zusätzlichen Verkabelungsaufwand
Industrielle Stecktechnik für anwenderfreundliche Montage
Test- und Inbetriebnahmefunktionalitäten über DIP-Schalter ohne Programmiergerät möglich
Eindeutige Statusanzeige und Fehleranalyse über LED
Nachfolge-produkt
Baureihen-erweiterung
Neuprodukt

## Slide 4: PR 2/ PDU 2 / PSM 2 #1: Modulares und leistungsdichtes elektrisches Drehmodul/Antrieb mit integrierter Elektronik
  Technische Basisfunktionen z.B. PR 2:
  Baugrößen: 70/ 90/ 110
  Spitzendrehmoment: 16-184 Nm
  Winkelgeschwindigkeit: 150-468 °/s
  Max. zul. Massenträgheitsmoment: 0,14 – 9,5 kgm²
  Wiederholgenauigkeit: 0,03 – 0,08 °
  Eigenmasse: 2,0 – 5,9 kg
  Schutzart: IP40
  Betriebsspannung: 24 V DC
  => Mechanik identisch zu Vorgänger-Modellen
  Komplementärprodukte:
Standard Verbindungselemente PAM
Servoelektrischer 2-Finger Greifer PG
PR+(2) mit PG (1):
PSM+(1)/PDU+(2):
Nachfolge-produkt
Baureihen-erweiterung
Neuprodukt

## Slide 5
www.schunk.com
Jens Lehmann, a German goalkeeper legend,
brand ambassador for SCHUNK since 2012