## Slide 1
Gießen und Schmieden

## Slide 2: Gießen und Schmieden
Hochtemperaturanwendungen

## Slide 3: Gießen und Schmieden
Werkstück
Schmiederohlinge
Applikation
Aufnehmen von glühenden Gußteilen und ablegen in Kühlbehälter
Module/ System
2-Finger Großhubgreifer PFH 30
HANDHABUNG VON GLÜHENDEN GUSSTEILEN

## Slide 4: Gießen und Schmieden
Lösungen
Der Parallelgreifer wurde, für den direkten Kontakt mit glühenden Gussteilen, mit Edelstahlfingern für minimalste Wärmeleitung ausgestattet. Um das Eindringen von Schmutz in die Greifeinheit zu verhindern, wurde ein Sperrluftanschluss integriert. Eine Luftkühlung von außen verhindert die Überhitzung der Greifeinheit.
Kundennutzen
Hohe Prozesssicherheit
Minimierter Wartungsaufwand
Bei Bedarf können weitere Schutzeinrichtungen
wie Kollisionsschutz oder Fügeinrichtungen
geplant und integriert werden

## Slide 5: Gießen und Schmieden
Werkstück
Aluminium-Druckguss
Applikation
    Handhabung unterschiedlicher Druckgussteile für die Automobilindustrie in heißer Umgebung. Entnahme der Teile aus der Gussform, Kontrolle, eintauchen in Abkühlbecken, stanzen, prägen der Seriennummer und ablegen.
Module/ System
  Getriebegehäuse - PGN-plus 300
  Motorträger -PZN-plus
  Abdeckung - 2x PGN-plus
HANDHABUNG VON ALUMINIUM-DRUCKGUSS
1
2
PGN-plus 300
1
2
PZN-plus
3
PGN-plus
3

## Slide 6: Gießen und Schmieden
Lösung
  Hitzebeständige Kabel und Dichtungen, Staub- und Schmutzabdeckung sowie die Ausführung in Korrosionsschutzversion – die eingesetzten Standardgreifer wurden hinsichtlich Robustheit und Hitzebeständigkeit stark modifiziert. Der Betrieb mit Sperrluft vermeidet zudem das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die sich in der Führung festsetzen könnten.
Kundennutzen
  Robuste Greifer für jede Anforderung
  Geringe Stillstandzeiten
  Hohe Wirtschaftlichkeit
  Prozesssicherheit
  Schnelle Verfügbarkeit

## Slide 7: Gießen und Schmieden
Werkstück
    Sandkerne
Applikation
    Um in einer Gießerei die sehr zerbrechlichen Sandkerne für rund 40 Armaturen mit unterschiedlichen Geometrie zu handhaben, sollte eine flexible Greiflösung erstellt werden, die auch in stark verschmutzter Umgebung (abrassiver Sand staub) eingesetzt werden kann.
Module/ System
  PGN-plus mit Staubabdeckung
  Lasergeformte Greiffinger aus Polyamid
  Integriertes Backenschnellwechselsystem
HANDLING OF SAND CORES
1
2
PGN-plus mit Staubabdeckung
1
2
Lasergeformte Greiffinger aus Polyamid

## Slide 8: Gießen und Schmieden
Lösung
  Der Parallelgreifer PGN-plus 80 ist dank seiner Vielzahnführung extrem robust und belastbar. Für die Handhabung der Sandkerne aus extrem porösem Formsand wurde die Staubschutzversion gewählt und der Greifer mit Sperrluft angeschlossen. Zum Greifen der fragilen Sandkerne werden lasergeformte Greiffinger (Formbacken) aus Polyamid eingesetzt. Die Backen sind individuell nach der Geometrie des jeweiligen Sandkerns gestaltet – für einen sicheren Griff, ohne das Teil zu zerstören. Die Greifer sind mit einem Backenschnellwechselsystem ausgerüstet, sodass beim Wechsel auf ein anderes Produkt innerhalb von wenigen Sekunden die passenden Greiffinger ohne Werkzeug montiert werden können.
Kundennutzen
  Prozesssichere Be- und Entladung
  Schnelle Neukonstruktion vom CAD-Modell der Finger
  Minimale Projektzeit
  Reduzierung von Ausschuss
  Schnelles Umrüsten auf andere Sandkernvarianten (werkzeuglos)
  Erhöhte Langlebigkeit der Greifer

## Slide 9: Gießen und Schmieden
Werkstück
LKW-Stabilisator
HANDLING EINES LKW-STABILISATOR
Module/ System
Zentrischgreifer PZN
1
PZN
1

## Slide 10: Gießen und Schmieden
Lösung
    Zentrischgreifer zum greifen des Bauteiles am Anguss. Wechselbare Hartmetalleinsätze an den Fingern des Greifer um den Kraftsschluss zu verbessern.
    Optional chemisch vernickelte Gleitführung des Greifermoduls, die auch eine volle Greifkraft bei wenig Schmierung garantiert.
Kundennutzen
    Extrem Robust
    Langlebigkeit in schmutziger Umgebung
    Staubabdeckung
    Kundenspezifische Finger aus Edelstahl mit
    Hartmetalleinsätzen

## Slide 11: Gießen und Schmieden
Werkstück
Fahrwerksteile
Applikation
  Roboter 1 arbeitet mit einen sogenannten Trauben-Greifer. Dieser Doppelgreifer, bestehend aus zwei PGN 100. Der Greifer nimmt Gußtrauben von der Förderanlage und legt diese in eine Presse ein. Dort werden die Gussstücke vom Kreislaufmaterial getrennt.
  HANDLING VON FAHRWERKSTEILEN
Module/ System
    Schnellwechselsystem SWS 100
    Parallelgreifer PGN 100
SWS 100
1
2
PGN 100
2
1

## Slide 12: Gießen und Schmieden
Lösung
  Die Abfrage der Fingerstellung erfolgt über den SCHUNK-Sensor FPS F5. Mit diesem Sensor ist es möglich, bis zu 5 Fingerpositionen abzufragen. Durch Digitaltechnik ist dieser Sensor nicht nur störunempfindlich sondern auch schmutz- und wasserdicht. Alle Stationen befinden sich über dem jeweiligen Roboter. In den Stationen sind die jeweiligen Greifer mit ihren werkzeugseitigen Schnellwechselhälften SWA aufgenommen und können vom Roboter an den entsprechenden Schnellwechselkopf SWK angedockt werden. Durch diese Anordnung geht kein wertvoller Arbeitsraum um den Roboter herum verloren.
  Der Einsatz im Gießereibereich stellt immer besondere Herausforderungen für Automatisierungskomponenten dar, da grober Schmutz, aber auch die feinen Stäube den Führungen zusetzen und dadurch zum Verklemmen der Greifer führen. SCHUNK-Greifer sind für ihre hohe Qualität bekannt und zeigen besonders in rauher Umgebung ihre großen „Nehmer-Eigenschaften“.
Kundennutzen
    Greiferlösung aus einer Hand
    Abfrage von verschiedenen Bauteilen unter schmutzigen Bedingungen
    Robustheit
    Funktionsfähigkeit unter extremen Bedingungen

## Slide 13: Gießen und Schmieden
Werkstück
Crown-Wheels, Trays
Applikation
Die Crown-Wheels werden auf einem Band außerhalb einer Schmelzmaschine bereitgestellt und mit dem 2-Backen-Spindelgreifer gegriffen und transportiert.
HANDLING VON CROWN-WHEELS
Module/ System
2 Backengreifer LEG
2 Backengreifer mit Spindelantrieb
Kugelumlaufführung

## Slide 14: Gießen und Schmieden
Lösung
Der Greifer greift die Werkstücke am Außendurchmesser. Um den hohen Temperaturen gerecht zu werden, ist der Greifer umhaust mit einer wärmeabweisenden Verkleidung aus Blech.
Die Greifkraft beträgt 600N.
Kundennutzen
Automatisierung der Kundenapplikation
Kundenspezifische Lösung, angepasst an die besonderen Anforderungen des Werkstücks

## Slide 15: Gießen und Schmieden
Werkstück
Aluminiumteil
BE- & ENTLADEN EINER DRUCKGUSSMASCHINE
Module/ System
PGN+1-SD

## Slide 16: Gießen und Schmieden
Lösungen
Der PGN+ mit Staubschutz arbeitet sicher und beständig unter widrigen Umgebungsbedingungen (Wärme, Hitze, Staub). Durch den Sperrluftanschluss wird die Lebensdauer nochmals erhöht.
Kundennutzen
Prozesssicher
Standard-Greifeinheit
Greiffinger und Adapter aus einer Hand

## Slide 17: Anwendungsaufgaben
Kernhandhabung
Gußteilhandling Handgeführt
Gußteileentnahme
Gußteilhandling
Gußteilhandling
Gußteilröntgen
Gußteile entgraten

## Slide 18: Kernhandhabung

## Slide 19: Kernhandhabung

## Slide 20: Gußteileentnahme

## Slide 21: Gußteilhandling in entsanden

## Slide 22: Gußteilhandling, handgeführt

## Slide 23: Gußteilhandling

## Slide 24: Gußteilhandling

## Slide 25: Gußteilhandling

## Slide 26: Gußteilröntgen

## Slide 27: Anwendungsbeispiel

## Slide 28: Anwendungsbeispiel

## Slide 29: Anwendungsbeispiel

## Slide 31: Anwendungsbeispiel

## Slide 32: Anwendungsbeispiel

## Slide 34: Anwendungsbeispiel

## Slide 37: Anwendungsbeispiel

## Slide 39: Anwendungsbeispiel