## Slide 1
ROTA 4B
4-Backen Kraftspannfutter

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
Handspannfutter
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
Kraftspann-futter mit
Durchgangs-bohrung
Kraftspannfutter mit Backenschnell-wechselsystem
Kraftspann-futter ohne
Durchgangs-bohrung
Pneumatische
Vorderend-futter
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme
Lünetten
Schnellwechsel-systeme
Kunden-spezifische Lösungen

## Slide 3: ROTA Übersicht Kundenspezifische Lösungen
ROTA BEV
ROTA HSA
ROTA NCM-L
ROTA 4B
ROTA NCM
ROTA DFF
ROTA HSH

## Slide 4: ROTA 4B Anwendungsbeispiel
Spannmittel:
4-Backenfutter D 400 (2+2).
Merkmale/Anwendung:
2+2 Funktionsprinzip:
Backenpaar I (0°+ 180°) und Backenpaar II (90° + 270°) spannen das Werkstück zentrisch.
Backenpaar I zu II sind über Ausgleich verbunden.
Bauteil: Getriebegehäuse.

## Slide 5: ROTA 4B
Gehärteter Futterkörper
Grundbacke gehärtet
Schutzbüchse
Grundbacke mit Spitzverzahnung
2
1
3
4
2
1
3
4

## Slide 6: Baureihen ROTA 4B
Technische Daten | Max. Drehzahl [min-1] | Max. Spannkraft [kN] | Betätigungskraft [kN] | Hub/Backe [mm] | Kolbenhub [mm]
ROTA 4B 250 | 3000 | 137 | 57 | 5.3 | 20
ROTA 4B 315 | 2400 | 150 | 62 | 5.3 | 25
ROTA 4B 400 | 1800 | 187 | 77 | 8 | 30
ROTA 4B 500 | 1500 | 200 | 75 | 8 | 30
ROTA 4B 630 | 1000 | 200 | 84 | 11.2 | 42
ROTA 4B 800 | 800 | 370 | 120 | 11.2 | 42

## Slide 7: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von werkstückspezifischen Spannlösungen
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Feldversuche mit Technologiepartnern
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung