## Slide 1
Mechanisches Werkzeugschleiffutter
PRISMO3 - Roland Böhm

## Slide 2
Flexibles Spannen im Spanndurchmesser-Bereich von 3 bis 20 mm
-> ohne Umrüsten !

## Slide 3: Produktmerkmale
  Flexibles Mehrbereichsspannfutter zur Direktspannung von Durchmesser 3 bis 20mm - übergangslos
  Präzise, dauerhafte Spann u. Rundlaufgenauigkeit <= 0,010 mm*
  Keine X-Achsenverschiebung, dadurch konstante, dauerhafte und prozesssichere Spannposition, auch ohne Axialanschlag
  Störkonturoptimiert für optimale Schleif-/Schärfebearbeitungen und optimierter Schleifscheibenauslauf
  Hartstoffbeschichtung der erodierten Spannbacken und des Kolbens dadurch verschleißarm und prozesssicher
  Automatisierte, mannlose Beladung 24 Stunden/Tag durch flexible Beladungsmöglichkeit verschiedener Schaftdurchmesser
  Rüstkostenersparnis bis zu 70
  *Bei einer Ausspannlänge von max. 45mm, über den gesamten Spannbereich, bei max. Spannkraft
  Höhere / genauere Rundlaufgenauigkeiten können bei angepassten Prozessbedingungen garantiert werden!

## Slide 4
Funktion
Zuführung ca. – 1mm aus der Mitte /-0,2mm
Bei einer Ausspannlänge max. 45mm Rundlaufgenauigkeit <=0,010mm
0,001mm Rund- und Planlauf
4
SCHUNK Spannkompetenz im Werkzeugschleifen!

## Slide 5: Funktionsschnittbild

## Slide 6: Technische Daten

## Slide 7: Technische Daten
ID: 0206601 M30x1,5/Innengewinde
ID: 0206602 M32x1,5/Außengewinde

## Slide 8: Betätigungsarten
Das kann über verschiedene Arten betätigt werden:
  1. Flansch mit Zugstange
  2. Spannzylinder und Flansch mit Luftzuführrohr
  3. Vorderendzylinder

## Slide 9: Anwendungsbeispiele

## Slide 10: Branchen / Einsatzgebiete
  Werkzeugschleifen / -schärfen
  Automatisiertes Schleifen / Schärfen
  Einsatz auf Messmaschinen
  Werkzeugschleifmaschinenhersteller
  Werkzeughersteller / Werkzeugschleifer / Werkzeugschärfer
  Endkunden Werkzeugschleifer / Werkzeugschärfer

## Slide 11: CNC-Werkzeugschleifmaschinenhersteller / Messmaschinen
Saacke
Walter
Haas
Ulmer
Anca
Hawema
Zoller
ISOG
Schütte
Rollomatic
Schneeberger

## Slide 12: Wettbewerber
  Spannbereiche bei SRS W 15 von 0,3mm-10mm
  Spannbereiche bei SRS je nach Einbautype bis 20mm, 25mm und 32mm
  Preis, je nach Variante und Ein-/Anbauteilen von 12.500€ bis 15.000€

## Slide 13: Wettbewerber
ANCA MicroPlus Werstückspannsystem Spannzangenfutter / Abstützsystem
Das MicroPlus System besteht aus zwei separaten Teilen, dem Flexi-Spannfutter (Werkstück/Werkzeughalterung) und dem Overhead-Spannsystem, zur Werkzeugführung!
Spannbereiche bei MicroPlus 1mm-13mm (Schaublin W20 Spannzangen werden verwendet!)
Preis für das Flexi-Spannfutter: 6500.-€
Preis für den notwendigen OTC Anbau: ?

## Slide 14: Wettbewerber
SwissChuck TGC / FTGC
Lamellenspannfutter mit einem Spannbereich von 2mm – 15mm
Rundlaufgenauigkeit <= 0,005mm bei definierter Ausladung und Spannlänge (Definition?)
Ausführung TGC- Betätigung mittels Kraftspannzylinder
Ausführung FTGC – Pneumatische Vorderendbetätigung
Preis: je nach Variante und Ein-/Anbauteilen
von 17000€ bis knapp 20000€

## Slide 15: Wettbewerber
pmh Heyn SEG Spannfutter
Rundlaufgenauigkeit < 0,005mm über den gesamten Spannbereich (Ausspannlänge?)
Betätigungsarten des SEG Spannfutters, pneumatisch und extern
Preis, je nach Variante und Ein-/Anbauteilen von 8.000€ bis 12.000€

## Slide 16: Marketingmaßnahmen / Informationen
Sales Tool Box - STB
http://www.schunk.int/schip/salestoolbox/index.php?lngCode=de&prokl=werkzeughalter&prgr=PRISMO3&data=advantages&data1=&baugroesse=#inhaltmittefenster