## Slide 1
Schulung EGN-S / EZN-S
- Kabelvariante inkl. Anschlusskabel
Benedikt Janßen | Produktmanagement Greifsysteme | September 2016

## Slide 2: Inhalt | Agenda
Kurzbeschreibung EGN-S / EZN-S
Katalog – Darstellung des Y-Steckers
Kurzbeschreibung – Leistungs- und Geberkabel
Stückliste der Kabel
Katalog – Darstellung der Kabel
Ansprechpartner
Termine
Ablauf Sonderkabel
Stückliste der Kabelverlängerungen
Agenda

## Slide 3: Kurzbeschreibung EGN-S / EZN-S
Beschreibung
EGN / EZN in Standardausführung mit Y-Stecker zur Aufteilung von Motor- und Geberleitung
Vorteil
Getrennte Führung von Leistungs- und Geberkabel möglich, somit längere Leitungslängen möglich
Kabeltausch ohne kompletten Modultausch möglich
Technische Daten
Leistungswerte der EGN- / EZN-Varianten sind identisch
Nach Kabelabgang 30 cm Hybridleitung, dann Y-Stecker
M12-Stecker für Gebersignale / M17-Stecker für Leistung
Max. Leitungslänge nach Y-Stecker: 20 m
Beschreibung: Greifer EGN-S 160

## Slide 4: Katalog – Darstellung des Y-Steckers
Darstellung des Y-Steckers
Darstellung in Nebenansicht
Angabe der Gewindegröße über Legendeneinträge
Befestigung des Y-Steckers
Dient der Zugentlastung des Hybridkabels
Möglich über zwei Durchgangslöcher Ø4,5 mm
Quelle: Katalogkapitel EGN, Ausleitung vom 096.09.2016

## Slide 5: Kurzbeschreibung – Leistungs- und Geberkabel
Generelle Unterscheidung in:
Leistungskabel
Geberkabel
Unterscheidung in der Länge:
5m, 10m , 15m 20 m
Unterscheidung in der Kabelart:
Schleppkettentauglich
Torsionstauglich
Andere Längen oder Kabelverlängerungen sind in Sonderausführung erhältlich.
 Ablauf siehe Folie 11 - Ablauf Sonderkabel od. Kabelverlängerungen
Datenblätter zu den Kabel findet sich in der STB  Interne Dokumente | LINK

## Slide 6: Stückliste der Kabel
Nebenstehende Tabelle zeigt die Identnummern sowie die zugehörigen Leitungen und die Steckverbinder
(Ebenfalls ersichtlich über die AS400 Stückliste)
Weitere Infos in der SalesToolBox unter den Interne Dokumente  LINK

## Slide 7: Katalog – Darstellung der Leistungskabel
Quelle: Katalogkapitel EGN, Ausleitung vom 096.09.2016
Zeichnung des modulseitigen Steckverbinders
Beschreibung und Legende
Zubehörtabelle mit Angabe der Maße und Unterteilung der Kabelarten
Hinweis zu Biegeradien und Torsionswinkeln

## Slide 8: Katalog – Darstellung der Geberkabel
Zeichnung des modulseitigen Steckverbinders
Beschreibung und Legende
Zubehörtabelle mit maßlichen Angaben und Unterteilung der Kabelarten
Hinweis zu Biegeradien und Torsionswinkeln
Quelle: Katalogkapitel EGN, Ausleitung vom 096.09.2016

## Slide 9: Ansprechpartner
Produktmanagement – Elekt. Greifer EGN / EZN
Christian Liedtke +49-7133-103-3204
Produktmanagement - Mechatronische Peripherie (Kabel)
Benedikt Janßen +49-7133-103-2243
Einkauf – Projekteinkauf / Einkauf Mechatronik
Melanie Zimmer +49-7133-103-2149
Lieferant
Fa. Elko GmbH
Mercedesstraße 4
74366 Kirchheim am Neckar
Tel.: +49-7143-402231 0
E-Mail: info@elko-verbindungstechnik.de

## Slide 10: Termine
Verkaufsfreigabe EGN-S / EZN-S inkl. Anschlusskabel
Geplant für KW 38 / 2016
Es erfolgt nochmal eine separate Info durch C. Liedtke.
Lieferfähigkeit EGN-S / EZN-S
Nach Status in der AS400, Fertigung bei der Fa. Fischer
Lieferfähigkeit der Kabel
Erste Varianten nach den Bestellungen ab 30.09.2016
Sicherheitsbestand für alle Leitungen mit 5 m Leitungslänge
Lieferzeit für Standard-/Sonderkabel: ca. 3 – 4 Arbeitswochen

## Slide 11: Ablauf Sonderkabel od. Kabelverlängerungen
Die Anfrage muss über den Einkauf bei elko erfolgen.
Diese benötigen hierzu:
  Beschreibung des Kabels
  Stückliste des Kabels
  Zeichnung eines vergleichbaren Kabels
Dann kann die Anfrage an elko gestellt werden. Elko selber erzeugt auch nochmals einen eigene Kabelzeichnung.

## Slide 12: Stückliste der Kabelverlängerungen