## Slide 1
Universalgreifer PGN-plus-E
NEU: Variante mit IO-Link

## Slide 2
Universalgreifer
Der erste einfache elektrische Greifer mit bewährter Vielzahnführung. –
Mit Dauerschmierung in der Vielzahnführung, digitaler Ansteuerung und 24 V-Antrieb.
Universeller, elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momenten-aufnahme durch Vielzahn-Gleitführung.

## Slide 3
Zuverlässig. Robust. Flexibel.
Bewährte Schrägzugkinematik
Schmierstofftaschen in der Vielzahnführung
Neue Vielzahn-Gleitführung
Integrierte Sensorik
Ansteuerung über digitale I/O
NEU: Variante mit IO-Link

## Slide 4
Vorteile - Ihr Nutzen
Robuste Vielzahn-Gleitführung für präzise Handhabung
Große Momentenaufnahme möglich geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
Manuell einstellbare Greifkraft mittels eines integrierten Drehschalters kann die Greifkraft in vier Stufen auf 100 %, 75 %, 50 % und 25 % eingestellt werden.
Schmierstofftaschen mit flachem Schmierkeil in der gesamten Vielzahn-führungskontur sorgen für Prozesssicherheit und verlängerte Wartungsintervalle
Bürstenloser DC-Servomotor zum nahezu verschleißfreien Einsatz für eine hohe Lebensdauer
Ansteuerung über digitale I/O zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen
IO-Link Variante für mehr Flexibilität und höheren Bedienkomfort
Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen für universelle und flexible Montage des Greifers
Integrierte Sensorik sowie umfangreiches Sensorzubehör für vielfältige Abfrage-möglichkeiten und Überwachung der Hubposition

## Slide 5
Vorteile - Ihr Nutzen
Mehrstufige Einstellung der Greifkraft über Steuerungssignale für mehr Bedienkomfort und höhere Variantenvielfalt
Vorpositionierung der Greiferfinger durch anfahrbare Zwischenpositionen für kürzere Schließ- und Öffnungszeiten
Auswertemöglichkeiten des Greiferzustands für höchste Prozesssicherheit

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten | 
Baugröße | 80
Eigenmasse [kg] | 1,01
Greifkraft [N] | 570
Hub pro Backe [mm] | 8
Werkstückgewicht [kg] | 3,0
Sensorik
3
Grundbacke
2
Vielzahn-Gleitführung
1
Gehäuse
4
Zentrier- und Befestigungsmöglichkeiten
5
2
3
4
5
Keilhakenprinzip
6
6
Steuerelektronik
7
7
1

## Slide 7
2xM8 (4-polig)
1xM12 (5-polig, Class B)
Digitale E/A
IO-Link
IO-Link Port Class B
M12 (5-polig, A-kodiert)
IO-Link Master (IP 65/67)
Feldbus
Power Verteiler
IO-Link Versorgungskonzept = Plug & Play
Produktanforderungen PGN+E mit IO-Link Elektrischer Anschluss
Notes: Welche IO-Link Master verwenden Sie?

## Slide 8
 | PGN+E 080-1 | PGN+E 080-1-IOL
Greifen |  (Kraft manuell einstellbar) |  (Kraft via IO-Link einstellbar)
Freigeben |  | 
Stop (Stillstand) |  | 
Positionieren (absolut) |  | 
Positionieren (relativ) |  | 
Produktanforderungen PGN+E mit IO-Link Mehr Flexibilität und Kontrolle
Notes: Was sind die wichtigste Prozessdaten zum Überwachen bzw. Messen? Position, Aufprallgeschwindigkeit, Strom (Kraft) etc. ?
Wie genau müssen die Positionsmessungen sein?

## Slide 9
 | PGN+E 080-1 | PGN+E 080-1-IOL
Position [mm] |  | 
virtuelle Positionsschalter [1/0] |  |  8x
induktive Nährungsschalter [1/0] |  2x (via digitale Ausgänge) |  2x (via IO-Link)
Spannung* [V DC] |  | 
Strom* [A] |  | 
Temperatur* [°C] |  | 
allgemeiner Zustand des Moduls |  (via LEDs) |  (via IO-Link)
Produktanforderungen PGN+E mit IO-Link Verbesserte Prozessüberwachung
Notes: Was sind die wichtigste Prozessdaten zum Überwachen bzw. Messen? Position, Aufprallgeschwindigkeit, Strom (Kraft) etc. ?
Wie genau müssen die Positionsmessungen sein?