## Slide 1
Présentation du produit
SRU-plus
Unité de rotation universelle

## Slide 2
Unité de rotation universelle
L'unité de rotation avec la gamme la plus complète sur le marché
Unité pour utilisation universelle pour des pivotements et des retournements pneumatiques.

## Slide 3
Principe de fonctionnement
Corps
3
Pignon
2
Entraînement
1
Technique de douilles
4
Amortissement
5
Description du fonctionnement
Lorsqu'elle est mise sous pression, les deux pistons pneumatiques se déplacent en ligne droite et font tourner le pignon via la denture.

## Slide 4
Avantages - Vos bénéfices
Différentes tailles échelonnées avec une croissance régulière du couple de nombreuses tailles disponibles en version standard pour une grande diversité d'applications
Angle de rotation au choix de 90° ou 180° flexibilité complète dans la sélection de l'angle de rotation, possibilité d'angles spécifiques sur demande
Réglage des fins de course +3°/-3° (petit) ou +3°/-90° (grand) au choix
Position médiane pneumatique ou verrouillée, au choix La position intermédiaire verrouillée peut être déverrouillée en charge. Il est possible de poursuivre le pivotement dans toutes les directions à partir des deux types de position médiane.
Passage de fluide utilisable pour les gaz, les liquides et le vide De cette manière plus de tuyauterie gênante.
Passage tournant électrique pour le passage permanent et en toute sécurité des signaux de capteur et d'acteur, passage de bus disponible sur demande
Commutateurs magnétiques électroniques ou détecteurs de proximité inductifs au choix pour une variabilité absolue de l'interrogation concernant la position
Les douilles de guidage (boîtes de glissement) vissées interchangeables permettent un entretien aisé et un remplacement rapide après des millions de cycles.
Poursuite de la série vers le bas avec la série SRU-mini pour un large spectre d'utilisation.

## Slide 5
Vue d'ensemble des données techniques |  |  |  |  | 
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3 | Ressort élastomère | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-EX | Ressort élastomère | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3 | Amortissement par élastomère | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3 | Ressort élastomère | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-EX | Ressort élastomère | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3 | Amortissement par élastomère | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90 | Ressort élastomère | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-EX | Ressort élastomère | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90 | Amortissement par élastomère | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M | Amortissement par élastomère | 180 | 3.4 | 1.55 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM | Damper-elastomer | 180 | 3.4 | 1.76 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 6
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-S-180-90-M | Amortissement par élastomère | 180 | 3.4 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4 | Ressort élastomère | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-EX | Ressort élastomère | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4 | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8 | Ressort élastomère | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8-AS | Ressort élastomère | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8 | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8-AS | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4 | Ressort élastomère | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-EX | Ressort élastomère | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4 | Amortissement par élastomère | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 7
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8 | Ressort élastomère | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8-AS | Ressort élastomère | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8 | Amortissement par élastomère | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8-AS | Amortissement par élastomère | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4 | Ressort élastomère | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-EX | Ressort élastomère | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4 | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8 | Ressort élastomère | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8-AS | Ressort élastomère | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8 | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8-AS | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 8
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-S-180-3-M-4 | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 1.75 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8 | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8-AS | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4 | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 1.96 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8 | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8-AS | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4 | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8 | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8-AS | Amortissement par élastomère | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3 | Amortisseur hydraulique | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 9
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3 | Amortisseur hydraulique | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3 | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3 | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90 | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90 | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 10
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-180-3-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 2.2 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 2.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 5 | 2.25 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 11
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-4 | Amortisseur hydraulique | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4 | Amortisseur hydraulique | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 12
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-H-180-90-4-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 13
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 2.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3 | Amortisseur hydraulique | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3 | Amortisseur hydraulique | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 14
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-90 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 9.5 | 3.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM | Amortisseur hydraulique | 180 | 9.5 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 9.5 | 3.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 15
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4 | Amortisseur hydraulique | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4 | Amortisseur hydraulique | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 16
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.5 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 17
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.6 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3 | Amortisseur hydraulique | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3 | Amortisseur hydraulique | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 18
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-180-90 | Amortisseur hydraulique | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 14 | 3.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM | Amortisseur hydraulique | 180 | 14 | 4.15 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 14 | 3.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4 | Amortisseur hydraulique | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 19
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 3.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 4.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 20
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4 | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 4.45 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3 | Amortisseur hydraulique | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3 | Amortisseur hydraulique | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3 | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3 | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 21
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90 | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90 | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 5.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 6.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 20 | 5.7 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 22
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3-8-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 23
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 6.2 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 24
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 6.4 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 7.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3 | Amortisseur hydraulique | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 25
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-H-90-3 | Amortisseur hydraulique | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3 | Amortisseur hydraulique | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3 | Amortisseur hydraulique | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90 | Amortisseur hydraulique | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90 | Amortisseur hydraulique | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 52 | 12.2 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 26
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-90-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 52 | 12.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 27
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-EX | Amortisseur hydraulique | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-EX | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 28
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 12.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 13 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 29
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 50.3 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3 | Amortisseur hydraulique | 90 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3 | Amortisseur hydraulique | 180 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90 | Amortisseur hydraulique | 180 | 72 | 13.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 72 | 16.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM | Amortisseur hydraulique | 180 | 72 | 17.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M | Amortisseur hydraulique | 180 | 72 | 17.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 30
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 13.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 17 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 31
Désignation (amortissement doux) | Amortissement de la position finale | Angle de rotation | Couple de serrage | Poids | Répétabilité
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 17.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 18 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8-AS | Amortisseur hydraulique | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-L | Amortisseur hydraulique | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-R | Amortisseur hydraulique | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-180-3-8 | Amortisseur hydraulique | 180 | 115 | 26.5 | 0.05
Caractéristique techniques

## Slide 32
2018-09-20 14:18:23
Jens Lehmann, gardien de but allemand de légende et ambassadeur de la marque SCHUNK depuis 2012, incarne la préhension et le serrage précis, fiables.
schunk.com/Lehmann