## Slide 1
Presentación del producto
SRU-plus
Unidad de giro universal

## Slide 2
Unidad de giro universal
El actuador giratorio con el rango más amplio y completo del mercado
Unidad de uso universal, para movimientos neumáticos de giro y rotación.

## Slide 3
Principio de funcionamiento
Carcasa
3
Piñón
2
Accionamiento
1
Tecnología de casquillo
4
Amortiguación
5
Descripción de funcionamiento
Al aplicar presión por el frontal, los dos pistones neumáticos se mueven en línea recta en sus orificios y mueven el piñón a través del engranaje colocado lateralmente.

## Slide 4
Ventajas y beneficios
Serie uniformemente dividida con aumento constante del par de giro para muchas aplicaciones, la unidad y el tamaño constructivo adecuado, está disponible de forma estándar.
Se puede seleccionar el ángulo de giro a 90° o 180° Flexibilidad completa a la hora de seleccionar el ángulo de rotación, ángulos para aplicaciones específicas disponibles previa consulta
Posibilidad de ajuste de la posición final +3°/-3° (pequeño) o +3°/-90° (grande), seleccionable
Se puede seleccionar la posición central neumática o bloqueada La posición central bloqueada puede desbloquearse bajo carga. Los dos tipos de posición central, permiten siempre el giro en ambas direcciones.
Pasos de fluido para gases, líquidos o vacío de este modo se evitan tubos que interfieran
Distribuidor rotatorio eléctrico para una distribución permanentemente y segura del sensor y los actuadores, con señales de bus opcionales
Alternativa entre sensores magnéticos o de proximidad inductiva para una variabilidad absoluta en la detección de la posición
Casquillos guía atornillados e intercambiables (cojinete) posibilitan un mantenimiento simple y un cambio rápido, después de muchos millones de ciclos.
Serie extendida hacia abajo con la serie SRU-mini, para un amplio rango de aplicaciones

## Slide 5
Vista general de datos técnicos |  |  |  |  | 
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3 | Muelle elastómero | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-EX | Muelle elastómero | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3 | Elastómero amortiguador | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3 | Muelle elastómero | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-EX | Muelle elastómero | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3 | Elastómero amortiguador | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90 | Muelle elastómero | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-EX | Muelle elastómero | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90 | Elastómero amortiguador | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M | Elastómero amortiguador | 180 | 3.4 | 1.55 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM | Elastómero amortiguador | 180 | 3.4 | 1.76 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 6
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-S-180-90-M | Elastómero amortiguador | 180 | 3.4 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4 | Muelle elastómero | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-EX | Muelle elastómero | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4 | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8 | Muelle elastómero | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8-AS | Muelle elastómero | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8 | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8-AS | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4 | Muelle elastómero | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-EX | Muelle elastómero | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4 | Elastómero amortiguador | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8 | Muelle elastómero | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 7
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8-AS | Muelle elastómero | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8 | Elastómero amortiguador | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8-AS | Elastómero amortiguador | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4 | Muelle elastómero | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-EX | Muelle elastómero | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4 | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8 | Muelle elastómero | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8-AS | Muelle elastómero | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8 | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8-AS | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4 | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 1.75 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8 | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 8
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8-AS | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4 | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 1.96 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8 | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8-AS | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4 | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8 | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8-AS | Elastómero amortiguador | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3 | Amortiguador hidráulico | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 9
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3 | Amortiguador hidráulico | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3 | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3 | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90 | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90 | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 10
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-180-3-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 2.2 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 2.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 5 | 2.25 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 11
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-4 | Amortiguador hidráulico | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4 | Amortiguador hidráulico | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 12
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-H-180-90-4-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 13
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 2.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3 | Amortiguador hidráulico | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3 | Amortiguador hidráulico | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 14
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-90 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 9.5 | 3.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM | Amortiguador hidráulico | 180 | 9.5 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 9.5 | 3.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 15
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4 | Amortiguador hidráulico | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4 | Amortiguador hidráulico | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 16
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.5 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 17
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.6 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3 | Amortiguador hidráulico | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3 | Amortiguador hidráulico | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 18
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-180-90 | Amortiguador hidráulico | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 14 | 3.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM | Amortiguador hidráulico | 180 | 14 | 4.15 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 14 | 3.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4 | Amortiguador hidráulico | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 19
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 3.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 4.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 20
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4 | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 4.45 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3 | Amortiguador hidráulico | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3 | Amortiguador hidráulico | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3 | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 21
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3 | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90 | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90 | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 5.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 6.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 20 | 5.7 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 22
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 23
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 6.2 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 24
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 6.4 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 7.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3 | Amortiguador hidráulico | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 25
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-H-90-3 | Amortiguador hidráulico | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3 | Amortiguador hidráulico | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3 | Amortiguador hidráulico | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90 | Amortiguador hidráulico | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90 | Amortiguador hidráulico | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 52 | 12.2 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 26
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-90-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 52 | 12.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 27
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-EX | Amortiguador hidráulico | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-EX | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 28
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 12.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 13 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 29
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 50.3 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3 | Amortiguador hidráulico | 90 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3 | Amortiguador hidráulico | 180 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90 | Amortiguador hidráulico | 180 | 72 | 13.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 72 | 16.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM | Amortiguador hidráulico | 180 | 72 | 17.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M | Amortiguador hidráulico | 180 | 72 | 17.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 30
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 13.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 17 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 31
Denominación (amortiguación blanda) | Amortiguación de fin de carrera | Ángulo de giro | Par de giro | Peso | Repetibilidad
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 17.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 18 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8-AS | Amortiguador hidráulico | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-L | Amortiguador hidráulico | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-R | Amortiguador hidráulico | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-180-3-8 | Amortiguador hidráulico | 180 | 115 | 26.5 | 0.05
Datos técnicos

## Slide 32
2018-09-20 14:20:16
Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la marca SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción.
schunk.com/Lehmann