## Slide 1
Presentazione del prodotto
SRU-plus
Attuatore rotante universale

## Slide 2
Attuatore rotante universale
L'attuatore rotante con la gamma più ampia e completa sul mercato
Attuatore universale per movimenti rotatori e di inversione pneumatici.

## Slide 3
Principio di funzionamento
Corpo
3
Pignone
2
Azionamento
1
Tecnica delle bussole
4
Smorzamento
5
Descrizione del funzionamento
Entrambi i pistoni pneumatici, all'applicazione di pressione delle rispettivi superfici frontali, si muovono in linea retta all'interno dei loro fori ruotando il pignone tramite la relativa dentatura montata lateralmente.

## Slide 4
Vantaggi e benefici
Serie differenziate accuratamente con incremento uniforme della coppia Per molti tipi di applicazione le dimensioni giuste sono fornibili come prodotto standard
Angolo di rotazione selezionabile di 90° o 180° assoluta flessibilità nella scelta dell'angolo di rotazione, possibili angoli specifici in base all'applicazione su richiesta
Possibilità di regolazione delle posizioni finali Selezionabile di +3°/-3° (piccolo) o di +3°/-90° (grande)
Possibilità di selezione della posizione centrale come pneumatica o bloccata La posizione centrale bloccata si può sbloccare sotto carico. Da entrambi i tipi di posizione centrale si può proseguire la rotazione in ogni direzione.
Passante per fluidi utilizzabile per gas, liquidi e vuoto Così non occorre più alcun tubo flessibile ingombrante
Distributore rotante elettrico Per il passaggio sempre sicuro dei segnali di sensori e attuatori, passante per bus disponibile su richiesta
A scelta, interruttori magnetici elettronici o sensori induttivi di prossimità Per una totale versatilità nella verifica della posizione
Bussole di guida avvitate, sostituibili (boccole di scorrimento) Consentono una facile manutenzione e una sostituzione veloce dopo tanti milioni di cicli.
Continuazione serie Verso il basso mediante la serie SRU-mini, per un'ampia gamma di applicazioni

## Slide 5
Panoramica dati tecnici |  |  |  |  | 
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3 | Molle in elastomero | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-EX | Molle in elastomero | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3 | Elastomero smorzante | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3 | Molle in elastomero | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-EX | Molle in elastomero | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3 | Elastomero smorzante | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90 | Molle in elastomero | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-EX | Molle in elastomero | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90 | Elastomero smorzante | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M | Elastomero smorzante | 180 | 3.4 | 1.55 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM | Elastomero smorzante | 180 | 3.4 | 1.76 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 6
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-S-180-90-M | Elastomero smorzante | 180 | 3.4 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4 | Molle in elastomero | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-EX | Molle in elastomero | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4 | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8 | Molle in elastomero | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8-AS | Molle in elastomero | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8 | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8-AS | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4 | Molle in elastomero | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-EX | Molle in elastomero | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4 | Elastomero smorzante | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 7
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8 | Molle in elastomero | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8-AS | Molle in elastomero | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8 | Elastomero smorzante | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8-AS | Elastomero smorzante | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4 | Molle in elastomero | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-EX | Molle in elastomero | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4 | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8 | Molle in elastomero | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8-AS | Molle in elastomero | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8 | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8-AS | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 8
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-S-180-3-M-4 | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 1.75 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8 | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8-AS | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4 | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 1.96 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8 | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8-AS | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4 | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8 | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8-AS | Elastomero smorzante | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 9
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 10
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-180-3-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 2.2 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 2.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 5 | 2.25 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 11
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-4 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 12
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-H-180-90-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 13
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 2.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 14
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-90 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9.5 | 3.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9.5 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9.5 | 3.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 15
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 16
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.5 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 17
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.6 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 18
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-180-90 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 14 | 3.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM | Ammortizzatori idraulici | 180 | 14 | 4.15 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 14 | 3.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 19
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 3.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 4.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 20
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 4.45 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 21
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 5.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 6.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 20 | 5.7 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 22
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 23
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 6.2 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 24
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 6.4 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 7.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 25
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-H-90-3 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 52 | 12.2 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 26
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-90-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 52 | 12.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 27
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-EX | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 28
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 12.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 13 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 29
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 50.3 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 72 | 13.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 72 | 16.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM | Ammortizzatori idraulici | 180 | 72 | 17.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M | Ammortizzatori idraulici | 180 | 72 | 17.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 30
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 13.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 17 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 31
Descrizione (smorzamento morbido) | Smorzamento nella posizione finale | Angolo di rotazione | Coppia | Peso | Ripetibilità
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 17.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 18 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8-AS | Ammortizzatori idraulici | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-L | Ammortizzatori idraulici | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-R | Ammortizzatori idraulici | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-180-3-8 | Ammortizzatori idraulici | 180 | 115 | 26.5 | 0.05
Dati tecnici

## Slide 32
2018-09-20 14:22:56
Jens Lehmann, portiere leggendario del calcio tedesco, ambasciatore del marchio SCHUNK dal 2012 per presa e tenuta precisa e sicura.
schunk.com/Lehmann