## Slide 1
产品展示
SRU-plus
通用旋转单元

## Slide 2
通用旋转单元
具有市场上最大、最全面的系列型号的旋转模块
通用的转动和回转装置。

## Slide 3
功能原理
外壳
3
小齿轮
2
传动装置
1
套筒技术
4
减震
5
功能描述
在压力作用下，两个气动活塞在各自的活塞孔中沿直线移动其端面，通过其侧面细齿转动小齿轮。

## Slide 4
优点 - 为您带来的益处
按照稳定的扭矩增加均匀划分各个系列 标准产品的尺寸可满足多种应用场合
可以选择 90° 或 180°的回转角。 全方位灵活选择旋转角度，可根据客户要求针对应用提供专用角度
端位置调整 可选择 +3°/-3°（小）或 +3°/-90°（大）
中间位置为采用气动或锁定 装载时可解锁锁定中间位置。通过两种类型的中间位置，可在任一方向上进一步旋转。
流体引线可用于气体、液体和真空。 因此无干扰软管
旋转电通道 传感器、执行器或选配母线信号耐用可靠引线
选择电磁传感器或感应接近传感器 充分满足位置检测的各种需求
可更换旋入式导向套（轴套） 数百万周期后可便利维护和快速更换
系列拓展 延伸有 SRU-mini 系列，适合更多应用场合

## Slide 5
技术参数概览 |  |  |  |  | 
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3 | 弹簧弹性体 | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-EX | 弹簧弹性体 | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3 | 减振器 - 弹性体 | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3 | 弹簧弹性体 | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-EX | 弹簧弹性体 | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90 | 弹簧弹性体 | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-EX | 弹簧弹性体 | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3.4 | 1.55 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3.4 | 1.76 | 0.05
技术参数

## Slide 6
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-S-180-90-M | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3.4 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4 | 弹簧弹性体 | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-EX | 弹簧弹性体 | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8 | 弹簧弹性体 | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8-AS | 弹簧弹性体 | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8-AS | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4 | 弹簧弹性体 | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-EX | 弹簧弹性体 | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4 | 减振器 - 弹性体 | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8 | 弹簧弹性体 | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
技术参数

## Slide 7
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8-AS | 弹簧弹性体 | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8 | 减振器 - 弹性体 | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8-AS | 减振器 - 弹性体 | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4 | 弹簧弹性体 | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-EX | 弹簧弹性体 | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8 | 弹簧弹性体 | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8-AS | 弹簧弹性体 | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8-AS | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 1.75 | 0.05
技术参数

## Slide 8
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8-AS | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 1.96 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8-AS | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8 | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8-AS | 减振器 - 弹性体 | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3 | 液压减震器 | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
技术参数

## Slide 9
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-EX | 液压减震器 | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3 | 液压减震器 | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-EX | 液压减震器 | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3 | 液压减震器 | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-EX | 液压减震器 | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3 | 液压减震器 | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-EX | 液压减震器 | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90 | 液压减震器 | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-EX | 液压减震器 | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90 | 液压减震器 | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-EX | 液压减震器 | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
技术参数

## Slide 10
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-180-3-M | 液压减震器 | 180 | 5 | 2.2 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM | 液压减震器 | 180 | 5 | 2.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M | 液压减震器 | 180 | 5 | 2.25 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-EX | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-EX | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
技术参数

## Slide 11
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-4 | 液压减震器 | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-EX | 液压减震器 | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4 | 液压减震器 | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-EX | 液压减震器 | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8 | 液压减震器 | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8-AS | 液压减震器 | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8 | 液压减震器 | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8-AS | 液压减震器 | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-EX | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
技术参数

## Slide 12
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-H-180-90-4-EX | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
技术参数

## Slide 13
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 2.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3 | 液压减震器 | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-EX | 液压减震器 | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3 | 液压减震器 | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-EX | 液压减震器 | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3 | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-EX | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
技术参数

## Slide 14
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-H-180-3 | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-EX | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90 | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-EX | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90 | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-EX | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 3.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M | 液压减震器 | 180 | 9.5 | 3.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4 | 液压减震器 | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-EX | 液压减震器 | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4 | 液压减震器 | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
技术参数

## Slide 15
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-H-180-3-4-EX | 液压减震器 | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4 | 液压减震器 | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-EX | 液压减震器 | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4 | 液压减震器 | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-EX | 液压减震器 | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8 | 液压减震器 | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8-AS | 液压减震器 | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
技术参数

## Slide 16
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8 | 液压减震器 | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8-AS | 液压减震器 | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4 | 液压减震器 | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-EX | 液压减震器 | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4 | 液压减震器 | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-EX | 液压减震器 | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4 | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.5 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
技术参数

## Slide 17
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4 | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.6 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4 | 液压减震器 | 180 | 9 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3 | 液压减震器 | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-EX | 液压减震器 | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3 | 液压减震器 | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
技术参数

## Slide 18
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-180-3-EX | 液压减震器 | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90 | 液压减震器 | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-EX | 液压减震器 | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M | 液压减震器 | 180 | 14 | 3.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM | 液压减震器 | 180 | 14 | 4.15 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M | 液压减震器 | 180 | 14 | 3.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4 | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-EX | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4 | 液压减震器 | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-EX | 液压减震器 | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
技术参数

## Slide 19
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8 | 液压减震器 | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8-AS | 液压减震器 | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4 | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-EX | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4 | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 3.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4 | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 4.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
技术参数

## Slide 20
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4 | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 4.45 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8 | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3 | 液压减震器 | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-EX | 液压减震器 | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3 | 液压减震器 | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-EX | 液压减震器 | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3 | 液压减震器 | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-EX | 液压减震器 | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
技术参数

## Slide 21
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3 | 液压减震器 | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-EX | 液压减震器 | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90 | 液压减震器 | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-EX | 液压减震器 | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90 | 液压减震器 | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-EX | 液压减震器 | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M | 液压减震器 | 180 | 20 | 5.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM | 液压减震器 | 180 | 20 | 6.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M | 液压减震器 | 180 | 20 | 5.7 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-EX | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
技术参数

## Slide 22
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3-8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-EX | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8 | 液压减震器 | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-EX | 液压减震器 | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8 | 液压减震器 | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-EX | 液压减震器 | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8 | 液压减震器 | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
技术参数

## Slide 23
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8-AS | 液压减震器 | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8 | 液压减震器 | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8-AS | 液压减震器 | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-EX | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-EX | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
技术参数

## Slide 24
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 40-W-180-3-M-8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 6.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 6.4 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 7.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3 | 液压减震器 | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-EX | 液压减震器 | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
技术参数

## Slide 25
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-H-90-3 | 液压减震器 | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-EX | 液压减震器 | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3 | 液压减震器 | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-EX | 液压减震器 | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3 | 液压减震器 | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-EX | 液压减震器 | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90 | 液压减震器 | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-EX | 液压减震器 | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90 | 液压减震器 | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-EX | 液压减震器 | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M | 液压减震器 | 180 | 52 | 12.2 | 0.05
技术参数

## Slide 26
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-3-VM | 液压减震器 | 180 | 52 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M | 液压减震器 | 180 | 52 | 12.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-EX | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8 | 液压减震器 | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-EX | 液压减震器 | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
技术参数

## Slide 27
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-H-180-3-8-EX | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8 | 液压减震器 | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8 | 液压减震器 | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8-AS | 液压减震器 | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-EX | 液压减震器 | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8 | 液压减震器 | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8-AS | 液压减震器 | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-EX | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-EX | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
技术参数

## Slide 28
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 12.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 13 | 0.05
技术参数

## Slide 29
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 50.3 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3 | 液压减震器 | 90 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3 | 液压减震器 | 180 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90 | 液压减震器 | 180 | 72 | 13.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M | 液压减震器 | 180 | 72 | 16.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM | 液压减震器 | 180 | 72 | 17.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M | 液压减震器 | 180 | 72 | 17.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8 | 液压减震器 | 180 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12 | 液压减震器 | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
技术参数

## Slide 30
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12-AS | 液压减震器 | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8 | 液压减震器 | 90 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8 | 液压减震器 | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8-AS | 液压减震器 | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8 | 液压减震器 | 180 | 70 | 13.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12 | 液压减震器 | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12-AS | 液压减震器 | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8 | 液压减震器 | 180 | 70 | 17 | 0.05
技术参数

## Slide 31
名称（软阻尼） | 终端终点位置阻尼 | 旋转角度 | 扭矩 | 重量 | 重复精度
 |  | [°] | [Nm] | [kg] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8 | 液压减震器 | 180 | 70 | 17.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8 | 液压减震器 | 180 | 70 | 18 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8 | 液压减震器 | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8-AS | 液压减震器 | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-L | 液压减震器 | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-R | 液压减震器 | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-180-3-8 | 液压减震器 | 180 | 115 | 26.5 | 0.05
技术参数

## Slide 32
2018-09-20 14:25:14
延斯·莱曼，德国传奇门将，自 2012 年起担任雄克品牌形象大使，代表精确抓取和安全夹持。
schunk.com/Lehmann