## Slide 1
Презентация продукта
SRU-plus
Универсальный поворотный модуль

## Slide 2
Универсальный поворотный модуль
Поворотный привод с самым большим выбором модификаций на рынке
Универсальный модуль для пневматического поворота и вращения

## Slide 3
Принцип работы
Корпус
3
Шестерня
2
Привод
1
Втулка
4
Амортизация
5
Функциональное описание
При подаче давления два пневматических поршня по прямой движутся в своих отверстиях, поворачивая шестерню боковыми зубчатыми рейками.

## Slide 4
Преимущества – ваша выгода
Технически совершенная серия с равномерным увеличением момента выпускаются стандартные изделия с размерами, соответствующими широкому кругу задач
Возможен выбор угла поворота 90° или 180° полная гибкость при выборе угла поворота, по отдельному требованию можно заказать устройства со специальным углом поворота
Возможность регулировки конечного положения Возможность выбора малого (+3°/-3°) или большого (+3°/-90°) диапазона регулировки
Возможен выбор между пневматической и механической фиксацией в среднем положении После загрузки среднее положение может быть разблокировано. Средние положения двух типов обеспечивают возможность дальнейшего вращения в обоих направлениях.
Сквозная подача среды может использоваться для газов, жидкостей и вакуума и позволяет избавиться от мешающих шлангов
Сквозное вращающееся электрическое соединение для надежной передачи сигналов датчиков, исполнительных устройств или, в виде опции, сигналов шины в течение длительного времени
Возможность выбора электронных магнитных датчиков или индуктивных бесконтактных выключателей для гибкого контроля положения
Сменные вкручиваемые направляющие втулки удобны в обслуживании и могут быстро заменяться после нескольких миллионов циклов.
Серия дополняется в сторону уменьшения размеров модулями SRU-mini, что обеспечивает широкий спектр применений

## Slide 5
Обзор технических характеристик |  |  |  |  | 
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3 | Пружина с эластомером | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-EX | Пружина с эластомером | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3 | Амортизатор-эластомер | 90 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3 | Пружина с эластомером | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-EX | Пружина с эластомером | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3.4 | 1.2 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90 | Пружина с эластомером | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-EX | Пружина с эластомером | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3.4 | 1.24 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M | Амортизатор-эластомер | 180 | 3.4 | 1.55 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM | Амортизатор-эластомер | 180 | 3.4 | 1.76 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 6
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 20-S-180-90-M | Амортизатор-эластомер | 180 | 3.4 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4 | Пружина с эластомером | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-EX | Пружина с эластомером | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8 | Пружина с эластомером | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8-AS | Пружина с эластомером | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8-AS | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4 | Пружина с эластомером | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-EX | Пружина с эластомером | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4 | Амортизатор-эластомер | 90 | 3 | 1.4 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 7
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8 | Пружина с эластомером | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8-AS | Пружина с эластомером | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8 | Амортизатор-эластомер | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8-AS | Амортизатор-эластомер | 90 | 3 | 2.05 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4 | Пружина с эластомером | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-EX | Пружина с эластомером | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 1.44 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8 | Пружина с эластомером | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8-AS | Пружина с эластомером | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8-AS | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 2.09 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 8
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 20-S-180-3-M-4 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 1.75 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M8-AS | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 1.96 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8-AS | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 2.61 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8 | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-M8-AS | Амортизатор-эластомер | 180 | 3 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3 | Гидравлический амортизатор | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 9
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3 | Гидравлический амортизатор | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3 | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3 | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 1.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90 | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90 | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 1.65 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 10
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 25-W-180-3-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 2.2 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 2.6 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 5 | 2.25 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 11
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 25-W-90-3-4 | Гидравлический амортизатор | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4 | Гидравлический амортизатор | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 4.6 | 1.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 90 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 12
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 25-H-180-90-4-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 1.85 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.5 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-90-M-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 3.1 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 13
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 2.8 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 4.6 | 3.45 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3 | Гидравлический амортизатор | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3 | Гидравлический амортизатор | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 14
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 30-W-180-90 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 9.5 | 2.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 9.5 | 3.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM | Гидравлический амортизатор | 180 | 9.5 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 9.5 | 3.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 15
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4 | Гидравлический амортизатор | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4 | Гидравлический амортизатор | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-90-3-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 16
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-90-3-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 90 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 2.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.5 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 17
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-M-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.6 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-90-M-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 9 | 4.4 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3 | Гидравлический амортизатор | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3 | Гидравлический амортизатор | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 18
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 35-W-180-3-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 14 | 2.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90 | Гидравлический амортизатор | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 14 | 2.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 14 | 3.65 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM | Гидравлический амортизатор | 180 | 14 | 4.15 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 14 | 3.75 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4 | Гидравлический амортизатор | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 13.4 | 2.95 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 19
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-90-3-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 90 | 13.4 | 3.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 3.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 3.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 3.95 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-M-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 4.7 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 4.05 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 20
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 35-W-180-90-M-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 4.8 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4 | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 4.45 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 13.4 | 5.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3 | Гидравлический амортизатор | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3 | Гидравлический амортизатор | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3 | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3 | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 21
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 4.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90 | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90 | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 4.3 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 5.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 6.5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 20 | 5.7 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 22
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 40-H-180-3-8-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-3-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 19.2 | 4.9 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-90-3-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 23
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-H-90-3-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 90 | 19.2 | 6.45 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 5 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-H-180-90-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 6.55 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 6.2 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 24
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-M-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 7.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 6.4 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-90-M-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 7.95 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 7.2 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 40-W-180-3-VM-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 19.2 | 8.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3 | Гидравлический амортизатор | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 25
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 50-H-90-3 | Гидравлический амортизатор | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3 | Гидравлический амортизатор | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3 | Гидравлический амортизатор | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 52 | 9.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90 | Гидравлический амортизатор | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90 | Гидравлический амортизатор | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 52 | 9.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 52 | 12.2 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 26
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 50-W-180-90-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 52 | 12.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-3-8-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 9.6 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 27
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-W-90-3-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-EX | Гидравлический амортизатор | 90 | 50.3 | 9.6 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 90 | 50.3 | 11.55 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-EX | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 10 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 28
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 50-W-180-90-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-H-180-90-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 11.95 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 12.4 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 14.35 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 14.75 | 0.05
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 13 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 29
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 50.3 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3 | Гидравлический амортизатор | 90 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3 | Гидравлический амортизатор | 180 | 72 | 12.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90 | Гидравлический амортизатор | 180 | 72 | 13.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 72 | 16.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM | Гидравлический амортизатор | 180 | 72 | 17.8 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M | Гидравлический амортизатор | 180 | 72 | 17.5 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 30
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-8-M12-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 70 | 13 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-90-3-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 90 | 70 | 14.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 13.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-8-M12-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 15.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 17 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 31
Обозначение (мягкая амортизация) | Амортизация в конечном положении | Угол поворота | Момент | Масса | Повторяемость
 |  | [°] | [Нм] | [Кг] | [°]
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-M-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 18.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 17.7 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-90-M-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 19.65 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 18 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 60-W-180-3-VM-8-M8-AS | Гидравлический амортизатор | 180 | 70 | 19.95 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-L | Гидравлический амортизатор | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-90-3-8-R | Гидравлический амортизатор | 90 | 115 | 26.5 | 0.05
SRU-plus 63-W-180-3-8 | Гидравлический амортизатор | 180 | 115 | 26.5 | 0.05
Технические характеристики

## Slide 32
2018-09-20 14:29:17
Йенс Леманн, немецкий вратарь-легенда, бренд-амбассадор SCHUNK с 2012 года, символ надежного, точного захвата и надежного удержания.
www.ru.schunk.com/Lehmann