## Slide 1
SRU-plus-D Produktinformation
Ersteller: S. Höpfl | Versionsdatum: 21.11.2018

## Slide 2: SRU-plus-D Produktinformation
Universal-Flachschwenkeinheit optimiert auf die Anforderungen in der Automobilindustrie.
Basis ist die bewährte SCHUNK Universalschwenkeinheit SRU-plus.
Neben den verfügbaren Standardvarianten sind zahlreiche Modifikationen und Anpassungen nach Kundenwunsch umsetzbar, bitte sprechen Sie uns an.

## Slide 3: SRU-plus-D Beispielanwendung
Universalschwenkeinheit SRU-plus-D mit EDF
Ausgleichseinheit TCU
Universalgreifer PGN-plus-P
Induktiver Näherungsschalter IN
Linearachse BETA
1
2
3
4
5

## Slide 4: SRU-plus-D Funktion
1
2
Antrieb
Pneumatischer, kräftiger Doppelkolbenantrieb mit Zahnstangen-Ritzel Kinematik zur Umwandlung der Kolbenbewegung in eine Drehbewegung
3
4
5
6
Schwenkwinkeleinstellung
zur Feineinstellung der Endlagen und Dämpfercharakteristik
Induktive Abfrage mit fester Schaltnocke zur prozessicheren Abfrage der Endpositionen
Elektrische Drehdurchführung
komplett integrierte Durchführung für Sensor- und Aktorsignale
Anschlüsse für Fluiddurchführung
zum direkten Anschluss der Pneumatikversorgung des Schwenkaufbaus am feststehenden Teil der Schwenkeinheit
Anschlüsse für Elektrische Drehdurchführung
Standardstecker M12 für komfortablen Anschluss und Weiterverarbeitung der elektrischen Signale

## Slide 5: SRU-plus-D Hauptdifferenzierung zu Baureihe SRU-plus
Induktive Positionsabfrage mit fester Nocke
2x/3xM12 Stecker Antriebsseitig (statt 1xM16)
Positionseinstellung ±3°

## Slide 6: SRU-plus-D 1. Induktive Abfrage mit festen Schaltnocken
Die feste Schaltnocken ermöglichen eine Abfrage von drei Positionen (0°, 90°, 180°).
Somit ist die Abfrage auch bei Einsatz der Mittelstellungsvarianten (M, VM) möglich..

## Slide 7: SRU-plus-D 2. Elektrische Durchführung EDF (1)
 |  | SRU-plus |  | SRU-plus-D/D1 | 
Baugröße |  | Antrieb | Abtrieb | Antrieb | Abtrieb
20 - 35 |  | 1xM16 – 12polig | 4xM8 – 3polig | 2xM12 - 4polig | 4xM8 – 3polig
40 - 60 | Variante 1 |  | 8xM8 – 3polig 1xM8 – 4polig | 2xM12 - 8polig 1xM12 - 4polig | 8xM8 – 3polig 1xM8 – 4polig
 | Variante 2 |  |  |  | 8xM12 – 4polig 1xM8 – 4polig
Stecker Antriebsseite Baugröße 20-35
Stecker Antriebsseite Baugröße 40-60
Stecker Antriebsseite Baugröße 20-60

## Slide 8: SRU-plus-D 2. Elektrische Durchführung EDF (2)
Hinweis:
Die Baugrößen 40-60 werden für Neuanwendungen ausschließlich in Version D1 ausgeliefert.
Für Ersatz und Reparatur kann die Version D angeboten werden, bitte sprechen Sie uns an.­
SRU-plus-D 40-60 | M12 Stecker 8-polig Antriebsseite | 
Pin | Farbe | Funktion
1 | WH | 1
2 | BN | +24 V
3 | GN | 2
4 | YE | 3
5 | GY | 4
6 | - | n.c.
7 | BU | 0 V
8 | - | n.c.
SRU-plus-D1 40-60 | M12 Stecker 8-polig Antriebsseite | 
Pin | Farbe | Funktion
1 | BN | +24 V
2 | WH | 2
3 | BU | 0 V
4 | BK | 1
5 | GY | 3
6 | PK | 4
7 | VT | n.c.
8 | OG | n.c.

## Slide 9: SRU-plus-D 3. Positionseinstellung ±3°
Einstellbarkeit der Endlage 0°
Einstellbereich der Endlage 180°
1
2
Hinweis:
Auch bei den Mittelstellungsvarianten(M, VM) ist eine Endlageneinstellbarkeit von ±3° möglich.