## Slide 1
SCHUNK Lean Automation
- Greifer mit Schaft-Schnittstelle (Standard)
- Greifer mit Spindel-Schnittstelle (Semi-Standard)

## Slide 2: Inhalt
Zweite Überschrift– 20 pt
Text – min. 14 pt
Zwischenüberschrift– 20 pt
Fließtext – min. 14 pt
Greifer mit Schaft-Schnittstelle (Standard) GSW-B
Greifer mit Schaft-Schnittstelle und Ausgleichseinheit (Standard) GSW-B-AGE
Greifer mit Spindel-Schnittstelle (Semi-Standard)
Greifer mit Spindel-Schnittstelle und TCU Ausgleich (Semi-Standard)
Lösungen (Beispiele verschiedene Schnittstelle)
Bilder (Anwendungsbilder)
Fingerwechsel (SCHUNK-Standard / werkzeuglos)

## Slide 3: SCHUNK Lean Automation
Notes: Als Anbieter von Werkzeughalten hat SCHUNK früh erkannt, dass auch der Greifer ein Werkzeug ist, das die Maschine nutzen kann.
Daher bietet SCHUNK im Standard-Portfolio verschiedene Werkzeuge an, die mit einer Spindel-Schnittstelle ausgestattet sind.
Sauggreifer, Magnetgreifer oder mechanscihe Greifer PGN-/PZN-plus.
Angesteuert werden diese mir Kühlschmierstoff

## Slide 4: SCHUNK Lean Automation
Werkzeuge für die Automatisierung optimiert mit einer Schaftschnittstelle zur Verwendung in Kombination mit Werkzeughaltern
Selbstständiger Werkstückwechsel durch die Werkzeugmaschine
Reinigung des Werkstücks
Minimierung der Rüstzeiten
Erhöhung des Maschinen-Nutzungsgrades
Notes: Einfache und kostengünstiger Einstieg in die Automatisierung
Hohe Effizienzeffekte durch automatischem Werkstückwechsel und -reinigung)
Minimierung Rüstzeiten und höher Nutzungsgrad

## Slide 5: SCHUNK Lean Automation

## Slide 6: Anforderung an die Maschine (Voraussetzung für den Einsatz eines Spindelgreifers)
- Spindeldurchführung (Spindel mit ansteuerbarer Mediendurchführung Luft / KSM,)? - Größe der Spindel (kann die Spindel das Werkstückgewicht handhaben)? - Rückfluss durch die Spindel muss gewährleistet sein. - Druckbereich Standard 20/50 bar Sonder < 20 bar (möglich) Sonder > 50 bar (möglich) Oder Druck an der Maschine einstellbar - Platz im Werkzeugmagazin - Platz im Maschinenraum (Höhe)
- Freie M- Funktionen - Orientierung der Spindel von Vorteil
# Ablage-System / Abtransport für Werkstücke # Ansteuerung (automatisierte) Spannmittel

## Slide 7: Standard / Semi-Standard / Sonder
SCHUNK Lösungen
Standard
SCHUNK Lösungen Semi- Standard
SCHUNK Lösungen Sonder
Standard- Adapter
mit Schaft-Schnittstelle
GSW-B-AGE
mit X/Y/Z- Ausgleich
- PGN+ Parallelgreifer
- PZN+ Zentrischgreifer
- PWG+ Winkelgreifer
Standard- Adapter
mit Schaft-Schnittstelle
GSW-B
ohne Ausgleich
- PGN+ Parallelgreifer
- PZN+ Zentrischgreifer
- PWG+ Winkelgreifer
Semi- Greifer
mit
Spindel- Schnittstelle
mit TCU- Ausgleich
Semi- Greifer
mit
Spindel- Schnittstelle
ohne Ausgleich
Beispiele
mit unterschiedlichen Schnittstellen

## Slide 8: Standard Version
Capto
GSW – B V
SK kurz
HSK
GSW - M
GSW – P PGN
GSW – B PZN
RGG
GSW – B AGE
VDI
Spanntechnik
Greifsysteme
SK Standard
ABR / SBR

## Slide 9: SCHUNK Standard
Standard-Adapter GSW-B für:
- PGN+ Parallelgreifer - PZN+ Zentrischgreifer - PWG+ Winkelgreifer

## Slide 10: SCHUNK Standard
Standard-Werkzeughalter für:
- Tendo - Weldon

## Slide 11: SCHUNK Standard
Standard-Adapter GSW-B
ohne Ausgleich
- PGN+ Parallelgreifer
- PZN+ Zentrischgreifer
- PWG+ Winkelgreifer
Standard-Adapter GSW-B-AGE
mit X/Y/Z Ausgleich
- PGN+ Parallelgreifer
- PZN+ Zentrischgreifer
- PWG+ Winkelgreifer

## Slide 12: SCHUNK Semi-Standard
Vergleich Standard / Semi-Standard  Höhenunterschied
Standard = Werkzeughalter / Adapter mit Schaft / Greifer
Semi-Standard = Werkzeughalter / Greifer

## Slide 13: SCHUNK Semi-Standard mit Ausgleich
Vergleich Standard / Semi-Standard  Höhenunterschied
Semi- Standard
z.B. GEI Capto/TCU-S/Adapter/PGN+080-1-IS Greifeinheit: Greifer mit Spindelschnittstelle und Sonder-Toleranzausgleich (mit Mediendurchführung)
Standard
GSWB-AGE
Greifer mit Schaftschnittstelle
und Ausgleichseinheit

## Slide 14: Sonder-Lösungen: Beispiele verschiedene Schnittstelle
Semi-Standard
GEI HSK-A 63/ PWG+125-AS
Winkel-Greifer PWG+125-AS
mit Spindelschnittstelle HSK-A 63
(Aufsatzbacken kundenseitig)
Sonder
GEI VDI / PGN+100-1-AS
Parallel-Greifer PGN+100-1-AS
mit Spindelschnittstelle ähn. VDI
mit Aufsatzbacken

## Slide 15: Sonder-Lösungen: Beispiele verschiedene Schnittstelle
Standard
GEI Capto C6 / GSWB 80-PZ / PGN+080-1-IS
Parallel-Greifer PGN+80-1-IS mit
Schaftschnittstelle GSWB 80-PZ und
Werkzeughalter SCHUNK Capto C6 Ø20x65
Sonderaufsatzbacken mit Werkstückkontur
Sonder
GEI VDI 30/ DPG+080-1-AS
Parallel-Greifer DPG+80-1-AS
mit Spindelschnittstelle VDI 30

## Slide 16: Sonder-Lösungen: Beispiele verschiedene Schnittstelle
Sonder
GEI BT 40 / PGN+100-1-IS
Parallel-Greifer PGN+100-1-IS
mit Spindelschnittstelle BT 40
Sonder
GEI VDI 25/ PGN+P-064-1-IS
Parallel-Greifer PGN+P-64-1-IS
mit Spindelschnittstelle VDI 25

## Slide 17: Bilder Greifer mit Schnittstelle bei SCHUNK

## Slide 18
Bilder Greifer mit Schnittstelle bei SCHUNK
Greifeinheit
GEI Capto C6/ APL / PZN+080-1-IS / AUB
Zentrisch-Greifer PZN+80-1-IS
Sonder- Aufsatzbacken
Verlängerungsadapter
Spindelschnittstelle Capto C6
Greifeinheit
GEI Capto C6/ APL / PZN+080-1-IS / BSWS / ABR
Zentrisch-Greifer PZN+80-1-IS
Backen-Schnell-Wechsel System BSWS-80
Aluminium-Aufsatzbackenrohling ABR+80
Adapter
Spindelschnittstelle Capto C6

## Slide 19
Bilder Greifer mit Schnittstelle bei SCHUNK
Greifeinheit
GEI Capto C6/ APL / GSW-M
Magnetgreifer GSW-M
Verlängerungsadapter
Spindelschnittstelle Capto C6

## Slide 20
Bilder Greifer mit Schnittstelle bei SCHUNK
Greifeinheit
GEI Capto C6/ APL / MPG 50 / AUB
Parallel-Greifer MPG 50
Sonder- Aufsatzbacken
Verlängerungsadapter
Spindelschnittstelle Capto C6
Greifeinheit
GEI Capto C6 / GWSB 80/ PZN+080-1-IS / BSWS / ABR
Zentrisch-Greifer PZN+80-1-IS
Backen-Schnell-Wechsel System BSWS-80
Aluminium-Aufsatzbackenrohling ABR+80
Schaftschnittstelle GSW-B 80-PZ
Spindelschnittstelle Capto C6 mit Verlängerung

## Slide 21: Bilder in der Maschine SCHUNK

## Slide 22: Bilder in der Maschine SCHUNK

## Slide 23: Bilder in der Maschine SCHUNK

## Slide 24: Bilder Anwendung SCHUNK Fertigung

## Slide 25: Bilder Anwendung SCHUNK Fertigung

## Slide 26: Bilder Anwendung SCHUNK Fertigung

## Slide 27: Fingerwechsel – SCHUNK Standard

## Slide 28: Fingerwechsel - werkzeuglos