## Slide 1
Neuheiten 2019
Produktpräsentation Komponenten
März 2019

## Slide 2
Universalgreifer
Die weltweit bewährtesten Greifer am Markt – mit Dauerschmierung in der Vielzahnführung.
Lebenslang wartungsfrei. Garantiert!
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung

## Slide 3
Zuverlässig. Robust. Flexibel.
Perfektionierung der Vielzahngleitführung
Schmierstofftaschen in der gesamten Vielzahnführungskontur
Staubdicht-Version SD
ATEX-Version EX
Portfolioerweiterung - Neue Baugrößen PGN-plus-P 160, 240, 300 und 380

## Slide 4
Funktionsprinzip
Halterung für Sensorik
3
Grundbacke
2
Vielzahn-Gleitführung
1
Gehäuse
4
Zentrier- und Befestigungsmöglichkeiten
5
Funktionsbeschreibung
Der Kolben wird über Druckluft nach oben bzw. unten bewegt.
Die schrägen Wirkflächen des Keilhakens erzeugen dabei eine synchrone parallele Backenbewegung.
Keilhakenprinzip
6
Kolben
7
Feder zur Greifkrafterhaltung
8

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Robuste Vielzahn-Gleitführung für präzise Handhabung
Große Momentenaufnahme möglich geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
Schmierstofftaschen in der gesamten Vielzahnführungskontur sorgen für Prozesssicherheit und verlängerte Wartungsintervalle
Maximale Antriebskolbenfläche für maximale Greifkräfte
Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen für universelle und flexible Montage des Greifers
Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen für universelle und flexible Montage des Greifers
Umfangreiches Sensorzubehör für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition
Vielfältige Optionen zur speziellen Optimierung für genau Ihren Anwendungsfall (Staubdicht, Hochtemperatur, Korrosionsschutz u. v. m.)

## Slide 6
Freigabe Varianten & Optionen
 Ab Juli 2019 ist der PGN-plus-P in allen Baugrößen, Varianten und Optionen freigegeben!
Baugröße | PGN-plus | PGN-plus-P [€]
40 | 510€ | 444€
50-1 | 535€ | 467€
64-1 | 580€ | 509€
80-1 | 645€ | 564€
100-1 | 735€ | 643€
125-1 | 855€ | 750€
160-1 | 1122€ | 1010€
200-1 | 1470€ | 1291€
240-1 | 1791€ | 1612€
300-1 | 2353€ | 2118€
380-1 | 3070€ | 2762€

## Slide 7
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Hub pro Backe | Schließkraft | Öffnungs-kraft | Empfohlenes Werkstück-gewicht | Eigenmasse | Max. zulässige Fingerlänge | Wiederhol-genauigkeit
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm]
160 | 8 .. 16 | 2200 .. 6200 | 2375 .. 6500 | 11 .. 22.5 | 3 .. 3.8 | 215 .. 245 | 0.01
240 | 17 .. 30 | 5000 .. 11400 | 5300 .. 12300 | 25 .. 43.5 | 9 .. 12 | 260 .. 355 | 0.01
300 | 20 .. 35 | 6600 .. 15600 | 6800 .. 16000 | 33 .. 59 | 13.9 .. 17.2 | 250 .. 350 | 0.05
380 | 26 .. 45 | 10300 .. 26100 | 10800 .. 27000 | 51.5 .. 97.5 | 28 .. 37.5 | 300 .. 400 | 0.05

## Slide 8
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Hub pro Backe | Schließkraft | Öffnungskraft | Empfohlenes Werkstückgewicht | Eigenmasse | Max. zulässige Fingerlänge
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [kg] | [mm]
40 | 2.5 | 180 .. 235 | 200 .. 260 | 0.9 | 0.08 .. 0.12 | 60 .. 65
50 | 2 .. 4 | 220 .. 490 | 235 .. 520 | 1.1 .. 1.9 | 0.17 .. 0.24 | 70 .. 80
64 | 3 .. 6 | 350 .. 920 | 375 .. 1050 | 1.75 .. 3.6 | 0.27 .. 0.42 | 85 .. 100
80 | 4 .. 8 | 550 .. 1500 | 610 .. 1600 | 2.75 .. 5.5 | 0.51 .. 0.7 | 105 .. 125
100 | 5 .. 10 | 870 .. 2200 | 930 .. 2400 | 4.35 .. 8.75 | 0.9 .. 1.22 | 130 .. 160
125 | 6 .. 13 | 1400 .. 4200 | 1520 .. 4450 | 7 .. 15 | 1.4 .. 2.1 | 170 .. 200
200 | 14 .. 25 | 3800 .. 8750 | 4050 .. 9350 | 19 .. 32.5 | 5.4 .. 7.6 | 220 .. 310

## Slide 9
PGN-plus-P 160 & 240
Die Festigkeit der üblichen Aluminium-Deckel ist nicht ausreichend
In Dauerlauftest führte dies zu mehreren Deckelbrüchen und somit zu einem Ausfall des Greifers
Aus diesem Grund sind die Deckel der Baugrößen 160 und 240 aus Stahl, brüniert und schwarz eingefärbt
Der Korrosionsschutz der Basis-Variante ist hierdurch nicht beeinträchtigt
Eigenmasse [kg] | 160-1 | 240-1
PGN-plus | 2.6 | 8.5
PGN-plus-P | 3 | 9
ZIMMER GPP5000 | 2.9 | 9.2
 SCHUNK gibt keine Greifer frei, bei denen nachweislich die angegebenen Leistungsdaten nicht eingehalten werden können

## Slide 10
PGN-plus-P 300 & 380
Schmierstofftaschen in der Vielzahnführung
Höhere Greifkraft
Befestigungsmöglichkeiten unter dem Abdeckblech
Optimiertes Schaltnockenkonzept
Neues SD-Konzept
Dynamische Phase
Notes: Schmierstofftaschen in der Vielzahnführung (keine neue Vielzahnführung)
  Höhere Lebensdauer
Höhere Greifkraft
  Bei der Vermessung der Baugrößen 300 und 380 erzielten die Greifer deutlich höhere Greifkräfte, als aktuell beim PGN-plus angegeben. Die Katalogangaben des PGN-plus-P 300 und 380 orientieren sich an den gemessen Werten und sind folglich höher als beim PGN-plus.
Befestigungsmöglichkeiten unter dem Abdeckblech
  Zur Montage kundenspezifischer Anbauten
Optimiertes Schaltnockenkonzept mit Einstell- und Klemmspindel
  Einfaches Einstellen der Schaltnocken
Neues SD-Konzept
  Optimierte Dichtwirkung und einfachere Montage
Dynamische Phase
  Hoher Wiedererkennungswert der PGN-plus-P Baureihe

## Slide 11
PDF-Übersicht
in STB
Greifkraft

## Slide 12
Staubdichtvariante -SD
 Der Nachrüstsatz „SAD PGN-plus-P“ kann separat erworben und auch kundenseitig nachgerüstet werden.

## Slide 13
Freigabe Zubehör

## Slide 15
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Hub pro Backe | Schließkraft | Öffnungskraft | Empfohlenes Werkstückgewicht | Eigenmasse | Max. zulässige Fingerlänge | Wiederholgenauigkeit
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm]
40 | 2.5 | 180 .. 235 | 200 .. 260 | 0.9 | 0.08 .. 0.12 | 60 .. 65 | 0.01
50 | 2 .. 4 | 220 .. 490 | 235 .. 520 | 1.1 .. 1.9 | 0.17 .. 0.24 | 70 .. 80 | 0.01
64 | 3 .. 6 | 350 .. 920 | 375 .. 1050 | 1.75 .. 3.6 | 0.27 .. 0.42 | 85 .. 100 | 0.01
80 | 4 .. 8 | 550 .. 1500 | 610 .. 1600 | 2.75 .. 5.5 | 0.51 .. 0.7 | 105 .. 125 | 0.01
100 | 5 .. 10 | 870 .. 2200 | 930 .. 2400 | 4.35 .. 8.75 | 0.9 .. 1.22 | 130 .. 160 | 0.01
125 | 6 .. 13 | 1400 .. 4200 | 1520 .. 4450 | 7 .. 15 | 1.4 .. 2.1 | 170 .. 200 | 0.01
200 | 14 .. 25 | 3800 .. 8750 | 4050 .. 9350 | 19 .. 32.5 | 5.4 .. 7.6 | 220 .. 310 | 0.02

## Slide 16
Kleinteilegreifer
Preiswertester SCHUNK Kleinteilegreifer für Handhabung und Montage
6 Baugrößen für Werkstückgewichte bis 1,85 kg
Einfach aufgebauter 2-Finger-Parallelgreifer mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

## Slide 17
Einfach. Wirtschaftlich. Kosteneffizient.
Baugrößen-Vielfalt
Kosteneffizienter Basisgreifer mit Grundfunktionalitäten
Preiswerte Sensorik

## Slide 18
Funktionsprinzip
Antrieb
3
Gehäuse
2
Grundbacke
1
Führung
4
Kinematik
5
Funktionsbeschreibung
Die Grundbacken werden durch die feststehenden Kolben mit Druckluft beaufschlagt und der Greifer damit geöffnet bzw. geschlossen. Die Kinematik synchronisiert die Bewegung der Grundbacken.
Sensorik
6

## Slide 19
Vorteile – Ihr Nutzen
Kosteneffizienter Basisgreifer mit Grundfunktionalitäten speziell geeignet für einfache Einsatzfälle im Kleinteilehandling
Baureihe mit sechs Baugrößen für ein breites Anwendungsspektrum von kleinen bis mittelschweren Werkstücken
Technisch und wirtschaftlich kompatible Sensorik für ein einfaches, funktionales Greifsystem komplett aus einer Hand
Gehäuse und Führung aus hochfestem Aluminium dadurch belastungsfähig und gewichtsoptimiert

## Slide 20
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Hub pro Backe | Schließkraft | Öffnungs-kraft | Empf. Werkstück-gewicht | Eigenmasse | Max. zulässige Fingerlänge | Wiederhol-genauigkeit
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm]
25 | 2.5 | 16 | 16 | 0.08 | 0.05 | 30 | 0.02
40 | 4 | 50 | 50 | 0.25 | 0.14 | 35 | 0.02
75 | 7.5 | 110 | 110 | 0.55 | 0.21 | 35 | 0.02
100 | 10 | 170 | 170 | 0.85 | 0.34 | 40 | 0.02
120 | 12 | 240 | 240 | 1.2 | 0.54 | 45 | 0.02
150 | 15 | 370 | 370 | 1.85 | 0.94 | 60 | 0.02

## Slide 21
Zielsetzung
Ablöseprodukt für RH Greifer
Besetzen des SCHUNK Basissegment für Kleinteilegreifer / Segmentierung
Stützen der SCHUNK Marke und der Premiumgreifer MPG-plus
 Preisgünstige Greifer um speziell auf dem asiatischen Markt Fuß fassen zu können.

## Slide 22
Ablöseprodukt für RH Greifer
025 040 075 100 120 150
RH
MPC
Die MPC Baureihe ist zu diesen RH Greifern vergleichbar in Hub und Kraft, aber nicht direkt kompatibel was die Anschlussmaße angeht.

## Slide 23
Segmentierung Kleinteilegreifer
MPG
Preis
100 %
~ 50 %
Leistung
MPC
MPG-plus
Zielstellung
Das richtige Preis-/Leistungsverhältnis für alle Applikationen weltweit

## Slide 24
Segmentierung Kleinteilegreifer
6 Baugrößen = 6 ID (keine Varianten)
Gewährleistung: 12 Monate oder 7 Mio Zyklen
Lieferumfang: Greifer, BA als Kurzanleitung, Beipack (6 Passstifte)
Luftanschluss A+B (Öffnen und Schließen) – Keine bodenseitigen Luftanschlüsse
Greifkrafterhaltung optional über SDV-P – keine GKS-Version mit Feder
Sensorik über neue, preiswerte Magnetschalter J02 – nicht SCHUNK MMS
Chart: Listenpreis
| MPG-plus 20 | MPC 025 | MPG-plus 25 | MPC 040 | MPG-plus 32 | MPG-plus 40 | MPC 075 | MPG-plus 50 | MPC 100 | MPG-plus 64 | MPC 120 | MPC 150 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 15
Ergebnis | 225 | 100 | 240 | 120 | 250 | 260 | 145 | 299 | 165 | 362 | 190 | 220
Chart: Schließkraft
| MPG-plus 20 | MPC 025 | MPG-plus 25 | MPC 040 | MPG-plus 32 | MPG-plus 40 | MPC 075 | MPG-plus 50 | MPC 100 | MPG-plus 64 | MPC 120 | MPC 150 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 15
Ergebnis | 34 | 16 | 38 | 50 | 80 | 135 | 110 | 215 | 170 | 300 | 240 | 370

## Slide 25
Absicherung MPG-plus
Vergleichbar mit der Erfolgsgeschichte PGN-plus und JGP soll der MPC Greifer den MPG-plus Greifer nicht ersetzen oder verdrängen, sondern stützen!
Vertriebsziel sollte es immer sein, den Kunden vom hochwertigeren MPG-plus zu überzeugen.
Immer wenn eine Argumentation für den MPG-plus an den Kosten scheitert, kann der MPC proaktiv ins Feld geführt werden.
Im direkten Wettbewerb bei kostensensiblen Anwendungen kann der MPC punkten.

## Slide 26
Hauptabsatzmarkt Asien
MPC: Verteilung auf Regionen
Insbesondere in Asien soll der Greifer MPC in hohe Stückzahlen kommen.
Bspw. in der Elektronik Massenproduktion werden Montageanlagen gebaut, die ~ 1 Jahr Laufzeit haben. Dort werden Greifer maßgeblich anhand des Einkaufspreises ausgewählt.
MPC wird lokal in Asien/Südkorea produziert und montiert.
Für Deutschland und andere Länder ergibt sich mit MPC die Chance, in neue Anwendungen vorzudringen, bspw. Kunststoff-Spritzguss.
Chart: 
| Deutschland | Rest of Europe | Asien/Pazifik | Americas | Weitere Regionen
 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.18 | 0.02
Notes: Zum Vergleich: MPG hat einen Deutschland-Anteil von > 50%

## Slide 27
Verfügbarkeit & Preis
Baugröße | Preis | Verfügbarkeit
025 | 100 € | verfügbar
050 | 120 € | verfügbar
075 | 145 € | verfügbar
100 | 165 € | verfügbar
120 | 190 € | verfügbar
150 | 220 € | verfügbar

## Slide 28
Sensorik
Preiswerte Sensorik für den MPC
Magnetschalter für die C-Nut, Montage mittels Klemmung und Schlitzschraube
Verschiedene Technologien und Schaltungsarten verfügbar (Reed oder PNP/NPN)
Versionen mit 30 cm Zuleitung und M8-Stecker oder 2 m Anschlussleitung auf offene Litzen
Listenpreise Sensor |  | 
Benamung | Version | Preise (Stecker/Kabel)
J02N/J02P | NPN / PNP | 28 € / 23 €
J02R | Reed | 20 € / 15 €
Technische Unterschiede zu bestehenden Produkten:
Kein hochflexibles Kabel, daher nur starr verlegbar
Umspritztes Sensorgehäuse, daher nicht hochbelastbar

## Slide 29
Zubehör
Bei Druckausfall der Versorgungsleitung wird das Entlüften der Verbraucher über das Druckerhaltungsventil verhindert. Somit kann eine temporäre Kraft- oder Positionserhaltung bei verschiedenen Aktoren realisiert werden. Besonders für Greifer geeignet, die nicht mit mechanischer Erhaltung ausgerüstet werden können.

## Slide 30
Zuverlässig. Kompakt. Sicher.

## Slide 31
Funktionsprinzip
Gewinde für Pneumatikanschlüsse
3
Befestigungsmöglichkeit
2
Gehäuse
1
Kolben
4
Rückschlagventil
5
Funktionsbeschreibung
Zwei parallel geschaltete Rückschlagventile die bei Druckbeaufschlagung öffnen und wechselseitig die Rücklaufrichtung Entlüften. Bei Druckausfall der Versorgungsleitung schließen die Rückschlagventile und verhindern einen Druckabfall.

## Slide 32
Vorteile – Ihr Nutzen
Verhinderung von Druckabfall am pneumatischen Aktor bei Druckausfall des Gesamtsystems für höhere Betriebssicherheit beim Einsatz von pneumatischen Komponenten
Vielfach bewährt in der industriellen Automation
Robuster Aufbau für einen dauerhaft zuverlässigen Einsatz
Universell einsetzbar mit nahezu jedem pneumatischen Aktor kombinierbar
Variante mit manueller Entlüftung für höheren Bedienkomfort
Variante für Direktmontage an Parallelgreifer dadurch platzsparend und keine zusätzliche Befestigung erforderlich

## Slide 33
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Manuelle Schnellentlüftung | Durchflussmenge | Durchflussmenge Schlauch-Ø 6mm | Durchflussmenge Schlauch-Ø 8mm | Durchflussmenge Schlauch-Ø 10mm | Ventilschaltzeit | Eigenmasse
 |  | [l/min] | [l/min] | [l/min] | [l/min] | [ms] | [kg]
4 | 0 .. 1 |  | 200 | 250 | 340 | 15 | 0.1
7 | 0 .. 1 |  | 350 | 500 | 600 | 10 | 0.2
10 | 1 |  | 400 | 1000 | 1400 | 10 | 0.4
64 | 1 | 150 |  |  |  | 10 | 0.12
80 | 1 | 150 |  |  |  | 20 | 0.16
100 | 1 | 180 |  |  |  | 20 | 0.23
125 | 1 | 200 |  |  |  | 30 | 0.33

## Slide 34
Druckerhaltungsventile
Standard:
Verschlauchung der Greifer mit Druckerhaltungsventilen SDV-P
Baugröße 04, 07, 10
Direktmontage:
Variante SDV-P-E-P zur Direktmontage an SCHUNK Parallelgreifer Baugröße 64, 80, 100, 125

## Slide 35
Katalog
Webshop
Auswahl des passenden SDV-P
Optional Berechnung
Sollte die von SCHUNK empfohlene Zuordnung kundenseitig nicht möglich sein (z. B. weil Schlauch-Ø 6 mm vorgeschrieben ist), kann mit den Katalog-Angaben individuell berechnet werden, welches SDV-P geeignet ist.

## Slide 36
Verbesserte manuelle Entlüftung
SDV-P …-E-P Druckerhaltungsventil zur Direktmontage
SDV-P …-E Druckerhaltungsventil
alt:
neu:
alt:
neu: (Nicht bei 64)

## Slide 37
Beschriftung SDV-P E-P zur Direktmontage
falsch
richtig
Fehler ist behoben,
siehe News-Eintrag Sales Tool Box

## Slide 38
Dichte Greifer
Der bewährteste dichte Greifer am Markt für nasse und schmutzintensive Umgebungen.
Schutzklasse IP 67
Trotz der hohen Momentenbelastbarkeit der Grundbacken erfüllt dieser abgedichtete 2-Finger-Parallelgreifer die Anforderungen gemäß IP67 und lässt keine Stoffe aus der Arbeitsumgebung ins Innere der Einheit eindringen

## Slide 39
Funktionsprinzip
Lippendichtung
3
Äußere runde Grundbacke
2
Innere Grundbacke mit Vielzahn-Gleitführung
1
Ovalkolben mit Stange und Keilhaken
4
Zentrier- und Befestigungsmöglichkeiten
5
Funktionsbeschreibung
Der Kolben wird über Druckluft nach oben bzw. unten bewegt.
Die schrägen Wirkflächen des Keilhakens erzeugen dabei eine synchrone parallele Backenbewegung.

## Slide 40
Vorteile – Ihr Nutzen
Robuste Vielzahn-Gleitführung im Inneren für präzise Handhabung unterschiedlicher Werkstücke
Lippendichtung an der äußeren Rundführung für dauerhaft sichere Abdichtung des Greifers
Große Momentenaufnahme möglich geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
Dichter 2-Finger-Parallelgreifer erfüllt trotz hoher Momentenbelastbarkeit die Anforderungen gemäß IP67
Antriebskonzept Ovalkolben für maximale Greifkräfte
Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen für universelle und flexible Montage des Greifers
Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
Kompakte Baumaße für minimierte Störkonturen in der Handhabung

## Slide 41
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Hub pro Backe | Schließkraft | Öffnungskraft | Empfohlenes Werkstückgewicht | Eigenmasse | Max. zulässige Fingerlänge
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [kg] | [mm]
40 | 2.5 | 110 .. 145 | 120 .. 165 | 0.55 | 0.12 .. 0.14 | 40
50 | 2 .. 4 | 125 .. 470 | 130 .. 505 | 0.6 .. 2.3 | 0.25 .. 0.34 | 30 .. 50
64 | 3 .. 6 | 225 .. 850 | 240 .. 915 | 1.1 .. 4.2 | 0.39 .. 0.55 | 40 .. 64
80 | 4 .. 8 | 375 .. 1395 | 415 .. 1550 | 1.8 .. 6.9 | 0.68 .. 0.95 | 50 .. 80
100 | 5 .. 10 | 625 .. 2340 | 685 .. 2560 | 3.1 .. 11.7 | 1.1 .. 1.61 | 64 .. 100
125 | 6 .. 13 | 1025 .. 3835 | 1110 .. 4140 | 5.1 .. 19.1 | 1.9 .. 2.9 | 64 .. 125
160 | 8 .. 16 | 1560 .. 5470 | 1680 .. 5920 | 7.8 .. 27.3 | 3.65 .. 8 | 80 .. 160
200 | 14 .. 25 | 2565 .. 5940 | 2730 .. 6490 | 12.8 .. 22.1 | 7.3 .. 9.5 | 125 .. 200
240 | 17 .. 30 | 3780 .. 7500 | 4000 .. 7835 | 18.9 .. 29.25 | 11.5 .. 14.6 | 150 .. 240
300 | 20 .. 35 | 5400 .. 11250 | 5635 .. 11700 | 27 .. 46.35 | 19.6 .. 23.6 | 150 .. 300
380 | 45 | 8140 .. 11240 | 8460 .. 11430 | 40.7 | 42 .. 52 | 300 .. 380

## Slide 42
Dichtungsoptimierung
BG 40 - 200
BG 240 - 300
BG 40 - 380
Neue Version
Nur bei BG 380 zur Schmierung vorhanden
Alte Version

## Slide 43
Dichtungsoptimierung
Anpassungen:
100% Austauschkompatibel: Gleiche Abmessungen und Anschlüsse
Der Dichtsatz ist nicht kompatibel (verbesserte Abdichtung)
  Kein Nachrüsten möglich
  Es gibt neue Mat. Nr. für die Greifer und die Dichtsätze
Preise bleiben unverändert
NEU: Hochtemperaturversion DPG-plus…-V verfügbar  für den Einsatz bis 130 °C
Katalogdatenblätter sind aktualisiert und zeigen die neuen Mat. Nr.
Gegenüberstellung Neue/Alte ID in Sales Tool Box
Freigabestatus Neue Version |  | 
Baugröße | Freigabestatus DPG-plus | Freigabestatus DPZ-plus
40 | Freigegeben | In Vorbereitung
50 | Freigegeben | In Vorbereitung
64 | Freigegeben | In Vorbereitung
80 | Freigegeben | In Vorbereitung
100 | Freigegeben | In Vorbereitung
125 | Freigegeben | In Vorbereitung
160 | Freigegeben | In Vorbereitung
200 | Ab 01.04.2019 | In Vorbereitung
240 | Ab 01.04.2019 | In Vorbereitung
300 | Ab 01.04.2019 | In Vorbereitung
380 | Freigegeben | In Vorbereitung
Die alte Version des DPG-plus wird nicht mehr produziert. Aber der vorhandene Bestand wird noch abverkauft.

## Slide 44
Pneumatikanschluss
DPG-plus/DPZ-plus muss mit einem dritten Pneumatikschlauch (Entlüftung oder Sperrluft) betrieben werden.
Ein Warnhinweis soll den Betreiber dafür sensibilisieren. Details stehen in der Bedienungsanleitung des Produkts.
Trotzdem kommt es zu defekten Greifern, weil die Warnhinweise ignoriert werden und Greifer ohne 3. Schlauch betrieben werden.
Schmutz kann über den offenen Sperrluftanschluss in den Greifer eingesaugt werden und zum Ausfall führen.  Kunde ist unzufrieden, obwohl er den Ausfall selbst verschuldet hat
Sperrluftanschluss

## Slide 45
Idee
Auslieferungszustand mit eingeschraubtem Sinterfilter am Sperrluftanschluss:  Verhindert das Einsaugen von Schmutzpartikeln (>0,1 mm) wenn der Greifer ohne 3. Pneumatikschlauch betrieben wird.
Der Greifer mit Sinterfilter entspricht dann aber nicht der Schutzklasse IP 67!  Für IP 67 muss weiterhin ein zusätzlicher Schlauch (Entlüftung oder Sperrluft) angeschlossen werden.
Sperrluftanschluss
Sinterfilter am Sperrluftanschluss

## Slide 46
Schnittstellen am Markt
Prognose der 2018 Marktanteile von industriellen Netzwerke (Quelle: HMS)
  Große Zahl von Netzwerk-technologien und Protokollen zur Kommunikation mit Sensoren und Aktoren auf der Feldebene.
  Der Kunde wählt mit der Steuerung implizit eine spezifische Technologie für die Kommunikation

## Slide 47
Strategie Schnittstellen Der Kunde wählt die Kommunikationstechnologie
Prognose der 2018 Marktanteile von industriellen Netzwerke (Quelle: HMS)
  Fokus auf zukunftsorientierte Schnittstellen:
  Industrielles Ethernet:
      PROFINET,
      EtherNet/IP und
      EtherCAT
Schnittstellen werden direkt unterstützt
Schnittstellen über IO-Link unterstützt
  IO-Link:
      weitere Schnittstellen über kompatiblen IO-Link Master
  Digitale I/O
      für einfachste Ansteuerung
      Als Pneumatik-Ersatz

## Slide 48
SIEMENS
Steuerung/Regler/Peripherie
SCHUNK
Automationskomponenten
SIMATIC S7-1500
SITOP PSU 8600
24 V Spannungsversorgung
PROFINet
PROFINet
PROFINet
Digitale I/O
SIMATIC ET 200 AL
Digitale I/O
Industrielles Ethernet
Anlagentopologie mit SCHUNK Produkten
IO-Link class B
SIMATIC
ET 200 eco PN IO-Link Master
IO-LINK
IO-Link class A

## Slide 49
Grundfunktionen
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
Greifen und Freigeben Um Werkstücke zu greifen und freizugeben | ü | ü | ü

## Slide 50
Grundfunktionen
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
Greifen und Freigeben Um Werkstücke zu greifen und freizugeben | ü | ü | ü
Greifkraft Einstellung um empfindliche Werkstücke zu schonen | ü (manuell) | ü | ü

## Slide 51
Grundfunktionen
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
Greifen und Freigeben Um Werkstücke zu greifen und freizugeben | ü | ü | ü
Greifkraft Einstellung um empfindliche Werkstücke zu schonen | ü (manuell) | ü | ü
Positionierung zur Taktzeitoptimierung durch Vorpositionieren | - | ü | ü

## Slide 52
Grundfunktionen
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
Greifen und Freigeben Um Werkstücke zu greifen und freizugeben | ü | ü | ü
Greifkraft Einstellung um empfindliche Werkstücke zu schonen | ü (manuell) | ü | ü
Positionierung zur Taktzeitoptimierung durch Vorpositionieren | - | ü | ü
Feinabstimmung des Bewegungsprofils um komplexe Greifaufgaben zu lösen | - | - | ü

## Slide 53
Integrierte Sensor- und Diagnosefunktionen
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
Individelle Positionen z.B. offen, geschlossen, Werkstück gegriffen | ü (extern) |  | 
Kontinuierliche Positionsrückmeldung zur Werkstück Identifikation und Prüfung | - |  | 
Diagnose und Wartungsinformationen z.B. Zyklenzähler, Spannung, Temperatur, etc. | - |  | 
Geräteidentifikation z.B. Materialnummer, SN, HW and FW Version | - |  | 
Erwiterte Sensordaten z.B. Geschwindigkeit, Motorstrom, etc. | - |  | 

## Slide 54
Integrierte Sensor- und Diagnosefunktionen
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
Individelle Positionen z.B. offen, geschlossen, Werkstück gegriffen | ü (extern) | ü | 
Kontinuierliche Positionsrückmeldung zur Werkstück Identifikation und Prüfung | - | ü | 
Diagnose und Wartungsinformationen z.B. Zyklenzähler, Spannung, Temperatur, etc. | - | ü | 
Geräteidentifikation z.B. Materialnummer, SN, HW and FW Version | - | ü | 
Erwiterte Sensordaten z.B. Geschwindigkeit, Motorstrom, etc. | - | - | 

## Slide 55
Integrierte Sensor- und Diagnosefunktionen
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
Individelle Positionen z.B. offen, geschlossen, Werkstück gegriffen | ü (extern) | ü | ü
Kontinuierliche Positionsrückmeldung zur Werkstück Identifikation und Prüfung | - | ü | ü
Diagnose und Wartungsinformationen z.B. Zyklenzähler, Spannung, Temperatur, etc. | - | ü | ü
Geräteidentifikation z.B. Materialnummer, SN, HW and FW Version | - | ü | ü
Erwiterte Sensordaten z.B. Geschwindigkeit, Motorstrom, etc. | - | - | ü

## Slide 56
Integrierte Sensor- und Diagnosefunktionen
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
Individelle Positionen z.B. offen, geschlossen, Werkstück gegriffen | ü (extern) | ü | ü
Kontinuierliche Positionsrückmeldung zur Werkstück Identifikation und Prüfung | - | ü | ü
Diagnose und Wartungsinformationen z.B. Zyklenzähler, Spannung, Temperatur, etc. | - | ü | ü
Geräteidentifikation z.B. Materialnummer, SN, HW and FW Version | - | ü | ü
Erwiterte Sensordaten z.B. Geschwindigkeit, Motorstrom, etc. | - | - | ü

## Slide 57
Schnittstellen und Integration
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
SPS Verbindung ohne zusätzliche Hardware zur direkten Integration in die Anlage | - (I/O Modul) | - (IO-Link Master) | ü
Echtzeitfähig für Zeitkritische Anwendungen |  |  | 
Webserver zur einfachen und komfortablen Integration |  |  | 
Übertragungsrate und Bandbreite für Smart Factory und Cloud Anwendungen |  |  | 

## Slide 58
Schnittstellen und Integration
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
SPS Verbindung ohne zusätzliche Hardware zur direkten Integration in die Anlage | - (I/O Modul) | - (IO-Link Master) | ü
Echtzeitfähig für Zeitkritische Anwendungen | ü | - | (ü)
Webserver zur einfachen und komfortablen Integration |  |  | 
Übertragungsrate und Bandbreite für Smart Factory und Cloud Anwendungen |  |  | 

## Slide 59
Schnittstellen und Integration
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
SPS Verbindung ohne zusätzliche Hardware zur direkten Integration in die Anlage | - (I/O Modul) | - (IO-Link Master) | ü
Echtzeitfähig für Zeitkritische Anwendungen | ü | - | (ü)
Webserver zur einfachen und komfortablen Integration | - | - | ü
Übertragungsrate und Bandbreite für Smart Factory und Cloud Anwendungen |  |  | 

## Slide 60
Schnittstellen und Integration
 | Digitale I/O | IO-Link | Industrielles Ethernet
SPS Verbindung ohne zusätzliche Hardware zur direkten Integration in die Anlage | - (I/O Modul) | - (IO-Link Master) | ü
Echtzeitfähig für Zeitkritische Anwendungen | ü | - | (ü)
Webserver zur einfachen und komfortablen Integration | - | - | ü
Übertragungsrate und Bandbreite für Smart Factory und Cloud Anwendungen | - | + | ++++

## Slide 61
Kleinteilegreifer
Der elektrische Greifer mit der einfachsten Inbetriebnahme und zuverlässigsten Greifkrafterhaltung am Markt
Mehr als 90 % der Greifkraft bleiben bei Spannungsabfall erhalten
Servoelektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit feinfühliger Greifkraftregelung und großem Hub

## Slide 62
Intelligent. Sensibel. Zuverlässig.
Großer Hub und fein einstellbare Greifkraft
Ansteuerung über 24 V Spannungsversorgung
Neu entwickelte Greifkrafterhaltung
Zertifizierte PROFINET-Schnittstelle
Integrierter Webserver

## Slide 63
Funktionsprinzip
Antrieb
3
Encoder
2
Integrierte Elektronik
1
Bremse
4
Kinematik
5
Funktionsbeschreibung
Der bürstenlose Servomotor treibt über das Kegelradgetriebe den Zahnriemen an. Die auf den Profilschienenführungen montierten Grundbacken sind mit dem Zahnriemen verbunden. Über das Getriebe und den Zahnriemen wird die Rotationsbewegung in eine Linearbewegung der Grundbacken überführt.
Fingeranschluss
6
Elektrischer Anschluss
7

## Slide 64
Vorteile – Ihr Nutzen
Greifkraftregelung für feinfühliges Greifen empfindlicher Werkstücke
Großer und frei programmierbarer Hub für flexible Werkstückhandhabung
Komplette Integration der Regel- und Leistungselektronik zum Aufbau eines dezentralen Steuerungssystems
Nahezu vollständige Greifkrafterhaltung für hohe Prozesssicherheit
Integrierter Webserver zur Parametrierung, Inbetriebnahme und Diagnose mit jedem gängigen Webbrowser
Anschlussstecker in Industrie-Standard für einen einfachen elektrischen Anschluss

## Slide 65
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  | 
Baugröße | Hub pro Backe | Min. Greifkraft | Max. Greifkraft | Empfohlenes Werkstückgewicht | Eigenmasse
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [kg]
80 | 57.5 | 5 | 100 | 0,5 | 1.6

## Slide 66
Universalgreifer
Der erste einfache elektrische Greifer mit bewährter Vielzahnführung.
Mit Dauerschmierung in der Vielzahnführung, digitaler Ansteuerung und 24 V-Antrieb.
Universeller, elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung

## Slide 67
Zuverlässig. Robust. Flexibel.
Neue Variante mit IO-Link Schnittstelle
Vierstufig einstellbare Greifkraft
Lebenslang wartungsfrei

## Slide 68
Funktionsprinzip
Sensorik
3
Grundbacke
2
Vielzahn-Gleitführung
1
Gehäuse
4
Zentrier- und Befestigungsmöglichkeiten
5
Funktionsbeschreibung
Der bürstenlose Servomotor treibt über einen Kugelgewindetrieb den Keilhaken nach oben bzw. nach unten.
Der Keilhaken formt über seine schrägen Wirkflächen diese Bewegung in ein horizontales, synchrones Verschieben der Grundbacken um.
Keilhakenprinzip
6
Spindelmutter
7

## Slide 69
Vorteile – Ihr Nutzen
Robuste Vielzahn-Gleitführung für präzise Handhabung
Große Momentenaufnahme möglich geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
Schmierstofftaschen in der gesamten Vielzahnführungskontur sorgen für Prozesssicherheit und verlängerte Wartungsintervalle
Bürstenloser DC-Servomotor zum nahezu verschleißfreien Einsatz für eine hohe Lebensdauer
Ansteuerung über digitale I/O zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen
Vierstufig einstellbare Greifkraft zur einfachen Anpassung an empfindliche Werkstücke
Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen für universelle und flexible Montage des Greifers
Integrierte Sensorik sowie umfangreiches Sensorzubehör für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition
Ansteuerung über IO-Link ermöglicht die Vorpositionierung der Greiferfinger und die Auswertung des Greiferzustandes

## Slide 70
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Hub pro Backe | Min. Greifkraft | Max. Greifkraft | Empfohlenes Werkstückgewicht | Max. zulässige Fingerlänge | Eigenmasse
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [mm] | [kg]
80 | 8 | 110 | 530 | 2.85 | 125 | 1.01 .. 1.08
100 | 10 | 200 | 810 | 4.05 | 160 | 1.73 .. 1.85

## Slide 71
Kleinteilegreifer
Der elektrische Kleinteilegreifer mit der höchsten Leistungsdichte am Markt.
Bis zu 300 N Greifkraft bei 0,8 kg Eigenmasse
Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger, wälzgeführter Grundbackenführung

## Slide 72
Leistungsdicht. Schnell. Kompakt.
Neue Variante mit IO-Link Schnittstelle
Flexible Greifkrafteinstellung softwaregesteuert
Variable Positionseinstellung zum Vorpositionieren der Greiferfinger
Positionserfassung über den gesamten Hubbereich durch Integrierte Sensorik
Wartungs- und Diagnosemeldungen über IO-Link Schnittstelle

## Slide 73
Funktionsprinzip
Getriebe
3
Kreuzrollenführung
2
Grundbacke
1
Antrieb
4
Steuerelektronik
5
Funktionsbeschreibung
Der bürstenlose Servomotor treibt über ein Zahnradgetriebe die Grundbacke an.
Die Synchronisation des Backenhubes erfolgt durch eine Ritzel-Zahnstangen-Kinematik.

## Slide 74
Vorteile – Ihr Nutzen
Höchste Leistungsdichte für die Verwendung kleinerer Greiferbaugrößen
Ansteuerung über digitale I/O zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen
Zwei- bis vierstufig einstellbare Greifkraft zur einfachen Anpassung an empfindliche Werkstücke
Spielfrei vorgespannte Kreuzrollenführung für präzises und nahezu kraftkonstantes Greifen über die gesamte zulässige Fingerlänge
Sehr hohe maximale Zyklenzahl pro Minute für höchste Produktivität
Kompakte Baumaße für minimierte Störkonturen in der Anwendung
Tausendfach bewährte Basis MPG-plus für gleiche Greifkräfte und Hübe bei identisch hohem Wirkungsgrad
Bürstenloser DC-Servomotor zum nahezu verschleißfreien Einsatz für eine hohe Lebensdauer
Ansteuerung über IO-Link ermöglicht die Vorpositionierung der Greiferfinger und die Auswertung des Greiferzustandes

## Slide 75
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Hub pro Backe | Min. Greifkraft | Max. Greifkraft | Empfohlenes Werkstückgewicht | Max. zulässige Fingerlänge | Eigenmasse
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [mm] | [kg]
25 | 3 | 12 .. 20 | 12 .. 40 | 0.07 .. 0.2 | 32 | 0.11 .. 0.12
40 | 6 | 30 .. 35 | 30 .. 140 | 0.15 .. 0.7 | 50 | 0.3 .. 0.34
50 | 8 | 54 | 215 | 1.05 | 64 | 0.51
64 | 10 | 75 | 300 | 1.25 | 80 | 0.8

## Slide 76
Sensorik
Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos detektieren sie den im Inneren der Komponente befestigten Magneten. Den Verlauf des Magnetfeldes gibt der Sensor neben weiteren Prozessdaten über die IO-Link- Schnittstelle aus.

## Slide 77
Vorteile – Ihr Nutzen
Ansteuerung über IO-Link zur Auswertung von Daten wie Temperatur, Auswertungsqualität oder die Sensoridentifikation
Integrierte Elektronik führt zu kompakter Bauweise und ermöglicht den Einsatz von Kabel mit Standardsteckverbindern
Für enge Bauräume geeignet durch Teachen via IO-Link Schnittstelle
Ausführung mit LED-Anzeige dient zur Zustandsanzeige der IO-Link Verbindung
C-Nuten-Sensor für die platzsparende, einfache und schnelle Montage am Produkt

## Slide 78
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  | 
Bezeichnung | Messprinzip | Kabellänge | Kommunikationsschnittstelle | Teach-Funktion | Kabelstecker/Kabelende
 |  | [cm] |  |  | 
MMS 22-IOL-M08 | magnetisch | 30 | IO-Link | ja | M8-Stecker, 4-polig
MMS 22-IOL-M12 | magnetisch | 30 | IO-Link | ja | M12-Stecker, 4-polig

## Slide 79
Preise
Preise Greifer elektrisch |  |  | 
Produkt | Schnittstelle | Freigabe | Preis
EGI 80 | PROFINET | Q3 / 2019 | € 3000 - € 3500
EGI 40 & 80 | PROFINET & Ethernet/IP | Q4 / 2019 | € 2500 - € 3500
PGN-plus-E alle BG | Digitale I/O & IO-Link | freigegeben | € 1565 - € 2355
EGP 40 | IO-Link | freigegeben | € 878
EGP 50 & 64 | IO-Link | Q3 / 2019 | € 1009 - € 1220
MMS | IO-Link | freigegeben | € 95
EMH alle BG | Digitale I/O | Q1 / 2019 | € 1170 - € 2290

## Slide 80
Magnetgreifer
Der erste kompakte Elektropermanent-Magnetgreifer mit integrierter Elektronik.
3:1 Verhältnis von Werkstückgewicht zu Eigenmasse
Elektro-Permanentmagnetgreifer zur energieeffizienten Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken mit integrierter Elektronik und Rückmeldungsfunktion

## Slide 81
Kompakt. Stark. Schnell.
Integrierte Elektronik reduziert die Störkontur. Keine externen Regler erforderlich.
Rückmeldung zu Magnetisierungsstatus und Werkstückanwesenheit
Ansteuerung über 24 V Spannungsversorgung
Kurze Zykluszeit! Magnetisierung in nur 300 ms für mehr Greifzyklen in kürzerer Zeit.

## Slide 82
Funktionsprinzip
Steuerelektronik
3
Anschlussstecker
2
Anschlussstecker für PLC
1
LED-Anzeige
4
Spule aus Kupfer
5
Funktionsbeschreibung
Die Funktion des Magnetgreifers basiert auf der Kombination aus AlNiCo- und Neodymmagnete. Im deaktivierten Zustand passiert der magnetische Fluss der AlNiCo-Magnete die Neodymmagnete und schließt den magnetischen Kreis über den Greifer-Grundkörper aus Stahl. Zur Aktivierung des Systems wird ein elektrischer Stromimpuls durch die Spule geleitet, der den AlNiCo-Magneten entsprechend in der Polung ändert.
Umpolbarer AlNiCo-Magnet
6
Nicht umpolbare Neodym-Permanentmagnete
7

## Slide 83
Vorteile – Ihr Nutzen
Hohe Haltekräfte auf kleinstem Raum für zuverlässiges Teilehandling in kompakten Anlagen
Geringes Gewicht für eine hohe Dynamik in anspruchsvollen Applikationen
Zuverlässige Aufrechterhaltung der Haltekraft zum prozesssicheren Einsatz auch in Not-Aus-Szenarien
Greifkraft über 4 Stufen einstellbar gewährleistet das Greifen unterschiedlichster Werkstücke
Ansteuerung über 24 V Spannungsversorgung spart Energie und vereinfacht den Anschluss und die Verkabelung
Störkonturfreie Werkstückzugänglichkeit von fünf Seiten durch überflüssige Greiferfinger
Integrierte Elektronik Kompakte Bauweise, da kein zusätzlicher Regler nötig ist
Rückmeldung zu Magnetisierungsstatus und Werkstückanwesenheit spart Zeit und vereinfacht die Programmierung

## Slide 84
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  | 
Baugröße | Eigenmasse | Nutzlast bei horizontaler Magnetfläche | Abreißkraft
 | [kg] | [kg] | [daN]
36 | 1 | 8.5 | 53
45 | 1.5 | 22.5 | 136
84 | 6.5 | 89.5 | 537
114 | 8 | 175.5 | 1055

## Slide 85
Kaufmännische Daten
Kaufmännische Daten |  |  |  | 
Baugröße | Technische Freigabe | Verkaufsfreigabe | Preis (EGM Einheit) | Verfügbarkeit
36 | 01/2019 | Ende 03/2019 | 1.170,- (3.360,-) | Ende 04/2019
45 | 01/2019 | Ende 03/2019 | 1.340,- (3.360,-) | Ende 04/2019
84 | 01/2019 | Ende 03/2019 | 2.130,- (3.616,-) | Ende 04/2019
114 | 01/2019 | Ende 03/2019 | 2.290,- (4.870,-) | Ende 04/2019

## Slide 86
Aktueller Projektstand
Verkaufsfreigaben
Verfügbare Varianten
Zubehör
Baugröße 25 & 40 zum Verkauf freigegeben
Baugröße 50 & 64 erhalten in KW 12 ihre Verkaufsfreigabe
Fünf Varianten für drei Cobots sind im Standard verfügbar
Vierzehn weitere Varianten für neun Cobots stehen über den Semi-Standard zertifiziert zur Verfügung
Fingersatz mit einfachem und doppeltem Hub für jede Baugröße verfügbar

## Slide 87
Kollaborierender Großhubgreifer
Der weltweit erste zertifizierte Großhubgreifer für den kollaborierenden Betrieb.
Trotz 450 N Greifkraft sichere Mensch-Roboter-Kollaboration gewährleistet
Ansteuerung über Ethernet-basierte Bussysteme und mit 24V Spannungsversorgung
Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer, zertifiziert für den kollaborierenden Betrieb

## Slide 88
Chart: Greifkraft [N]
| 30
Weiss CRG 30-50 | 50
Weiss CRG 200-85 | 85
Robotiq Hand-E | 50
Robotiq 2F-85 | 85
Robotiq 2F-140 | 140
OnRobot RG2 | 110
OnRobot RG6 | 160
Zimmer HRC-01 | 120
Zimmer HRC-03 | 20
Zimmer HRC-04 | 12
Dahl DAG-M | 60
Co-act EGP-C 25 | 6
Einordnung im Portfolio

## Slide 89
Chart: Greifkraft [N]
| 30
Weiss CRG 30-50 | 50
Weiss CRG 200-85 | 85
Robotiq Hand-E | 50
Robotiq 2F-85 | 85
Robotiq 2F-140 | 140
OnRobot RG2 | 110
OnRobot RG6 | 160
Zimmer HRC-01 | 120
Zimmer HRC-03 | 20
Zimmer HRC-04 | 12
Dahl DAG-M | 60
Co-act EGP-C 25 | 6
Einordnung im Portfolio

## Slide 90
Funktionsprinzip
LED-Lichtband
3
Kollisionsschutzhülle
2
Kraftmessbacke
1
Flansch
4
Wegmesssystem
5
Funktionsbeschreibung
Der Antrieb erfolgt über einen Servomotor, der mittels Getriebe und Ritzel-Zahnstangenprinzip die Grundbacken antreibt.
Die Wegmessung erfolgt über ein doppeltes Encodersystem am Abgang des Servomotors. Eine Kraftmessung ist in jeder Grundbacke integriert.
Die Elektronik für Leistung und Logik ist im Greifer verbaut.
Antrieb mit Getriebe
6
Elektronik
7

## Slide 91
Ich greife sicher!
Funktional sicher - Zertifizierung in Vorbereitung!
Greifkraft von 450 N ist über der 140 N-Grenze der ISO/TS 15066
Risikominimierende Maßnahmen notwendig
Co-act EGL-C verfügt über die Sicherheitsfunktion „Sicheres Greifen“
Sicheres Greifen - Kombination aus mehreren Sicherheitsfunktionen
Sicher limitierte Geschwindigkeit
Sicher limitierte Kraft / Sicher limitiertes Motormoment
Sichere Kraftmessung
Sichere Temperaturüberwachung
Sichere Bremsenüberwachung
 Notwendig sind hierfür Redundanzen in der Sensorik und der Elektronik

## Slide 92
EXKURS - Biomechanische Grenzwerte
Quelle: DIN ISO/TS 15066 (DIN SPEC 5306):2017-04

## Slide 93
Ich greife sicher!
Greifkraft nicht reduziert!
Greifkraft sicher reduziert!
Abstand zw. Werkstück und Finger größer 4 mm
Greifkraft kleiner 140N
Abstand zw. Werkstück und Finger kleiner 4 mm
Greifkraft größer 140N

## Slide 94
YouTube - #HMI2019
YouTube - Next Robotics - Hannover Messe 2019 Weltneuheit! Flexibler Cobot-Greifer von Schunk

## Slide 95
Vorteile – Ihr Nutzen
Zertifizierte Greifeinheit spart Aufwand bei der Sicherheitsbetrachtung der Gesamtapplikation
Sicheres Greifen bei bis zu 2,25 kg Werkstückgewicht gewährleistet durch integrierte Kraft- und Wegmessung
Vormontierte Greifeinheit mit Roboterschnittstelle zur schnellen und einfachen Integration
Integrierte Statusanzeige zur Sichtbarkeit des Applikationszustandes auf Augenhöhe des Bedieners
Ansteuerung über diverse Bussysteme zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen
Unsere Vorteile ggü. dem Wettbewerb!
Kein anderer Wettbewerber ist zertifiziert - Wir stellen uns der Herausforderung!
Greifkraft von max. 450N - Wir kommen auch mit schweren Dingen zurecht!
Greifkrafterhaltung bis 450 N - Wir halten sicher in jeder Situation!
Integration von drei Bussysteme - Wir sind kommunikativer!
Preis 5.000€ - 5.500€
Verfügbar ca. Q4/2019

## Slide 96
Linearachse
Das am einfachsten einzustellende elektrische Linearmodul am Markt
Startklar in nur 2 Arbeitsschritten
Elektrisches Linearmodul mit Direktantrieb und integrierter Steuerung, spielfrei geführt mit vorgespannter Wälzführung

## Slide 97
Einfach. Schnell. Zuverlässig.
Neue Variante ohne Auto-Learn Funktion für Einpress- und Fügeanwendungen
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung über Drehschalter
Auch für den Einsatz in kurvengesteuerten Anlagen geeignet
Ansteuerung über digitale I/O
Standardisierte Befestigungsbohrungen

## Slide 98
Funktionsprinzip
Steuerelektronik
3
Antrieb
2
Wälzführung
1
Endlageneinstellbarkeit
4
Anschlussstecker
5
Funktionsbeschreibung
Der elektrische Antrieb besteht aus einem Primärteil (Motorwicklungen) und einem Sekundärteil (Permanentmagnete). Im Regler werden die Phase und Amplitude des angelegten elektrischen Stroms geregelt. Dadurch wird das mit Magneten besetzte Profil in Bewegung gebracht.
Baukastenlochbild
6

## Slide 99
Vorteile – Ihr Nutzen
Ansteuerung über digitale I/O zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen
10-stufig einstellbare Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit für hohe Flexibilität in der Zykluszeit
Lineardirektantrieb zum nahezu verschleißfreien Einsatz für eine hohe Lebensdauer
Robuste Wälzführung für hohe Lastaufnahmen und Endlagengenauigkeit in allen Einbaulagen
Wartungsfrei für hohe Maschinenverfügbarkeit und geringe Betriebskosten
Kompakte Baumaße für geringe Störkonturen
Standardisierte Befestigungsbohrungen für vielfältige Kombinationen mit anderen Bausteinen aus dem Montagebaukasten

## Slide 100
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  | 
Baugröße | Max. Hub | Nennkraft | Max. Nutzlast (horizontal) | Max. Nutzlast (vertikal)
 | [mm] | [N] | [kg] | [kg]
25 | 30 .. 80 | 17 | 1 | 0.75
50 | 40 .. 100 | 45 | 3 | 2
100 | 80 .. 200 | 104 | 6 | 4

## Slide 101
Anwendungen in der Montageautomation
Handhaben
Umsetzen
Bereitstellen
Messen / Prüfen
Fügen
Einpressen
Verschieben
Kurvengesteuerte Applikationen
Keine oder geringe Prozesskräfte
ELP M1-Variante
(Neu als Standardvariante)
Prozesskräfte in Bewegungsrichtung
ELP mit Auto-Learn
(Technologieträger und Standard-Lösung für die Handhabung)
Anwendungsfeld

## Slide 102
Neuheiten
Mayr Kolbenstangenbremse
Sicherheitsbremse nach dem Fail-safe Prinzip (Ruhestromprinzip)
Geeignet für NOT-HALT Bremsungen
Stufenlose und spielfreie Klemmung der Kolbenstange
Für Anwendungen im Bereich der Maschinensicherheit geeignet
Zwei Baugrößen

## Slide 103
Verfügbarkeit & Preis
Bezeichnung | Preis | Verfügbarkeit
ROBA-Linearstop-10 | 195 € | März 2019
ROBA-Linearstop-20 | 525 € | März 2019
ROBA-Brake-checker | 95 € | März 2019
AS-ELP025-HB-10 | 190 € | März 2019
AS-ELP050-HB-10 | 190 € | März 2019
AS-ELP100-HB-20 | 210 € | März 2019

## Slide 104
Ausblick
Remanenter Speicher Kein erneutes Auto-Learn nach Trennung der Aktor- und Logikspannung
Kundenseitige Einstellung der Betriebsarten Zum Ändern zwischen den Betriebsarten Auto-learn und M1

## Slide 105
Universalschwenkeinheit
Die am einfachsten einzustellende elektrische Schwenkeinheit am Markt
Startklar in nur 2 Arbeitsschritten
Elektrische Universalschwenkeinheit mit Direktantrieb und integrierter Steuerung für Schwenkwinkel 45°, 90° oder 180°

## Slide 106
Einfach. Schnell. Zuverlässig.
Ansteuerung über digitale I/O
Revolutionäre Auto-Learn-Funktion mit speicherbarem Bewegungsprofil
10-stufig einstellbare Geschwindigkeit für beide Drehrichtungen
Rotatorischer Direktantrieb
Ritzel und Befestigung identisch zur pneumatischen Schwenkeinheit SRM

## Slide 107
Funktionsprinzip
Endlageneinstellung
3
Steuerelektronik
2
Antrieb
1
Sensorik
4
Anschlussstecker
5
Funktionsbeschreibung
Der elektrische Antrieb besteht aus einem Primärteil (Motorwicklungen) und einem Sekundärteil (Permanentmagnete). Im Regler werden die Phase und Amplitude des angelegten elektrischen Stroms geregelt. Dadurch wird der mit Magneten besetzte Drehteller in Bewegung gebracht.
Abtriebsflansch
6

## Slide 108
Vorteile – Ihr Nutzen
Ansteuerung über digitale I/O zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen
10-stufig einstellbare Geschwindigkeit für beide Drehrichtungen für hohe Flexibilität in der Zykluszeit
Direktantrieb zum nahezu verschleißfreien Einsatz für eine hohe Lebensdauer
Große Mittenbohrung zur Durchführung von Kabel und Schläuchen bei gleicher Bauhöhe der Einheit
Schwenkwinkel 45°, 90° oder 180° wählbar absolute Flexibilität bei der Auswahl des Schwenkwinkels, anwendungsspezifische Winkel sind auf Anfrage erhältlich
Wartungsfrei für hohe Maschinenverfügbarkeit und geringe Betriebskosten
Modularer Anbau verschiedener Optionen für die individuelle Anpassung an verschiedene Anwendungsfälle

## Slide 109
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  | 
Baugröße | Drehmoment | Schwenkwinkel | Massenträgheitsmoment | Eigenmasse
 | [Nm] | [°] | [kgm²] | [kg]
25 | 2 | 45 .. 180 | 0.1 | 3.61

## Slide 110
Neuheiten
Remanenter Speicher Kein erneutes Auto-Learn nach Trennung der Aktor- und Logikspannung
Kundenseitige Einstellung der Betriebsarten zum Ändern zwischen den Betriebsarten Auto-learn und M1
Induktive Näherungsschalter zur Endstellungsabfrage über Anbausatz montierbar
45° Schwenkwinkel jetzt auch als Standard Variante verfügbar

## Slide 111
Verfügbarkeit & Preis
Baugröße | Preis | Verfügbarkeit
25 | 1.625 € | April 2019

## Slide 112
Linearachse
Das umfangreichste modulare Baukastensystem für Linearachsen.
22 Profilbaugrößen wählbar
Universallinearmodul mit wahlweise Zahnriemen- oder Spindelantrieb sowie verschiedenen Führungsoptionen

## Slide 113
Flexibel. Modular. Kompakt.
Neue Variante Beta ZSE als kostengünstige Standardlösung
Definierter Umfang an Funktionen und Varianten für kurze Lieferzeit und attraktiven Preis
Bewährte Technik der Beta ZSS
Verfügbar in den Baugrößen 60, 80 und 110

## Slide 114
Funktionsprinzip
Abdeckband aus Kunststoff
3
Profilschienenführung
2
Aluminiumprofil
1
Zahnriemen
4
Kugelrollspindel
5
Funktionsbeschreibung
Der Schlitten wird über einen Zahnriemen oder eine Kugelgewindespindel angetrieben und mittels einer (Doppel-)Profilschienenführung oder Rollenführung präzise geführt. Das Abdeckband läuft durch den Schlitten und deckt den Antrieb und die Führung ab. Der Servomotor wird in der Regel mit der Antriebswelle am Profil verbunden.

## Slide 115
Vorteile – Ihr Nutzen
Adaptierbarer Antriebsmotor zur flexiblen Ansteuerung und einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte
Wahlweise Zahnriemen- oder Spindelantrieb für den optimalen Antrieb bei Ihrer Anwendung
Verschiedene Führungsoptionen zur optimalen Anpassung an Ihre Anwendung
Kosteneffiziente Basis-Variante mit Grundfunktionalitäten für einfache und wirtschaftliche Anwendungen
Kompakte Baumaße für geringe Störkonturen
Integriertes Kunststoffabdeckband für universellen Einsatz und lange Lebensdauer
Befestigung über Nutensteine oder Befestigungsleisten für Flexibilität in der Anbindung

## Slide 116
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  | 
Baugröße | Max. Antriebskraft | Wiederholgenauigkeit | Max. Hub | Max. Beschleunigung
 | [N] | [mm] | [mm] | [m/s²]
40 | 500 .. 1000 | 0.03 .. 0.08 | 850 .. 890 | 20 .. 30
50 | 700 .. 1000 | 0.03 .. 0.08 | 860 .. 7710 | 20 .. 30
60 | 750 .. 4000 | 0.03 .. 0.08 | 5220 .. 7670 | 20 .. 30
70 | 900 .. 2000 | 0.03 .. 0.08 | 3725 .. 7640 | 20 .. 30
80 | 1000 .. 4000 | 0.03 .. 0.08 | 5020 .. 7600 | 20 .. 40
100 | 1500 .. 4000 | 0.03 .. 0.08 | 5260 .. 7720 | 20 .. 60
110 | 2000 .. 6000 | 0.03 .. 0.08 | 5120 .. 7520 | 20 .. 60
120 | 4000 .. 12000 | 0.03 .. 0.08 | 5120 .. 7520 | 20 .. 60
140 | 2500 .. 6000 | 0.03 .. 0.08 | 4920 .. 7540 | 20 .. 60
165 | 10000 .. 18000 | 0.03 .. 0.08 | 5010 .. 6920 | 20 .. 60
180 | 3500 .. 12000 | 0.03 .. 0.08 | 5030 .. 5500 | 20 .. 60

## Slide 117
Ausgangssituation
Starker Wettbewerb im Low-Cost-Bereich!!!
HIWIN HM-B 60/80/120
FESTO ELGA-TB-KF 70/80/120

## Slide 118
Flexibel. Modular. Kompakt.
Neue Variante Beta ZSE als kostengünstige Standardlösung
Definierter Umfang an Funktionen und Varianten für kurze Lieferzeit und attraktiven Preis
Bewährte Technik der Beta ZSS
Verfügbar in den Baugrößen 60, 80 und 110
Beta ZSE

## Slide 119
Vergleich mit Beta ZSS
Differenzierung:
Nur Zahnriemenantrieb mit Schienenführung
Ohne Schlittenplatte (als Zubehör verfügbar)
Ein Antriebslagergehäuse
Kein Abdeckband möglich
Vorteile Beta ZSE:
Bekannte Technik
standardisierte Einheiten
Schnellere Verfügbarkeit
20% kostengünstiger
Beta ZSE

## Slide 120
Verfügbarkeit
Baugröße | Verkaufsfreigabe | Lieferzeit
60 | März 2019 | 4 Wochen
80 | März 2019 | 4 Wochen
110 | März 2019 | 4 Wochen
Beta ZSE

## Slide 121
Schnellwechselsystem
Das einzige automatische selbsthemmende Wechselsystem ohne zusätzliche Federkraft am Markt
Bis zu 10 integrierte Luftdurchführungen bei pneumatischen Greifern
Pneumatisches Werkzeugwechselsystem mit patentierter Verriegelung

## Slide 122
Modular. Robust. Flexibel.
Einfache Direktverbindung mit Roboterflansch ohne zusätzliche Adapterplatte.
Integrierte Kolbenhubabfrage
Patentiertes, selbsthaltendes Verriegelungssystem
Portfolioerweiterung - Neue Baugröße 046

## Slide 123
Funktionsprinzip
Antrieb
3
Gehäuse
2
Sensorabfrage der Verriegelung
1
Verriegelungsmechanik
4
Luftdurchführung
5
Funktionsbeschreibung
Durch den automatischen Wechsel des Endeffektors (z. B. Greifer, Paletten, Saugspinnen, pneumatische oder elektrisch angetriebene Werkzeuge, Schweißzangen etc.) erhöht sich die Flexibilität Ihres Roboters.
Das Schnellwechselsystem (SWS) besteht aus einem Schnellwechselkopf (SWK) und einem Schnellwechseladapter (SWA). Der am Roboter montierte SWK koppelt den an Ihrem Werkzeug montierten SWA. Ein pneumatisch angetriebener Verriegelungskolben sorgt mit seinem patentierten Design für eine sichere Verbindung. Pneumatische und elektrische Durchführungen versorgen nach dem Koppeln automatisch Ihr Roboterwerkzeug.

## Slide 124
Neue Baugröße SWS-046
Schnellwechselsystem SWS-046 mit 50 kg Traglast analog zum SWS-040Q
Keine integrierte Luftdurchführung
Vier Anbauflächen für Medienübergabe für standardmäßig bis zu 5 Module (An Seite C passen 2 Module nebeneinander)
Integrierte Kolbenhubabfrage über induktive Näherungsschalter
ISO-Flanschbild 9409-1-100-6-M8 für Direktanschraubung roboterseitig

## Slide 125
Anwendungen – Ihr Nutzen
Hohe Flexibilität durch eine Vielzahl unterschiedlicher Durchführungsmöglichkeiten
Große Anzahl verschiedener Module zur Übertragung verschiedenster elektrischer Signale und Ströme sowie fluidischen Medien
Einsatzgebiet beispielsweise in der Metallindustrie für Schweißapplikationen
Beispielkonfiguration Schweißbrenner:
  2 Module zur Schweißstromübertragung
  1 Module für 19 digitale Signale
  1 Module für 8 Luftdurchführungen
  1 Module mit 4 selbstdichtenden Ports für Kühlmittel des Schweißbrenners

## Slide 126
Anwendungen – Ihr Nutzen
Bestens geeignet für hohe Anzahl an Signalen und/oder Luftbedarf am kundenseitigen Werkzeug
Bis zu 160 Signale mit 5x Signal-Modulen oder bis zu 40 Luftdurchführungen mit 5x Pneumatik-Modulen ohne zusätzliche Adapterplatten
Einsatzgebiet beispielsweise in der Kunststoffspritzgussindustrie bei der Maschinenentladung
Beispielkonfiguration Entnahmegreifer:
  2 Module zum Ultraschallschweißen
  3 Module für insgesamt 83 digitale Signale
  1 Module zur Ethernet-Kommunikation
  1 Module für 6 Luftdurchführungen

## Slide 127
Umstrukturierung SWO
Benennung der Anschraubbilder für eine einfache Zuordnung der Module zu den verschiedenen Anschraubflächen
In der Salestoolbox bei Wechselsystemen bereits zu finden
Neugliederung der Optionsmodule in definierte Gruppen zur einfachen Auffindbarkeit des passenden Moduls
Erweiterung des Katalogkapitels mit weiteren Modulen mit der Veröffentlichung des neuen Printkatalogs

## Slide 128
Vorteile – Ihr Nutzen
Komplette Baureihe mit 14 Baugrößen für die optimale Größenauswahl und ein breites Anwendungsspektrum
Patentiertes, selbsthaltendes Verriegelungssystem für eine sichere Verbindung zwischen Schnellwechselkopf und Schnellwechseladapter
Manuelle Notentriegelung möglich keine Gegenkräfte durch Feder
Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl für eine hohe Belastbarkeit des Wechselsystems
Breites Sortiment an Elektro-, Pneumatik- und Fluidmodulen für vielfältige Energie-Übertragungsmöglichkeiten
Integrierte Pneumatikdurchführung zur sicheren Energieversorgung der Handhabungsmodule und Werkzeuge
Übertragungsmöglichkeiten für fluidische Medien mit selbstdichtenden Kupplungen möglich
Kodierung der Adapter über Steckverbindung möglich
Passende Ablagemagazine für alle Baugrößen standardisierte Ablagemodule passend für jede Baugröße erhältlich
ISO-Flanschbild für die einfache Montage an die meisten Robotertypen ohne zusätzliche Adapterplatten

## Slide 129
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Empfohlenes Handlinggewicht | Verriegelungskraft | Eigenmasse | Luftanschlussgewinde Pneumatikdurchführung | Hauptanschlussgewinde Ver-/Entriegeln | Max. Abstand beim Verriegeln
 | [kg] | [N] | [kg] |  |  | [mm]
001 | 1.4 | 170 | 0.02 .. 0.08 | 4x M5 | M3 | 1
005 | 8 | 690 | 0.09 .. 0.27 | 6x M5 | M5 | 3
007 | 16 | 1100 | 0.08 .. 0.16 | 5x M5 | M5 | 3
011 | 16 | 1100 | 0.09 .. 0.29 | 6x M5 | M5 | 3
020 | 25 | 2300 | 0.32 .. 0.69 | 12x M5 | M5 | 3
021 | 25 | 2300 | 0.3 .. 0.7 | 8x G1/8" | M5 | 3
040 | 50 | 4500 .. 5650 | 0.6 .. 1.27 | 8x G1/8" | G1/8" | 3
041 | 50 | 4500 | 0.7 .. 1.4 | 6x G3/8" | G1/8" | 3
046 | 50 | 5800 | 1.03 .. 1.95 |  | G1/8" | 2.5
060 | 75 | 7400 | 0.7 .. 1.3 | 8x G1/8" | G1/8" | 3
071 | 79 | 8100 | 1.3 .. 1.8 | 8x G1/4" | G1/8" | 3
076 | 100 | 12000 | 1.4 .. 2.25 | 5x G3/8" | G1/8" | 2
110 | 150 | 12000 | 2.2 .. 4 | 8x G3/8" | G1/8" | 3
160 | 300 | 31000 | 2.86 .. 6.44 | 5x G3/8" | G1/8" | 2.54

## Slide 130
6-Achs Kraft-Momenten-Sensoren
Der erste kompakte Kraft-Momenten-Sensor mit zwei Kalibrierungen und integrierter Elektronik.
2 Messbereiche zur Auswahl
Starrer 6-Achs-Kraft-Momenten-Sensor zum präzisen Messen in alle sechs Freiheitsgrade

## Slide 131
Präzise. Zuverlässig. Robust.
Kompakte Bauform durch komplett integrierte Elektronik und Statusanzeige über LEDs.
Einfache Konfiguration - zwei Kalibrierungen im Sensor via Webinterface steuerbar.
Plug & Work für Universal Robots direkt kompatibel via Softwarebaustein
Robust und langlebig auch bei kurzzeitiger Überlastung ist der Sensor vor einer Beschädigung geschützt

## Slide 132
Funktionsprinzip
Dehnmessstreifen
2
Elektronik
1
Funktionsbeschreibung
Die Dehnmessstreifen (DMS) des 6-Achs-Kraft-Momenten Sensors messen die aufgebrachten Lasten in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Mx, My und Mz). Die Signale der DMS werden im Sensor ausgewertet und zur Verfügung gestellt.

## Slide 133
Weitere Kalibrierungen
Zwei weitere Dual-Kalibrierungen:
  SI-75-4/SI-150-8
  SI-480-20/SI-1200-50
Neue Anwendungsfelder:
  Feinfühlige Anwendungen mit geringen auftretenden Kräften und Momenten wie beispielsweise Wiegen
  Anwendungen mit höherer Kräfte- und Momentenbelastung wie beispielsweise Schleif- und Fügeprozesse
NEU SI-480-20/SI-1200-50
NEU SI-75-4/SI-150-8
Kraft[N]
Moment[Nm]
Bestand
SI-200-8/SI-500-20

## Slide 134
Serielle Kommunikation
Kommunikation über serielle RS-485 Schnittstelle
Plug & Work über USB
Plug & Work für die Universal Robot E-Series, insbesondere bei feinfühligen Anwendungen, bei der die integrierte Sensor nicht ausreicht
Drei Kalibrierungen:
  SI-75-4/SI-150-8
  SI-200-8/SI-500-20
  SI-480-20/SI-1200-50
FTR-AXIA
NEU SI-480-20/SI-1200-50
NEU SI-75-4/SI-150-8
Kraft[N]
Moment[Nm]
NEU SI-200-8/SI-500-20

## Slide 135
Expertenkreis & Salestoolbox
Expertenkreis Kraftmomentensensoren unterstützt gerne mit seriellem FTR-Axia 80 Muster
Übersicht zu unseren Produkten und Marktbegleitern auf der Salestoolbox verfügbar (Auch auf dem iPad)
UR Cap steht zum Download oder Verschicken auf der Salestoolbox bereit

## Slide 136
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Auswert-ung via | Eigenmasse | Kalibrierung 1 | Messbereich Fx, Fy | Messbereich Fz | Messbereich Mx, My | Messbereich Mz | Kalibrierung 2 | Max. Messbereich Fx, Fy | Messbereich Fz | Messbereich Mx, My | Messbereich Mz
 | [kg] |  | [N] | [N] | [Nm] | [Nm] |  | [N] | [N] | [Nm] | [Nm]
EtherCAT | 0.3 | SI-200-8 | 200 | 360 | 8 | 8 | SI-500-20 | 500 | 900 | 20 | 20
EtherNet | 0.3 | SI-200-8 | 200 | 360 | 8 | 8 | SI-500-20 | 500 | 900 | 20 | 20

## Slide 137
Ausgleichseinheit XYZ
Weltweit die erste Winkelausgleichseinheit für den Einsatz am Roboter zum simultanen Rotations- und Winkelausgleich.
Ausgleich in alle 6 Freiheitsgrade
Ausgleichseinheit mit Rotations- und Winkelausgleich, zur Anpassung des Endeffektors an die Lage des Bauteils

## Slide 138
Ausgleichseinheit XYZ
Ausgleich in alle 6 Freiheitsgrade
Ausgleichseinheit mit Rotations- und Winkelausgleich, zur Anpassung des Endeffektors an die Lage des Bauteils
X-Y-Achse
lateral* winkelig
Z-Achse
axial rotatorisch
X
Y
Z
*Bei lateralem Ausgleich zieht sich die AGE entlang der Z-Achse minimal zusammen

## Slide 139
Funktionsprinzip
Integrierte Sensorik
3
Verriegelungskolben
2
Gehäuse
1
Feder zur Vorspannung
4
Funktionsbeschreibung
Die Ausgleichseinheit ermöglicht einen Winkel- als auch einen Rotationsausgleich. Werkstücke können trotz Positionsversatz und Lageunsicherheit gegriffen werden. Die Nachgiebigkeit der Einheit kann über den Luftanschluss mit Druckluft beaufschlagt und eingestellt werden. Mit maximalem Druck lässt sich die Einheit zentrisch und starr verriegeln.

## Slide 140
Funktionsprinzip
Integrierte Sensorik
3
Verriegelungskolben
2
Gehäuse
1
Feder zur Vorspannung
4
Funktionsbeschreibung
Die Ausgleichseinheit ermöglicht einen Winkel- als auch einen Rotationsausgleich. Werkstücke können trotz Positionsversatz und Lageunsicherheit gegriffen werden. Die Nachgiebigkeit der Einheit kann über den Luftanschluss mit Druckluft beaufschlagt und eingestellt werden. Mit maximalem Druck lässt sich die Einheit zentrisch und starr verriegeln.
0,3
Druck[bar]
2,1
4,1
6,9
Steifigkeitseinstellung
Verriegelung
Druckluft

## Slide 141
Funktionsprinzip
Funktionsbeschreibung
Die Ausgleichseinheit ermöglicht einen Winkel- als auch einen Rotationsausgleich. Werkstücke können trotz Positionsversatz und Lageunsicherheit gegriffen werden. Die Nachgiebigkeit der Einheit kann über den Luftanschluss mit Druckluft beaufschlagt und eingestellt werden. Mit maximalem Druck lässt sich die Einheit zentrisch und starr verriegeln.
Sensorfunktion
Mindestdruck von 0,3 bar für Sensorfunktion benötigt
Überwachung der zentrierten Grundstellung der Einheit durch Detektion des Kolbens in der Endlage über MMS Magnetschalter. Sobald der Kolben bewegt wird (durch eine Auslenkung der Einheit), schaltet der Sensor.
 Überwachung der „Berührung“ eines Werkstücks
Druckluft
0,3
Druck[bar]
2,1
4,1
6,9
Keine Sensorfunktion

## Slide 142
Anwendungen – Ihr Nutzen
Bin-Picking Applikationen
Handling von Teilen auf schiefer Ebene

## Slide 143
Vorteile – Ihr Nutzen
Auslenkung sowohl in Rotation als auch im Winkel kompensiert Ungenauigkeiten in der Bauteillage und spart Zeit, Kosten und Aufwand durch reduzierten Roboterprogrammieraufwand
Zentrische Rückstellung ermöglicht eine definierte Lage der Bauteile
Federgestützte Rückstellung der Einheit über Druckluft einstellbar zur optimalen Auslenkung
ISO-Flanschbild sowohl roboterseitig als auch werkzeugseitig mit ISO Norm ausgestattet. Eine direkte Anschraubung an gängige Robotertypen ist ohne zusätzliche Adapterplatte möglich
Abfrage der Verriegelung erhöht die Prozesssicherheit und vereinfacht die Inbetriebnahme

## Slide 144
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  |  |  | 
Baugröße | Empfohlenes Handlinggewicht | Ausgleichsweg XY | Ausgleichsweg Z | Auslenkung winkelig | Auslenkung rotatorisch | Eigenmasse
 | [kg] | [mm] | [mm] | [°] | [°] | [kg]
050 | 5 | 2.7 | 6.1 | 3 | 8 | 0.6

## Slide 145
Neuheiten 2019
Produktpräsentation Lösungen
März 2019

## Slide 146
End-of-Arm Baukasten
Der umfangreichste Greifsystem-Baukasten für alle Universal Robots am Markt.
Bis zu 36 Produkt-Kombinationsmöglichkeiten.
Der Greifsystembaukasten besteht aus elektrisch und pneumatisch gesteuerten Greifern, Schnellwechselmodulen und Kraft-Momenten-Sensoren, die speziell auf die Roboterarme von Universal Robots abgestimmt sind.

## Slide 147
Einführung
Universal Robots ist ein Roboterhersteller mit dem Hauptsitz in Odense, Dänemark
Gegründet 2005
ca. 550 Mitarbeiter (weltweit)
26.000 Roboter Cobots weltweit im Einsatz
ca. 65 Patente
ca. 58% Marktanteil (Cobots)
Insg. 22 Niederlassungen weltweit mit dem Hauptsitz in Odense Dänemark
Fokus auf KMU und Mensch-Roboter Kollaboration
Produkte:
Roboter UR 3, 5 und 10 (CB und e-Series)

## Slide 148
Funktionsprinzip
Co-act EGP-C 40
3
SHS 50
2
FT-AXIA 80
1
EGP 40
4
KGG 100-80
5
Funktionsbeschreibung
Die Baukastenkomponenten sind vorbereitet für den mechanischen und elektrischen Direktanschluss an die Universal Robots Baugrößen 3, 5 und 10. Die pneumatischen Greifeinheiten enthalten zusätzlich integrierte Mikroventile wodurch keine externe Ventile benötigt werden.
PSH 22-1
6
JGP 80-1
7
JGP 100-1
8
PGN-plus-P 80-1
9
PGN-plus-P 100-1
10
PZN-plus 64
11

## Slide 149
Modular. Flexibel. Einfach.
Baukastenprogramm umfasst Greifen und Wechseln sowie Messen von Kräften und Momenten
36 Kombinationsmöglichkeiten
Mikroventile zur Ansteuerung der pneumatischen Module sind bereits in die SCHUNK Adapter integriert
FT-Sensor (AXIA80)
Manuelles Wechselsystem (SHS)
Greifsystem Plug & Work an der Roboterschnittstelle
Roboter UR 3, 5 oder 10 (Kompatibel zu CB und e-Series)
Adaption roboterseitig
Adaption werkzeugseitig

## Slide 150
Universalgreifer PGN-plus-P Direktmontage
Kollaborierender Kleinteilegreifer Co-act EGP-C + Manuelles Wechselsystem SHS
Zentrischgreifer PZN-plus + 6-Achs Kraft-Momentan-Sensor FT-AXIA
Großhubgreifer PSH + Schnellwechselsystem SHS + 6-Achs Kraft-Momenten-Sensor FT-AXIA
Kombinationsmöglichkeiten

## Slide 151
Funktionalität Plug & Work
Elektrische Schnittstelle (M8, 8 pol.) Pneumatische Schnittstelle (Steckverschraubung 6 mm)
Schlauchloser Direktanschluss zwischen Gehäuse und Greifer
Elektrische Schnittstelle für Sensorik (Verwendung von Magnetschaltern, optional auch induktive Abfrage möglich)
Vollumfängliche Nutzung der elektrischen Schnittstelle des UR Roboters für Sensorik, Mikroventile und elektrische Greifer (lediglich Bypass für Druckluft und FT-Sensor erforderlich)
Integrierte Mikroventile im Greifergehäuse

## Slide 152
URcap Plugin
Mit dem Begriff „URcap“ werden Software Bausteine bezeichnet, welche in Verbindung mit dem jeweiligen UR+ Produkt an einem Roboter von Universal Robots verwendet werden können.
Im Lieferumfang enthalten (USB-Stick oder Download)
Vereinfacht die Programmierung, besonders bei komplexer Ansteuerung
Unterstützung der Programmierung durch grafische Oberfläche

## Slide 153
UR+ Showroom
SCHUNK ist im UR+ Showroom mit insgesamt fünf Kategorien vertreten.
www.universal-robots.com/plus
Electric Grippers
Co-act Grippers
Pneumatic Grippers
Force/Torque Sensors
Tool Changers

## Slide 154
Infos zur Markteinführung
Die Verkaufsfreigabe ist erteilt seit Dezember 2018
Eigene Kategorie in der STB ist vorhanden (Katalog, Flyer, Betriebsanleitungen, Bilder, Animation und Kurzpräsentation)
3D Modelle und Konfigurator in der Cadenas PartCommunity ist verfügbar
Preise und Intec Rabatte sind im System eingepflegt
Verfügbarkeit ist gegeben (teilweise auch Lagerware vorhanden, Fertigungsaufträge gesetzt)
Verkaufsmodell Deutschland für Integratoren & Händler ist verfügbar und kommuniziert
Für weitere Fragen stehen euch die jeweiligen Vertriebsteams und das Team der TaskForce UR zur Verfügung.
Vertriebsteam: Produktlinie Greifsystemlösungen Leitung TaskForce: Jochen Krieger Mitglieder TaskForce: Tobias Behringer, Galib Krdzalic, Simon Achauer, Benjamin Schell

## Slide 155
Vorteile – Ihr Nutzen
Umfangreicher Baukasten aus Greifern, Wechselsystem und Kraftmomentensensor zum schnellen und einfachen Einstieg in die Automatisierung
Vormontierte Greifeinheit mit Roboterschnittstelle dadurch sind keine Anbausätze oder externe Ventile notwendig
Plug & Work mit den Schnittstellen passend zum Universal Robots
UR Plug-in Installations-Bausteine im Lieferumfang enthalten zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme
Bis zu 36 Kombinationsmöglichkeiten decken alle Automationsanwendungen ab

## Slide 156
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  | 
Standardkomponente | Hub pro Backe | Max. Greifkraft | Eigenmasse | Empfohlenes Werkstückgewicht
 | [mm] | [N] | [kg] | [kg]
Co-act EGP-C 40-N-N-URID | 6 | 140 | 0.6 | 0.7
EGP 40 | 6 | 140 | 0.7 | 0.7
KGG 100-80 | 40 | 175 | 1.2 | 0.9
PSH 22-1 | 28 | 320 | 1.7 | 1.6
JGP 80-1 | 8 | 415 | 1.33 | 2.1
JGP 100-1 | 10 | 660 | 1.72 | 3.3
PGN-plus-P 80-1 | 8 | 550 | 1.38 | 2.75
PGN-plus-P 100-1 | 10 | 870 | 1.8 | 4.35
PZN-plus 64-1 | 6 | 580 | 1.22 | 2.9
FT-AXIA 80 |  |  | 0.51 | 
SHS 50 |  |  | 0.35 | 11
SHS 50 |  |  | 0.14 | 11

## Slide 157
Universalschwenkeinheit
Das robusteste Schwenkmodul mit der höchsten Leistungsdichte am Markt
25 % höheres Drehmoment
Universell einsetzbare Einheit für pneumatische Schwenk- und Wendebewegungen

## Slide 158
Robust. Schnell. Leistungsfähig.
Größte Mittenbohrung auch in Version mit Mediendurchführung
Voreingestellter Stoßdämpferhub
Dichte, spielfrei vorgespannte Lagerung
Modular aufgebaut und mit Optionen beliebig kombinierbar
Standardmäßig mit FKM-Dichtungen ausgestattet

## Slide 159
Funktionsprinzip
Schwenkwinkeleinstellung
3
Ritzel
2
Gehäuse
1
Dämpfung
4
Antrieb
5
Funktionsbeschreibung
Die beiden Pneumatikkolben bewegen sich bei Druckbeaufschlagung ihrer Stirnflächen geradlinig in ihren Bohrungen und drehen über ihre seitlich angebrachte Verzahnung das Ritzel.
Lager
6

## Slide 160
Vorteile – Ihr Nutzen
Sauber abgestufte Baureihe mit gleichmäßigem Drehmomentwachstum für viele Anwendungsfälle ist die richtige Größe als Standardprodukt lieferbar
Große Mittenbohrung zur Durchführung von Kabel und Schläuchen bei gleicher Bauhöhe der Einheit
Voreingestellter Stoßdämpferhub für einfache und schnelle Inbetriebnahme
Schwenkwinkel 90° oder 180° wählbar absolute Flexibilität bei der Auswahl des Schwenkwinkels, anwendungsspezifische Winkel sind auf Anfrage erhältlich
Endlageneinstellbarkeit klein oder groß wählbar für die flexible Einstellbarkeit des Schwenkwinkels
Optional anbaubare Fluiddurchführung und elektrische Durchführung zur dauerhaft betriebssicheren Durchführung von Gasen, Vakuum und elektrischen Sensor- und Aktorsignalen
Modularer Anbau verschiedener Optionen für die individuelle Anpassung an verschiedene Anwendungsfälle
Wahlweise elektronische Magnetschalter oder induktive Näherungsschalter für absolute Variabilität in der Positionsabfrage

## Slide 161
Technische Daten
Technische Daten Übersicht |  |  |  | 
Baugröße | Drehmoment | Schwenkwinkel | Massenträgheitsmoment | Eigenmasse
 | [Nm] | [°] | [kgm²] | [kg]
14 | 1.13 | 90 .. 180 | 0.006 .. 0.014 | 0.44 .. 0.61
16 | 1.47 | 90 .. 180 | 0.08 | 0.62
25 | 5.95 | 90 .. 180 | 0.5 | 1.71
40 | 23.7 | 90 .. 180 | 7 | 5.93

## Slide 162
Informationen im Detail

## Slide 163
Kundennutzen Auslegung
Auslegungsphase:  SSE

## Slide 164
Kundennutzen Auslegung
Auslegungsphase:  SSE

## Slide 165
Kundennutzen Konstruktion
Konstruktionsphase:  CADENAS Adapterplatten zu PGN und PZN plus konfigurierbar
In Vorbereitung

## Slide 166
Kundennutzen Einbau / IBN
Einbau und Inbetriebnahme  codierte Stecker  größere Anschraubung  Voreingestellter Stoßdämpferhub  einfach einstellbare Endlage

## Slide 167
Kundennutzen Einbau / IBN
Einbau und Inbetriebnahme  codierte Stecker  größere Anschraubung  Voreingestellter Stoßdämpferhub  einfach einstellbare Endlage

## Slide 168
Kundennutzen Einbau / IBN
Einbau und Inbetriebnahme  codierte Stecker  größere Anschraubung  Voreingestellter Stoßdämpferhub  einfach einstellbare Endlage

## Slide 169
Kundennutzen Betrieb
Betrieb: wesentlich mehr Zyklen als mit SRU plus

## Slide 170
Kundennutzen Wartung
Wartung: Der Prellsensor kann zur Schadens- früherkennung dienen

## Slide 171
Kundennutzen Service
Service: komplette Ersatzteilpakete

## Slide 172
Verkaufsfreigaben (HMI 2019)
SRM | Basis | +3/-93° | MDF | EDF | SI/SF | Ext. Dämpf.
14 |  | Integriert in Basis |  | - | - | 
16 |  |  |  |  |  | -
25 |  |  |  |  |  | -
40 |  |  |  |  |  | -

## Slide 173
Verfügbarkeit
Bevorratung hat begonnen
Komplette Baugruppen werden als Einzelteil gefertigt und montiert
Sonderteile (Ritzel, Stoßdämpfer) sind bestellt und teilweise geliefert
Baugruppen sind teilweise am Lager
Wichtig ist die Verfügbarkeit auch von der Montage!

## Slide 174
Support vom Stammhaus
Musterkoffer

## Slide 175
Support vom Stammhaus
Kundenlisten SRU plus (auf Wunsch)

## Slide 176
Neuheiten 2019
Präsentation Digitale Produkte
März 2019

## Slide 177
Software in the loop:
Bei Software in the loop wird keine reale Hardware eingesetzt. Die Simulation erfolgt im virtuellen Raum. Dabei wird das Zusammenspiel von Hard- und Software simuliert. Die Steuerkonsole und die Anlage befinden sich dabei beide auf dem Computer.
Hardware in the loop:
Hardware in the loop stellt einen integrierten Ansatz zur Systementwicklung dar. Dabei wird die Steuerung an einen Computer angeschlossen. Dort wird dann das Zusammenspiel der realen Steuerung und des virtuellen Modells getestet.
Unterstützung einer durchgängig digitalisierten Wertschöpfungskette

## Slide 178
Attraktives Einsteigerpaket
Mechatronics Concept Designer von Siemens PLM Software
Komponentenbibliothek digitaler Zwilling von SCHUNK
Kompetenter Support
Testphase
Konstrukteure, Programmierer und Projektleiter können die Simulationssoftware sechs Monate lang in der Vollversion kostenfrei testen
Alles aus einer Hand
Simulationssoftware, Komponentenbibliothek, die realen Komponenten sowie Support
Testlizenz Siemens Mechatronics Concept Designer
Vollversion Siemens Mechatronics Concept Designer
Rasanter Einstieg
in die Simulation
und virtuelle Inbetriebnahme von Handhabungslösungen!
Unterstützung einer durchgängig digitalisierten Wertschöpfungskette

## Slide 179
Komponenten Hersteller – Anlagenbauer - Endkunde
Smart Components – Smart Factory
Alles aus einer Hand!
Software Testlizenz / Vollversion
Bibliothek – Digitaler Zwilling
Reale Komponente
Durchgängige Kette im Anlagenentstehungsprozess
https://www.youtube.com/watch?v=K_TAhAev7oM&feature=youtu.be
Aktuell verfügbare Modelle in der Bibliothek:
ELP-Montagezelle
Linearmodul ELP
Greifer EGP
Greif-Schwenkmodul EGS
Torquemotor ERS
Unterstützung einer durchgängig digitalisierten Wertschöpfungskette

## Slide 180
Zeitersparnis im Engineering Prozess – bis zu 30%
Vereinfachte Berechnung von Taktzeiten
Prototypen mit kinematischem Verhaltensmodell
Prüfung der Komponenten auf passenden Verfahrweg bzw. Hub
Sämtliche Einzelprozesse können bereits im Vorfeld systematisch aufeinander abgestimmt und programmiert werden
An die Stelle des klassischen CAD-Hüllmodells tritt dabei ein detailreiches digitales Abbild der einzelnen Komponenten, das deren vollständige Funktionalität enthält
Mögliche „virtuelle Inbetriebnahme“ durch Software- und Hardware in the Loop
Integration der elektrotechnischen Informationen durch EPLAN-Makros
Unterstützung einer durchgängig digitalisierten Wertschöpfungskette

## Slide 181
Unterstützung einer durchgängig digitalisierten Wertschöpfungskette
Digitaler Zwilling
1
Produktauswahl und Produktfindung mit den passenden digitalen SCHUNK Tools
Auswahl
Produktfindung
2
CADENAS PartCommunity
Konfiguration von Baugruppen
Kinematik
Konzeption
Entwicklung
3
EPLAN-Makros
SPS-Bausteine
HMI-Bausteine (in Planung)
Inbetriebname-Tools
Engineering
Inbetriebnahme
4
(Online-)Support
Zustands- und Prozessüberwachung
Kontinuierliche Verbesserung
Betrieb
Service

## Slide 182
ELP Messezelle aus dem Baukasten Modulare Montageautomation von SCHUNK
Modularer Aufbau der Anlage aus SCHUNK Komponentenbibliothek Digitaler Zwilling
Anbindung an die SCHUNK-Siemens Mindsphere Cloud
Präsentation auf der HMI 2019 bei SCHUNK in Halle 17
Unterstützung einer durchgängig digitalisierten Wertschöpfungskette

## Slide 183
Auslegung
Bestellung
Inbetriebnahme
Betrieb
Wartung
Unterstützung einer durchgängig digitalisierten Wertschöpfungskette

## Slide 184
MCAD-Daten CADENAS
Auf der PARTcommunity stehen die SCHUNK CAD-Modelle in allen gängigen 2D- und 3D-Formaten für den individuellen Einsatz in verschiedenen CAD-Systemen zur Verfugung.
SCHUNK 3D-Online-Konfiguratoren
Für die dreidimensionale Konfiguration von Greif-Schwenkeinheiten oder zur dreidimensionalen Konfiguration von Pick & Place-Aufbauvarianten für die Montageautomation.
ECAD-Daten EPLAN
Auf dem Data Portal der Firma EPLAN stellt SCHUNK standardisierte Daten und Informationen zur Erstellung von Schaltplanen bereit. Es stehen Schaltplan-Darstellungen (Makro), technische Daten sowie Website-Links mit Dokumentationen zu aktuellen SCHUNK Produkten zur Verfugung.
Unterstützung einer durchgängig digitalisierten Wertschöpfungskette

## Slide 185
eGRIP
Online Konfigurator mit integriertem Webshop zur automatischen Erstellung der Greiffinger inkl. Greifkontur. Finger werden im 3D-Drucker hergestellt: schunk.com/egrip
3D-Printservice
Online Tool zur Bestellung von selbst konstruierten Bauteilen. Der erste 3D-Printservice mit integrierter Druckbarkeitsanalyse für Greifsysteme und Spanntechnik: schunk.com/3d-printservice.
EGL Inbetriebnahme-Assistent
Der SCHUNK Online-Inbetriebnahme-Assistent ist ein interaktives Tool zur einfachen und schnellen Inbetriebnahme von intelligenten SCHUNK Greifern.
GRIPconnect – die neue SCHUNK-App
Technologieträger zur Datenauswertung und Statusanzeige für den elektrischen SCHUNK Greifer EGL 90.
Unterstützung einer durchgängig digitalisierten Wertschöpfungskette

## Slide 186
2019-03-06 09:04:01
Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende, seit 2012 SCHUNK-Markenbotschafter für sicheres, präzises Greifen und Halten.
schunk.com/Lehmann