## Slide 1
SRH-plus-D Produktinformation

## Slide 2: SRH-plus-D Produktinformation
Universalschwenkkopf optimiert auf die Anforderungen in der Automobilindustrie.
Basis ist der bewährte SCHUNK Universalschwenkkopf SRH-plus.
Neben den verfügbaren Standardvarianten sind zahlreiche Modifikationen und Anpassungen nach Kundenwunsch umsetzbar, bitte sprechen Sie uns an.

## Slide 3: SRH-plus-D Beispielanwendung
2-Finger-Parallelgreifer JGP Schwenkkopf SRH-plus-D
Werkstück
1
2
3
Schwenkkopf mit Doppel-Parallelgreifer
zum gleichzeitigen Be- und
Entladen von Werkstücken in eine
Maschine.

## Slide 4: SRH-plus-D Funktion
1
2
Abtriebsseite
Zur Befestigung von Endaktuatoren wie z. B. Greifern
3
4
5
6
Mediendurchführung MDF
Bis an die Anschraubflächen des Schwenkkopfes geführt
Elektrische Durchführung EDF komplett integriert, für Sensor-, Aktorsignale und Energieübertragung
Buchsen
Für die Nutzung der integrierten elektrischen Durchführung
Verteilerplatine
Zur Bündelung der Eingangsleitungen
Ritzel-Zahnstangen-Antrieb
Für ein kraftvolles Schwenken und ein robustes, zuverlässiges Modul

## Slide 5: SRH-plus-D Hauptdifferenzierung zu Baureihe SRH-plus
Vorbereitet für Induktive Positionsabfrage Der Anbausatz ist bereits montiert
Andere Stecker/Buchsen für Elektrische Durchführung EDF M12 Stecker Antriebsseitig statt M16: 2xM12 Stecker statt 1xM16 bei SRH-plus-D 20, 25, 30, 35 3xM12 Stecker statt 1xM16 bei SRH-plus-D 40, 50, 60

## Slide 6: SRH-plus-D 1. Vorbereitet für Induktive Positionsabfrage
Im Gegensatz zu SRH-plus ist bei SRH-plus-D der Anbausatz für die Induktive Abfrage im Lieferumfang enthalten und bereits vor montiert.
Die Sensoren sind nicht teil des Lieferumfangs und müssen weiterhin separat bestellt werden.

## Slide 7: SRH-plus-D 2. Andere Stecker/Buchsen für Elektrische Durchführung EDF
 |  | SRH-plus |  | SRH-plus-D | 
Baugröße |  | Antrieb | Abtrieb | Antrieb | Abtrieb
20, 25, 30, 35 |  | Stecker: 1xM16 – 12polig | Buchse: 4xM8 – 3polig 2x M8 – 4 polig | Stecker: 2xM12 - 4polig | Buchse: 4xM8 – 3polig
40, 50, 60 |  |  | Buchse: 8xM8 – 3polig 1xM8 – 4polig | Stecker: 2xM12 - 8polig 1xM12 - 4polig | Buchse: 8xM12 – 4polig 1xM8 – 4polig
Notes: Anmerkung: Bei SRH-plus-D gibt es keine gesonderte „-D1“ Version wie bei SRU-plus-D.
Die Baugrößen SRH-plus-D 40, 50, 60 entsprechend von der Verdrahtung her bereits der „richtigen Version –D1“ werden aber trotzdem „-D“ benannt da sie unter dieser MatNr und Bezeichnung bei Daimler bereits in MDM gelistet sind.