## Slide 1
Spannklauenkästen SPK
Handspannfutter

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
Werkzeughalter Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre Spannsysteme
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme
Handspannfutter
Kraftspann-futter mit Durchgangs-bohrung
Kraftspannfutter mit Backenschnell-wechselsystem
Kraftspann-futter ohne Durchgangs-bohrung
Pneumatische Vorderend-futter
Lünetten
Schnellwechsel-systeme
Kunden-spezifische Lösungen

## Slide 3: Ausgangssituation
zukünftig
heute
Zeit
Varianten
Zeit
Nachfrage
Zeit
Benötigte Genauigkeit
Flexibilität und Rüstzeitoptimierung

## Slide 4: ROTA Handspannfutter
zukünftig
heute

## Slide 5: ROTA Übersicht Handspannfutter
6
ROTA-S flex
SPK
ROTA-S plus 2.0

## Slide 6: SPK Anwendungsbeispiel
Drehfutter:
SPK 180 mit harten Stufenbacken auf ROTA NCR 1000 mit Zwischenplatte.
Merkmale/Anwendung:
Spannung von kubischen Werkstücken auf Drehmaschine. Höchste Flexibilität ohne zeitintensiven Abbau des Spannfutters von der Drehspindel.

## Slide 7: SPK
Spindeltrieb
Gehärteter und extrem steifer Grundkörper
Vollständig gekapselte Spindel
Optimiertes Schmiersystem
Standard-Backenschnittstelle
Lange Backenführung
Querriegel
Betätigung über Sechskant-Anschluss
2
1
3
4
5
6
7
8
2
1
3
4
6
7
8
5

## Slide 8: SPK
Anpassbare Spurweite
Backenhubanzeige
Spindelantrieb mit integrierter Schmierung
Spindel komplett gekapselt
1
1
Anpassbare Spurweite

## Slide 9: SPK
1
Unterseite
Backenanschluss
1
Querriegel
Positioniersteine
1
1
2
2
SPK 180
SPK 220/260
2
2

## Slide 10: Baureihen SPK
Technische Daten | Max. Drehmoment [Nm] | Max. Spannkraft [kN] | Verstellbereich der Backen [mm]
SPK 180 | 230 | 55 | 75
SPK 220 | 330 | 68 | 90
SPK 260 | 360 | 75 | 100

## Slide 11: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von werkstückspezifischen Spannlösungen
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Feldversuche mit Technologiepartnern
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung