## Slide 1
VERO-S NSE mikro
Nullpunktspannsystem für schnelle Umrüstvorgänge

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
VERO-S
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
KONTEC
TANDEM
ROTA
MAGNOS
PLANOS
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme

## Slide 3: Ausgangssituation
zukünftig
heute
Zeit
Varianten
Zeit
Stück-
zahl
Zeit
Produkt-
lebens-
zyklus
Zeit
Nachfrage
Zeit
Globaler
Wettbewerb
Zeit
Benötigte
Genauigkeit
Zunehmende Bedeutung des Umrüstvorgangs

## Slide 4: VERO-S – der Rüstzeitoptimierer

## Slide 5: Einsparpotential Rüsten
Chart: 
| 50 | 100 | 150 | 200
Rüstkosten mit VERO-S [€] | 250 | 500 | 750 | 1000
Rüstkosten ohne VERO-S [€] | 1250 | 2500 | 3750 | 5000
Anzahl Rüstvorgänge
Rüstkosten [€]
0
Rüstkosten
ohne VERO-S
Rüstkosten
mit VERO-S
Notes: 5 min Rüstzeit pro Rüstvorgang mit VERO-S
25 min Rüstzeit pro Rüstvorgang ohne VERO-S
60€/h Maschinenkosten

## Slide 6: Amortisation
Selbst bei älteren Maschinen amortisiert sich die Investition in SCHUNK VERO-S Nullpunktspanntechnik nach kürzester Zeit.
Vorhandene Vorrichtungen können durch das Einbringen von Spannbolzen weiterverwendet werden.
VERO-S Rüstkostenrechner | Fall 1 | Fall 2
Investition in SCHUNK VERO-S [€] | 5.000 | 10.000
Zeit pro Rüstvorgang ohne VERO-S [min] | 25 | 
Zeit pro Rüstvorgang mit VERO-S [min] | 5 | 
Maschinenkosten [€/h] | 60 | 
Rüstvorgänge pro Tag | 5 | 
Arbeitstage pro Monat | 20 | 
Arbeitstage pro Jahr | 240 | 
Amortisationszeit |  | 
Umrüstvorgänge | 250 | 500
Arbeitstage | 50 | 100
Monate | 2,5 | 5
Jahre | 0,21 | 0,42

## Slide 7: Durchgängigkeit der Einzugs- und Haltekräfte
 | Einzugskraft [N] |  | Haltekraft [N] |  |  |  |  |  |  | empfohlene Maschinen
 | Ohne Turbo | Mit Turbo | SPx mikro 10 |  | SPx mini 20 |  | SPx 40 |  |  | 
 |  |  | M3 | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | 
NSE mikro | 150 | 400 | 3.000 | 5.000 |  |  |  |  |  | 
NSE mini 90 | 500 | 1.500 |  |  | 15.000 | 25.000 |  |  |  | 
NSE mini 90-25 | 1.500 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  | 
NSE3 138 | 8.000 | 28.000 |  |  |  |  | 35.000 | 50.000 | 75.000 | 
NSE mikro
FHalten
FEinzug
NSE mini 90
NSE3 138
32
50
63
80
100
40
HSK-Größe

## Slide 8: VERO-S Baukasten

## Slide 9: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von Sonderplatten passend auf das jeweilige Fertigungssystem
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Genauigkeitsmessungen
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung

## Slide 10: VERO-S Übersicht
Fräs - Dreh - Anwendung
Leichtere Zerspanung
Werkstück - Direktspannung
Automatisiertes Palettenhandling
Allgemeine Fräsanwendung
Weitere Anwendungen

## Slide 11: VERO-S NSE mikro
Hochgenaue Kurzkegelzentrierung
Patentierter Eil- und Spannhub
Turbo-Funktion
Große Flächen
Patentiertes Antriebskonzept
Große Planflächen
Abfrage der Spannschieberstellung
Abdeckkappen für Befestigungsschrauben
Einführradien am Spannbolzen
Pneumatisches System
1
10
9
7
6
5
1
4
3
2
3
4
5
6
7
8
9
2
8
10

## Slide 12: VERO-S NSE mikro
Betätigungskraft
Kraft am Treibring
Vergleich: Einzugskraft Federspannung und Turbo
Integrierte Turbofunktion
Turbo-Funktion
max. 400 N
Federkraftspannung
max. 150 N
Betätigungsdruck der Turbo-Funktion
Einzugs-kraft
Patentiertes Antriebskonzept: 3fache Kraftübersetzung
Der patentierte Eil- und Spannhub
1
2
Spannhub
Eilhub
Kraft
Weg
3
4
1
2
3
4
1
2
Federkraft
Zusätzliche Kraft, die aus dem Turbo resultiert
1
2
1
2
1
2
2
3
4
1
1
2
1
2
3
3
4
Kraft am Spannschieber
Einzugskraft

## Slide 13: VERO-S NSE mikro
Einfacheres Fügen – höchste Bedienfreundlichkeit
Sperrluftanschluss
Verriegeln über Spannschieber
Zentrieren über Kurzkegel

## Slide 14: VERO-S NSE mikro
Zustand geöffnet
Zustand verriegelt
Abfrage der Spannschieberstellung über den Staudruck

## Slide 15: Baureihen VERO-S NSE mikro
Technische Daten | NSE mikro | NSE mikro 49-V10
Durchmesser [mm] | 49 | 49
Einzugskraft [N] | 150 | 150
Einzugskraft mit Turbo [N] | 400 | 400
Entriegelungsdruck [bar] | 6 | 6
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 | < 0.005
Gewicht [kg] | 0.2 | 0.2