## Slide 1
VERO-S NSE mini
Das extrem flache, pneumatische Nullpunktspannsystem

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
VERO-S
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
KONTEC
TANDEM
ROTA
MAGNOS
PLANOS
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme

## Slide 3: Ausgangssituation
zukünftig
heute
Zeit
Varianten
Zeit
Stück-
zahl
Zeit
Produkt-
lebens-
zyklus
Zeit
Nachfrage
Zeit
Globaler
Wettbewerb
Zeit
Benötigte
Genauigkeit
Zunehmende Bedeutung des Umrüstvorgangs

## Slide 4: VERO-S – der Rüstzeitoptimierer

## Slide 5: Einsparpotential Rüsten
Chart: 
| 50 | 100 | 150 | 200
Rüstkosten mit VERO-S [€] | 250 | 500 | 750 | 1000
Rüstkosten ohne VERO-S [€] | 1250 | 2500 | 3750 | 5000
Anzahl Rüstvorgänge
Rüstkosten [€]
0
Rüstkosten
ohne VERO-S
Rüstkosten
mit VERO-S
Notes: 5 min Rüstzeit pro Rüstvorgang mit VERO-S
25 min Rüstzeit pro Rüstvorgang ohne VERO-S
60€/h Maschinenkosten

## Slide 6: Amortisation
Selbst bei älteren Maschinen amortisiert sich die Investition in SCHUNK VERO-S Nullpunktspanntechnik nach kürzester Zeit.
Vorhandene Vorrichtungen können durch das Einbringen von Spannbolzen weiterverwendet werden.
VERO-S Rüstkostenrechner | Fall 1 | Fall 2
Investition in SCHUNK VERO-S [€] | 5.000 | 10.000
Zeit pro Rüstvorgang ohne VERO-S [min] | 25 | 
Zeit pro Rüstvorgang mit VERO-S [min] | 5 | 
Maschinenkosten [€/h] | 60 | 
Rüstvorgänge pro Tag | 5 | 
Arbeitstage pro Monat | 20 | 
Arbeitstage pro Jahr | 240 | 
Amortisationszeit |  | 
Umrüstvorgänge | 250 | 500
Arbeitstage | 50 | 100
Monate | 2,5 | 5
Jahre | 0,21 | 0,42

## Slide 7: Durchgängigkeit der Einzugs- und Haltekräfte
 | Einzugskraft [N] |  | Haltekraft [N] |  |  |  |  |  |  | empfohlene Maschinen
 | Ohne Turbo | Mit Turbo | SPx mikro 10 |  | SPx mini 20 |  | SPx 40 |  |  | 
 |  |  | M3 | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | 
NSE mikro | 150 | 400 | 3.000 | 5.000 |  |  |  |  |  | 
NSE mini 90 | 500 | 1.500 |  |  | 15.000 | 25.000 |  |  |  | 
NSE mini 90-25 | 1.500 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  | 
NSE3 138 | 8.000 | 28.000 |  |  |  |  | 35.000 | 50.000 | 75.000 | 
NSE mikro
FHalten
FEinzug
NSE mini 90
NSE3 138
32
50
63
80
100
40
HSK-Größe

## Slide 8: VERO-S Baukasten

## Slide 9: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von Sonderplatten passend auf das jeweilige Fertigungssystem
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Genauigkeitsmessungen
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung

## Slide 10: VERO-S Übersicht
Fräs - Dreh - Anwendung
Leichtere Zerspanung
Werkstück - Direktspannung
Automatisiertes Palettenhandling
Allgemeine Fräsanwendung
Weitere Anwendungen

## Slide 11: VERO-S NSE mini Anwendungsbeispiel
VERO-S:
Sonder 12-fach-Spannstation mit NSE mini 90 Modulen.
Merkmale/Anwendung:
Der extrem flache Aufbau der Spannstation ermöglicht eine höhere Ausnutzung des Bearbeitungsraums der Maschine.

## Slide 12: VERO-S NSE mini
Hochgenaue Kurzkegelzentrierung
Patentierter Eil- und Spannhub
Turbo-Funktion
Große Flächen
Patentiertes Antriebskonzept
Große Planflächen
Abfrage der Spannschieberstellung
Abdeckkappen für Befestigungsschrauben
Einführradien am Spannbolzen
Pneumatisches System
1
10
9
7
6
5
1
4
3
2
3
4
5
6
7
8
9
2
8
10

## Slide 13: VERO-S NSE mini
Betätigungskraft
Kraft am Treibring
Vergleich: Einzugskraft Federspannung und Turbo
1
2
Federkraft
Zusätzliche Kraft, die aus dem Turbo resultiert
1
2
Spannhub
Eilhub
Kraft
Weg
3
4
1
2
3
4
Turbo-Funktion
max. 1500 N
Federkraftspannung
max. 500 N
Betätigungsdruck der Turbo-Funktion
Einzugs-kraft
Integrierte Turbofunktion
Patentiertes Antriebskonzept: 3fache Kraftübersetzung
Der patentierte Eil- und Spannhub
1
2
1
2
1
2
2
3
4
1
1
2
1
2
3
3
4
Kraft am Spannschieber
Einzugskraft

## Slide 14: VERO-S NSE mini
Abfrage der Spannschieberstellung über den Staudruck
Zustand geöffnet
Zustand verriegelt
Verriegeln über Spannschieber
Zentrieren über Kurzkegel
Sperrluftanschluss

## Slide 15: VERO-S NSE mini
3
1
2
3
1
2
3
Typ A fixiert
Typ B positioniert
Typ C mit Zentrierspiel
Platzsparend durch kompakte Bauform
Anordnung der Spannbolzen Typ A, B und C
Einfacheres Fügen – höchste Bedienfreundlichkeit
1
2
3
4
Spannscheibe zur Befestigung
Klemmschraube zur Voreinstellung auf den T-Nut-Abstand des Maschinentisches
Befestigungsschraube auf den Maschinentisch
Modul NSE mini 90
1
2
3
4
3
1
Variabilität durch Baukastensystem
1
Adapter zur Luftübergabe
1

## Slide 16: Baureihen VERO-S NSE mini
Technische Daten | NSE mini | NSE-M mini 90 | NSE mini 90-V1 | NSE-M mini 90-V1 | NSE mini 90-25 | NSE mini 90-25-V10
Durchmesser [mm] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Einzugskraft [N] | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 1500
Einzugskraft mit Turbo [N] | 1500 |  | 1500 |  | 6000 | 6000
Entriegelungsdruck [bar] | 6 |  | 6 |  | 6 | 6
Entriegelungsmoment [Nm] |  | 10 |  | 10 |  | 
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005
Gewicht [kg] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3

## Slide 17: Baureihen VERO-S NSL mini
Technische Daten | NSL mini 100-1 V1 | NSL mini 100-2 | NSL mini 100-3 | NSL mini 100-4
Länge [mm] | 100 | 200 | Durchmesser: 230 | 200
Breite [mm] | 100 | 100 |  | 200
Einzugskraft [N] | 500 | 1000 | 1500 | 2000
Einzugskraft mit Turbo [N] | 1500 | 3000 | 4500 | 6000
Entriegelungsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6
Gewicht [kg] | 1.7 | 3.5 | 6 | 7