## Slide 1
VERO-S NSR
Roboterkupplung für High End Palettenhandling

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
VERO-S
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
KONTEC
TANDEM
ROTA
MAGNOS
PLANOS
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme

## Slide 3: Ausgangssituation
zukünftig
heute
Zeit
Varianten
Zeit
Stück-
zahl
Zeit
Produkt-
lebens-
zyklus
Zeit
Nachfrage
Zeit
Globaler
Wettbewerb
Zeit
Benötigte
Genauigkeit
Zunehmende Bedeutung des Umrüstvorgangs

## Slide 4: VERO-S – der Rüstzeitoptimierer

## Slide 5: Einsparpotential Rüsten
Chart: 
| 50 | 100 | 150 | 200
Rüstkosten mit VERO-S [€] | 250 | 500 | 750 | 1000
Rüstkosten ohne VERO-S [€] | 1250 | 2500 | 3750 | 5000
Anzahl Rüstvorgänge
Rüstkosten [€]
0
Rüstkosten
ohne VERO-S
Rüstkosten
mit VERO-S
Notes: 5 min Rüstzeit pro Rüstvorgang mit VERO-S
25 min Rüstzeit pro Rüstvorgang ohne VERO-S
60€/h Maschinenkosten

## Slide 6: Amortisation
Selbst bei älteren Maschinen amortisiert sich die Investition in SCHUNK VERO-S Nullpunktspanntechnik nach kürzester Zeit.
Vorhandene Vorrichtungen können durch das Einbringen von Spannbolzen weiterverwendet werden.
VERO-S Rüstkostenrechner | Fall 1 | Fall 2
Investition in SCHUNK VERO-S [€] | 5.000 | 10.000
Zeit pro Rüstvorgang ohne VERO-S [min] | 25 | 
Zeit pro Rüstvorgang mit VERO-S [min] | 5 | 
Maschinenkosten [€/h] | 60 | 
Rüstvorgänge pro Tag | 5 | 
Arbeitstage pro Monat | 20 | 
Arbeitstage pro Jahr | 240 | 
Amortisationszeit |  | 
Umrüstvorgänge | 250 | 500
Arbeitstage | 50 | 100
Monate | 2,5 | 5
Jahre | 0,21 | 0,42

## Slide 7: Durchgängigkeit der Einzugs- und Haltekräfte
 | Einzugskraft [N] |  | Haltekraft [N] |  |  |  |  |  |  | empfohlene Maschinen
 | Ohne Turbo | Mit Turbo | SPx mikro 10 |  | SPx mini 20 |  | SPx 40 |  |  | 
 |  |  | M3 | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | 
NSE mikro | 150 | 400 | 3.000 | 5.000 |  |  |  |  |  | 
NSE mini 90 | 500 | 1.500 |  |  | 15.000 | 25.000 |  |  |  | 
NSE mini 90-25 | 1.500 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  | 
NSE3 138 | 8.000 | 28.000 |  |  |  |  | 35.000 | 50.000 | 75.000 | 
NSE mikro
FHalten
FEinzug
NSE mini 90
NSE3 138
32
50
63
80
100
40
HSK-Größe

## Slide 8: VERO-S Baukasten

## Slide 9: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von Sonderplatten passend auf das jeweilige Fertigungssystem
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Genauigkeitsmessungen
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung

## Slide 10: VERO-S Übersicht
Fräs - Dreh - Anwendung
Leichtere Zerspanung
Werkstück - Direktspannung
Automatisiertes Palettenhandling
Allgemeine Fräsanwendung
Weitere Anwendungen

## Slide 11: VERO-S NSR Anwendungsbeispiel
VERO-S:
Nullpunktspannmodul NSE plus 138, Roboterkupplung NSR, Palettenkupplung PKL.
Spannmittel:
Handspannfutter ROTA-S plus 2.0.
Merkmale/Anwendung:
Einfache Adaption an Roboterarmen aller Art zum einfachen und schnellen Palettenhandling extrem nah am Maschinentisch.

## Slide 12: VERO-S NSR
Hochgenaue Kurzkegelzentrierung
Patentierter Eil- und Spannhub
Turbo-Funktion
Große Flächen
Komplett abgedichtetes System
Stahlinlays mit integrierter Reinigungsfunktion
Abfrage der Spannschieberstellung Modul geöffnet und Modul geschlossen
Gewichtoptimiertes Design
Verdrehsicherung
Einführradien am Spannbolzen
Ansteuerung des Moduls
Passschrauben
Pneumatisches System
5
6
7
8
9
10
4
3
2
1
13
12
11
5
6
7
8
9
10
4
3
2
1
13
12
11
9
11
5
5

## Slide 13: VERO-S NSR
Integrierte Turbo-Funktion
Verriegeln über Spannschieber
Federkraft
Zusätzliche Kraft, die aus dem Turbo resultiert
Anschluss Turbo-Funktion
2
1
2
1
3
3
Turbo-Funktion
max. 50 kN
Federkraftspannung
max. 12 kN
Einzugs-kraft
Betätigungsdruck der Turbo-Funktion
Zentrieren über Kurzkegel
Vergleich: Einzugskraft Federspannung und Turbo

## Slide 14: VERO-S NSR
Reinigung durch Sperrluft
Abfrage der Palettenanwesenheit (optional)
Abfrage geöffnet oder gespannt (optional)
Ansteuerung der Roboterkupplung
2
1
Öffnen
Turbo-Funktion
Sperrluft
1
2
1
3
3
2
3
Zustand geöffnet
Zustand verriegelt

## Slide 15: VERO-S NSR
Über seitliche Schrägen an der Roboterkupplung
Über zwei Zylinderstifte in der Stirnseite der Roboterkupplung
2
1
2
1
Einfaches Fügen – Höchste Bedienfreundlichkeit
Schlanke Bauweise
Verdrehsicherung für Paletten

## Slide 16: Baureihen VERO-S NSR
Technische Daten | NSR mini 100 | NSR 160 | NSR maxi 220
Länge [mm] | 100 | 159 | 220
Breite [mm] | 40 | 60 | 176
Einzugskraft [kN] | 1 | 4 | 12
Einzugskraft mit Turbo [kN] | 4 | 15 | 50
Entriegelungsdruck [bar] | 6 | 6 | 6
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02
Moment Mx max. [Nm] | 75 | 600 | 4000
Moment Mz max. [Nm] | 200 | 1600 | 4000
Gewicht [kg] | 0,4 | 1,6 | 21