## Slide 1
KONTEC KSX-C2
5-Axlig bearbetning i perfektion

## Slide 2: KONTEC KSX-C2
5-axligt skruvstycke (utan kraftförstärkning) med justerbar centrering av detaljen
Aktiv neddragning av backarna för en väldigt precis bearbetning av sjättesidan
Snabbyte av backarna utan verktyg
Marknadens längsta slag i basutförandet: 130 mm
Tillgängliga höjder: 214 and 175 mm Tillgängliga längder: 330, 430, 500, 630 och 800 mm
Lätt att byta förlängare för att öka slaglängden
Höjdpunkter

## Slide 3: KONTEC KSX-C2
Snabbyte av backar utan verktyg
Neddragningsfunktion
Styrning via hexagonal koppling
Lång guidning för backarna
Hexagonal koppling för aktiv neddragning av backarna
Fjäderbelastad tryckdel säkerställer att backarna sitter fast
Stort utbud av snabbväxlingsbackar
Snabbväxlingsbackar
Mångsidig applikation för bearbetning av första och andra sidan tack vare den aktiva backneddragningen
1
2
3
5
6
4
7
8
9
1
2
3
5
6
4
7
8
9
Funktionsbeskrivning

## Slide 4: KONTEC KSX-C2
Snabbväxlingssystem för backar
Toppbackarna byts på några sekunder, helt utan verktyg.
Aktiv neddragningsfunktion
Fixering av båda grundbackarna, som tack vare den underliggande mekaniken resulterar i en liten backrörelse med en parallel neddragning av arbetsstycket under fastspänning.
Höjdpunkter
1
2

## Slide 5: KONTEC KSX-C2
Långt backslag i basutförandet
KSX-C2 har ett backslag på 130 mm i basutförandet för varje uppspänningslängd. Jämfört med sina motståndare har den som standard det absolut längsta backslaget.
Fritt konfigurerbart spindelsystem
Beroende på skruvstyckets längd kan slaglängden fritt konfigureras genom olika förlängningar av dragcylindern.
Snabb ändring till större slaglängd
KSX-C2 kan snabbt konverteras till en större spännvidd utan verktyg och extra tillbehör.
Höjdpunkter

## Slide 6: KONTEC KSX-C2
Två höjder tillgängliga
KSX-C2 är tillgänglig som KSX-C2 125 med en höjd av 214 mm och KSX-C2 125-L med en höjd av 175 mm.
Fem längder tillgängliga
KSX-C2 är tillgänglig i följande längder: 330, 430, 500, 630 och 800 mm.
Monteringsmöjligheter
KSX-C2 kan monteras via nollpunktssystem, monteringsskruvar, T-spårsmuttrar och direkt på maskinbordet.
Höjdpunkter

## Slide 7: KONTEC KSX-C2
Höjdpunkter- Snabbväxling av toppbackarna

## Slide 8: KONTEC KSX-C2
 | ID | Höjd (inclusive backar) | Max. Spännkraft | Max. moment | Backslag i basutförande | Vikt | Rek. pris
 |  | [mm] | [kN] | [Nm] | [mm] | [kg] | [SEK]
KSX-C2 125-330 | 1452982 | 214 | 40 | 120 | 130 | 33,2 | 35.929
KSX-C2 125-330-L | 1452983 | 175 | 40 | 120 | 130 | 27,3 | 33.202
KSX-C2 125-430 | 1452984 | 214 | 40 | 120 | 130 | 36,1 | 38.045
KSX-C2 125-430-L | 1452985 | 175 | 40 | 120 | 130 | 30,2 | 35.318
KSX-C2 125-500 | 1452986 | 214 | 40 | 120 | 130 | 38,1 | 39.425
KSX-C2 125-500-L | 1452987 | 175 | 40 | 120 | 130 | 32,2 | 36.698
KSX-C2 125-630 | 1452990 | 214 | 40 | 120 | 130 | 41,8 | 41.910
KSX-C2 125-630-L | 1452991 | 175 | 40 | 120 | 130 | 35,9 | 39.193
KSX-C2 125-800 | 1452992 | 214 | 40 | 120 | 130 | 46,6 | 45.143
KSX-C2 125-800-L | 1452993 | 175 | 40 | 120 | 130 | 40,7 | 42.415