## Slide 1
KONTEC KSC-D
Einfachste Beladung dank Dritthandfunktion

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme
VERO-S
KONTEC
TANDEM
ROTA
MAGNOS
Aufspann-türme

## Slide 3: Ausgangssituation
zukünftig
heute
Zeit
Fertigungs-
tiefe
Zunehmende Bedeutung
der Werkstückspannung
Zeit
Flexibilität
Zeit
Globaler
Wettbewerb

## Slide 4: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von Sonderplatten passend auf das jeweilige Fertigungssystem
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Genauigkeitsmessungen
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung

## Slide 5: KONTEC Portfolio
Einfachspanner | Zentrischspanner | Mehrfachspanner
Spannung gegen eine feste Backe Feste Backe dient als Referenz Hohe Wiederholgenauigkeit Besonders geeignet für Werkstücke mit Bemaßung von der Seite | Symmetrisches Spannen Werkstück-Nullpunkt liegt immer mittig Sehr gute Zugänglichkeit für 5-Achs fräsen Besonders geeignet für Werkstücke mit Bemaßung aus der Mitte | Spannen von mehreren kleinen oder sehr großen Werkstücken Multifunktionell einsetzbar Verkürzen der Rüstzeiten Optimale Ausnutzung des Maschinentischs

## Slide 6: KONTEC Portfolio
Max. Spannweite [mm]
Backenbreite
Chart: Spannkraft
| 40 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 160
Einfachspanner | 12 | 20 | 25 | 0 | 40 | 40 | 50
Zentrischspanner | 7 | 15 | 25 | 0 | 0 | 35 | 50
Mehrfachspanner | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 40 | 0
Max. Spannkraft [kN]
Backenbreite
Chart: Spannweite
| 40 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 160
Einfachspanner | 81 | 131 | 192 | 0 | 245 | 343 | 491
Zentrischspanner | 71 | 123 | 120 | 0 | 0 | 301 | 461
Mehrfachspanner | 571 | 571 | 126 | 571 | 0 | 121 | 331

## Slide 7: Schnelle Adaption an neue Spannaufgaben
Systembacken |  |  | 
Standard Wendebacke | Wendebacke, grip -grip | Vergrößerte Spannweite -VS | Alu Backe AL
Adapter- und Pendelplatte -R | 5-Achs Standardbacke -5A / -5A-VS | 6fach Backe -6B | Wendebacke grip, Mittelbacke glatt -ST
Spannbacken |  |  | 
Spannbacke mit Positionierstiften | Federblatt-Niederzugbacke | Prismabacke | Stufenbacke, grip

## Slide 8: KONTEC Übersicht
Zentrischspanner
Einfachspanner
Mehrfachspanner

## Slide 9: KONTEC Mehrfachspanner
KSM2
Spannschiene mit Backenschnellwechsel
KSC-D
Basisspanner

## Slide 10: KONTEC KSC-D Anwendungsbeispiel
Spannmittel:
Merkmale/Anwendung:

## Slide 11: KONTEC KSC-D
Spindeltrieb
Lange Backenführung
Dritthandfunktion
Befestigungsgewinde
Standard-Backenschnittstelle
Geringe Bauhöhe
Mittelbacke
Betätigung über Sechskant-Anschluss
2
1
3
4
5
6
7
1
3
4
6
7
5
8
8
2

## Slide 12: KONTEC KSC-D
Gewinde für Anschläge in den Grundbacken
Dritthandfunktion
Doppelt gekapselte Spindel
Antrieb über Sechskant-Nuss
1
1
2
2
Abdichtung am Betätigungsanschluss
Abdichtung an der Spindellagerung
1
1
Gewinde für Anschläge

## Slide 13: KONTEC KSC-D
Kapselung der Grundbacken
Extrem flache Bauweise
Befestigungsmöglichkeiten
1
1
Befestigung über Nullpunktspannsystem
Befestigung über Spannpratzen
Befestigung über
Schrauben
Befestigung über Passschrauben
2
2
1
1
2
2
Obere Backe
Untere Backe
3
3
4
4

## Slide 14: Baureihen KONTEC KSC-D
Technische Daten | KSC-D 80-300* | KSC-D 125-320* | KSC-D 125-740*
Max. Spannkraft [kN] | 25 | 40 | 40
Max. Drehmoment [Nm] | 90 | 100 | 100
Gewicht [kg] | 8 | 14 | 34
* Zusätzlich erhältlich in den Ausführungen grip, ST, AL, R