## Slide 1
KONTEC KSO
Leichtes und flexibles Spannsystem

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme
VERO-S
KONTEC
TANDEM
ROTA
MAGNOS
Aufspann-türme

## Slide 3: Ausgangssituation
zukünftig
heute
Zeit
Fertigungs-
tiefe
Zunehmende Bedeutung
der Werkstückspannung
Zeit
Flexibilität
Zeit
Globaler
Wettbewerb

## Slide 4: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von Sonderplatten passend auf das jeweilige Fertigungssystem
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Genauigkeitsmessungen
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung

## Slide 5: KONTEC Portfolio
Einfachspanner | Zentrischspanner | Mehrfachspanner
Spannung gegen eine feste Backe Feste Backe dient als Referenz Hohe Wiederholgenauigkeit Besonders geeignet für Werkstücke mit Bemaßung von der Seite | Symmetrisches Spannen Werkstück-Nullpunkt liegt immer mittig Sehr gute Zugänglichkeit für 5-Achs fräsen Besonders geeignet für Werkstücke mit Bemaßung aus der Mitte | Spannen von mehreren kleinen oder sehr großen Werkstücken Multifunktionell einsetzbar Verkürzen der Rüstzeiten Optimale Ausnutzung des Maschinentischs

## Slide 6: KONTEC Portfolio
Max. Spannweite [mm]
Backenbreite
Chart: Spannkraft
| 40 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 160
Einfachspanner | 12 | 20 | 25 | 0 | 40 | 40 | 50
Zentrischspanner | 7 | 15 | 25 | 0 | 0 | 35 | 50
Mehrfachspanner | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 40 | 0
Max. Spannkraft [kN]
Backenbreite
Chart: Spannweite
| 40 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 160
Einfachspanner | 81 | 131 | 192 | 0 | 245 | 343 | 491
Zentrischspanner | 71 | 123 | 120 | 0 | 0 | 301 | 461
Mehrfachspanner | 571 | 571 | 126 | 571 | 0 | 121 | 331

## Slide 7: Schnelle Adaption an neue Spannaufgaben
Systembacken |  |  | 
Standard Wendebacke | Wendebacke, grip -grip | Vergrößerte Spannweite -VS | Alu Backe AL
Adapter- und Pendelplatte -R | 5-Achs Standardbacke -5A / -5A-VS | 6fach Backe -6B | Wendebacke grip, Mittelbacke glatt -ST
Spannbacken |  |  | 
Spannbacke mit Positionierstiften | Federblatt-Niederzugbacke | Prismabacke | Stufenbacke, grip

## Slide 8: KONTEC Übersicht
Zentrischspanner
Einfachspanner
Mehrfachspanner

## Slide 9: KONTEC Einfachspanner
KSO
Kleinteilespanner
KSC-F
Basisspanner
KSG
Maschinenschraubstock
KSX
5-Achs-Spanner
Mit Kraftverstärkung
Ohne Kraftverstärkung

## Slide 10: KONTEC KSO Anwendungsbeispiel
Spannmittel:
Merkmale/Anwendung:

## Slide 11: KONTEC KSO
Spindel gekapselt
Spannweiteneinstellung
Lange Backenführung
Aufnahme für Werkstückunterlagen
Modulares System
Kompakte Bauweise
2
1
3
4
5
6
2
1
3
4
6
5

## Slide 12: KONTEC KSO
KSO 4V Aufspannturm
Kompakt und präzise
KSO mit Alu-Schnellwechselbacken

## Slide 13: Baureihen KONTEC KSO
Technische Daten | KSO 40 | KSO 65*1 | KSO 100*2
Backenbreite [mm] | 40 | 65 | 
Spannkraft [kN] | 12 | 20 | 40
Max. Drehmoment [Nm] | 20 | 65 | 70
Gewicht [kg] | 1.7 | 5.5 | 11.3
*1 Zusätzlich erhältlich in der Ausführung -AL
*2 Zusätzlich erhältlich in den Ausführungen -VS, -R, -5A