## Slide 1
MAGNOS MTR I MGT
Magnetspanntechnik

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme
VERO-S
KONTEC
TANDEM
ROTA
MAGNOS
Aufspann-türme

## Slide 3: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von Sonderplatten passend auf das jeweilige Fertigungssystem
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Genauigkeitsmessungen
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung

## Slide 4: MAGNOS MTR
Stabiler Grundkörper
Befestigungsbohrung
Umpolbare AlNiCo-Magnete
Spulenkörper in isolierter Ausführung
Stahlpol
Kunstharzverguss
Neodym-Magnete
2
1
3
4
5
6
7
2
1
3
4
6
7
5
2

## Slide 5: MAGNOS MGT
Stabiler Grundkörper
Befestigungsbohrung
Umpolbare AlNiCo-Magnete
Spulenkörper in isolierter Ausführung
Stahlpol
Kunstharzverguss
2
1
3
4
5
6
2
1
3
4
6
5
2

## Slide 6: MAGNOS MTR/MGT
Funktion und Wirkungsweise
Variante IC
Befestigungsmöglichkeiten
Polverlängerungen
1
1
MTR-IC
MGT-IC
2
2
1
1
2
2
3
3
Direkte Befestigung über Befestigungsbohrungen
Befestigung auf Backenfutter
Befestigung mittels Adapterflansch

## Slide 7: MAGNOS MTR/MGT
Minimale Rüstzeiten und Steigerung der Produktivität
Docking Station
Sondergrößen

## Slide 8: Baureihen MAGNOS MTR/MGT
Technische Daten | MTR-IC | MGT-IC
ØAD [mm] |  | 
ØID [mm] |  | 
H [mm] | 158 / 142 | 158 / 142
Max. Spannkraft [N/cm2] | 160 | 160
Anzahl Pole | 12 / 18 | 12 / 18 / 24 / 32
Anschluss | 7-PIN | 7-PIN / ILME
Anzahl Kanäle | 1 / 2 | 1 / 3 / 6 / 8
Max. Drehzahl [min-1] | 400 – 1000 | 240 – 650