## Slide 1
OPUS-H3
Hohlspannzylinder

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
Handspannfutter
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
Kraftspann-futter mit
Durchgangs-bohrung
Kraftspannfutter mit Backenschnell-wechselsystem
Kraftspann-futter ohne
Durchgangs-bohrung
Pneumatische
Vorderend-futter
Spannzylinder
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme
Lünetten
Schnell-wechsel-systeme
Kunden-spezifische Lösungen
SCHUNK Synergiemaschine

## Slide 3: OPUS
Integriertes Rückschlagventil
Kompakte Bauweise
Große Durchgangsbohrung beim Hohlspannzylinder OPUS-H
Langer Betätigungshub
Integrierte Schaltnocke zur Hubabfrage

## Slide 4: OPUS
Vollspannzylinder OPUS-V
Hohlspannzylinder OPUS-H3

## Slide 5: Baureihen OPUS-H3
Technische Daten | Max. Drehzahl [min-1] | Kolben-fläche [cm2] | Kolben-hub [mm] | Durch-gangs-bohrung [mm] | Max. Druck [bar] | Zugkraft bei 45 bar [kN] | Lecköl-menge [l/min] | Trägheits-moment [kgm2] | Leistungs-aufnahme [kW]
OPUS-H3 70-37 | 8000 | 70 | 26 | 37.5 | 45 | 31 | 2.5 | 0.013 | 0.85
OPUS-H3 102-46 | 7000 | 103 | 25 | 46.5 | 45 | 46 | 3 | 0.028 | 1
OPUS-H3 130-53 | 6300 | 131 | 25 | 52.5 | 45 | 58 | 3.5 | 0.04 | 1.2
OPUS-H3 150-67 | 5500 | 152 | 30 | 67.5 | 45 | 68 | 4 | 0.07 | 1.5
OPUS-H3 170-77 | 5000 | 170 | 30 | 77 | 45 | 76 | 4.5 | 0.09 | 1.8
OPUS-H3 200-86 | 4500 | 197 | 35 | 86 | 45 | 88 | 5 | 0.13 | 1.9
OPUS-H3 225-95 | 4000 | 225 | 35 | 95 | 45 | 100 | 7 | 0.17 | 1.9
OPUS-H3 320-127 | 3200 | 325 | 40 | 127.5 | 45 | 144 | 12 | 0.54 | 2.5

## Slide 6: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von werkstückspezifischen Spannlösungen
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Feldversuche mit Technologiepartnern
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung
Zurück zur Übersicht