## Slide 1
Produktpräsentation
LGP
Universalgreifer

## Slide 2
Universalgreifer
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit T-Nutenführung und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

## Slide 3
Einfach. Wirtschaftlich. Zuverlässig.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Zentrier- und Befestigungsmöglichkeiten
3
Keilhakenprinzip
2
Grundbacke
1
Antrieb
4
Gehäuse
5
Der runde Kolben wird mit Druckluft nach oben bzw. nach unten gedrückt.
Die schrägen Wirkflächen des Keilhakens erzeugen dabei eine synchrone parallele Backenbewegung.
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Funktionsoptimierte Greiferbaureihe für maximale Kosteneffizienz
Stabile, eingeschliffene T-Nuten-Gleitführung für höchste Präzision in der Handhabung
Passende SCHUNK Nutenschalter für die prozesssichere Stellungsabfrage
Harteloxierte bzw. gehärtete Funktionselemente Für lange Lebensdauer
Keilhakenprinzip für hohe Kraftübertragung und synchronisiertes Greifen
Kompakte Baumaße für minimierte Störkonturen

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Hub pro Backe | Schließkraft | Öffnungskraft | Empfohlenes Werkstückgewicht | Eigenmasse | Max. zulässige Fingerlänge
 | [mm] | [N] | [N] | [kg] | [kg] | [mm] |  |  | 
8 | 2 | 26 .. 32 | 36 .. 42 | 0.13 | 0.03 .. 0.04 | 20
10 | 3 | 58 .. 74 | 70 .. 86 | 0.29 | 0.07 .. 0.08 | 25
16 | 5 | 120 .. 140 | 138 .. 158 | 0.6 | 0.15 .. 0.16 | 32
20 | 6 | 240 .. 280 | 280 .. 320 | 1.2 | 0.24 .. 0.25 | 40
25 | 8 | 380 .. 460 | 438 .. 518 | 1.9 | 0.46 .. 0.48 | 50
40 | 13 | 840 .. 1090 | 928 .. 1178 | 4.2 | 1.5 .. 1.6 | 64