## Slide 1
Produktpräsentation
GSW-B-AGE
Greifer mit Schaftschnittstelle

## Slide 2
Greifer mit Schaftschnittstelle
Die einfachste Lösung für die die Einbindung von SCHUNK Greifern mit Ausgleichseinheit in Werkzeugmaschinen.
Bis zu 2,7 mm Ausgleichsweg
Universalgreifer PGN-plus/PZN-plus mit Schaftschnittstelle GSW-B und Ausgleicheinheit AGE

## Slide 3
Hoher Durchfluss. Kosteneffizient. Nachgiebig.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Axialer Ausgleich
3
Adapterplatte mit integriertem Druckteiler
2
Spannschaft
1
Planarer Ausgleich
4
Winkelausgleich
5
Der durch die zentrale Maschinen-Kühlflüssigkeitszufuhr vorhandene Druck wird über den in die Adapterplatten integrierten Druckteiler reduziert. Der Greifer kann damit beaufschlagt werden und über Kolben und Keilhaken die Grundbacken entsprechend betätigen.
Während des Zugreifens gibt der Greifer über das seitliche Druckbegrenzungsventil kontinuierlich Kühlschmiermittel bzw. Druckluft ab.
Greifer Kinematik
6
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Preiswerte Einheit aus einem Universalgreifer PGN-plus/PZN-plus und einer Schaftschnittstelle
Schnelles, automatisiertes Einwechseln des Greifers aus dem Werkzeugmagazin
Vollautomatischer Werkstückwechsel ohne Roboter- oder Portaleinsatz
Drei Ausgleichsrichtungen in einer Einheit kompakte Bauweise für minimale Aufbauhöhe
Robuste Gleitführung für hohe Momentenbelastung bei minimalem Bauraum
Kompensation von werkstückbedingten Toleranzen und Positionsungenauigkeiten verringert Gefahr des Verklemmens, erforderliche Montagekräfte werden reduziert und Verschleiß an Werkstück und Handhabungsgerät minimiert

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Auslenkung winkelig | Auslenkung rotatorisch | Ausgleichsmoment rotatorisch | Eigenmasse | Max. zul. Drehzahl | Nennbetriebsdruck Druckluft | Nennbetriebsdruck Kühlmittel
 | [°] | [°] | [Nm] | [kg] | [1/min] | [bar] | [bar] |  |  | 
120 | 5.5 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 20 | 6 | 40
150 | 5.5 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 20 | 6 | 40
220 | 5.5 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 20 | 6 | 40
600 | 5.5 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 20 | 6 | 40