## Slide 1
Produktpräsentation
GSW-M
Magnetgreifer

## Slide 2
Magnetgreifer
Die einfachste Lösung für die Einbindung von Magnetgreifern in Werkzeugmaschinen.
0 W Strombedarf, Betätigung über Kühlschmiermittel
Magnetgreifer für Spindelschnittstellen für die Handhabung von flächigen Bauteilen

## Slide 3
Kosteneffizient. Produktiv. Nachgiebig.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Überdruckventil
3
Medienzuführung
2
Permanentmagnet
1
Ablassventil
4
Gummi-Reibring
5
Der Greifer kann in jeder Maschine eingesetzt werden, die eine Druckluft- oder Kühlschmiermittelversorgung über die Werkzeugaufnahme zur Verfügung stellt.
Der Magnetgreifer GSW-M wird auf das Werkstück aufgesetzt und 20 mm tief angedrückt. Dabei muss die Federkraft des Stempels Fc überwunden werden. (Zusätzlich gibt es einen Reserve- bzw. Ausgleichshub von 9 mm.)
Durch den Hub wird der Permanentmagnet dem Werkstück angenähert und das Werkstück magnetisch festgehalten. Zum Ablegen des Werkstücks wird der Greifer mit Druckluft- oder Kühlschmiermittel beaufschlagt. Während des Ablegens gibt der Greifer über die Austrittsöffnung kontinuierlich Kühlschmiermittel bzw. Druckluft ab.
Gewinde
6
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
Preiswerte Einheit für eine flexible Automatisierung in Ihrer Maschine
Schnelles, automatisiertes Einwechseln des Greifers aus dem Werkzeugmagazin
Vollautomatischer Werkstückwechsel ohne Roboter- oder Portaleinsatz
Universell für viele verschiedene Werkstücke geeignet

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Eigenmasse | Haltekraft | Empfohlenes Werkstückgewicht | Max. zul. Drehzahl | Nennbetriebsdruck Druckluft | Nennbetriebsdruck Kühlmittel
 | [kg] | [N] | [kg] | [1/min] | [bar] | [bar] |  |  | 
20 | 1 | 70 | 3.5 | 0 | 6 | 40