## Slide 1
Produktpräsentation
SKE
Schwenkköpfe

## Slide 2
Schwenkköpfe
Schwenkkopf mit 90° Schwenkwinkel und Einfachkolben-Antrieb für einfache Schwenkaufgaben

## Slide 3
Kompakt. Schnell. Produktiv.

## Slide 4
Funktionsprinzip
Endlageneinstellbarkeit
3
Drosselverschraubungen
2
Anschraubbild für Adapterplatten
1
Ein im Gehäuse integrierter doppeltwirkender Kolben dreht die 90°-Schwenkachse. Die Kolbengeschwindigkeit wird über Drosselverschraubungen geregelt, für eine exakte Endlagenposition.
Funktionsbeschreibung

## Slide 5
Vorteile – Ihr Nutzen
90°-Schwenkkopf mit integriertem Endpositionsanschlag
Geringes Eigengewicht und kompakte Baumaße für kurze Zyklenzeiten
Standardisierte Schnittstellen zu vielen Greifern der RH-Baureihe für schnelle Greifermontage ohne Zwischenplatten

## Slide 6
Technische Daten
Technische Daten Übersicht
Baugröße | Drehwinkel | Drehmoment | Eigenmasse | Wiederholgenauigkeit
 | [°] | [Nm] | [kg] | [°] |  |  | 
18 | 90 | 0.4 | 0.13 | 0.03
22 | 90 | 0.75 | 0.2 | 0.03
40 | 90 | 5 | 0.92 | 0.03
55 | 90 | 9 | 1.95 | 0.03