## Slide 1
TANDEM KSH3
Kompakte, hydraulisch betätigte Kraftpakete für die Serienfertigung

## Slide 2
Spannbacken
VERO-S
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
KONTEC
TANDEM
ROTA
MAGNOS
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme
Aufspanntürme

## Slide 3: TANDEM 3
Zunehmende Bedeutung der Werkstückspannung
Ausgangssituation

## Slide 4: TANDEM KSH3
Große Variantenvielfalt
Patentierte Abfrage der Grundbackenstellung über Staudruck
Werkstückanlagekontrolle durch die Grundbacke
Induktive Backenabfrage
Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
Quadratische Bauform mit idealer Außenkontur
Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Grundbacken mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung als Standard
Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Vorteile – Ihr Nutzen

## Slide 5: TANDEM 3 Lead-Spanner
 | Hydraulisch KSH3 |  |  |  | 
Standardhub |  |  |  |  | 
 | KSH3 |  |  |  | 
 | Baugröße | 64 | 100 | 140 | 160
 | Backenhub (mm) | 2 | 2 | 3 | 3
 | Anzahl Varianten | 4 | 6 | 6 | 6
L | Hydraulisch KSH3-LH |  |  |  |  | 
Langhub |  |  |  |  |  | 
 | KSH3-LH |  |  |  |  | 
 | Baugröße | 64 | 100 | 140 | 160 | 250
 | Backenhub (mm) | 4 | 6 | 7 | 8 | 15
 | Anzahl Varianten | 4 | 6 | 6 | 6 | 6
 | Hydraulisch KSH3-F |  |  |  | 
Mit fester Backe |  |  |  |  | 
 | KSH3-F |  |  |  | 
 | Baugröße | 64 | 100 | 140 | 160
 | Backenhub (mm) | 4 | 4 | 6 | 6
 | Anzahl Varianten | 4 | 4 | 4 | 4
Übersicht TANDEM KSH3

## Slide 6: TANDEM 3
Standardhub
Beim Standardhub wird durch einen kleinen Keilwinkel eine hohe Kraftübersetzung erreicht. Vorteil: Hohe Spannkräfte.
Langhub (-LH)
Beim Langhub wird durch einen vergrößerten Keilwinkel ein großer Backenhub erreicht. Durch den vergrößerten Winkel erreicht die LH-Variante allerdings eine geringere Spannkraft als die Standardhub-Variante. Vorteil: Großer Backenhub.
Mit fester Backe (-F)
Eine Spannbacke ist fest mit dem Körper verschraubt. Die Krafteinleitung erfolgt über die bewegliche Backe.
Feste Spannbacke
Bewegliche Spannbacke
1
2
1
2
Hubvarianten

## Slide 7: TANDEM KSH3
Spannkräfte und Backenhub
Chart: Backenhub
| 64 | 100 | 140 | 160 | 250
Standardhub | 2 | 2 | 3 | 3
Langhub | 4 | 6 | 7 | 8 | 15
Mit fester Backe | 4 | 4 | 6 | 6
Chart: Spannkraft
| 64 | 100 | 140 | 160 | 250
Standardhub | 4.5 | 18 | 30 | 45
Langhub | 4.5 | 16 | 30 | 40 | 50
Mit fester Backe | 4 | 18 | 30 | 45

## Slide 8: TANDEM KSH3
Keilhakenantrieb
Gehärteter und extrem steifer Grundkörper
Ausgeklügeltes Schmiersystem
Lange Backenführung
Geringe Bauhöhe
Schmutzunempfindliches Design
Standard-Backenschnittstelle
Ideale Außenkontur
Ansteuerung des Kraftspannblocks
Im Körper geführter Futterkolben
Schmierkanäle im Verschlussdeckel
Passschrauben als Option
1
2
3
5
6
4
7
8
Funktionsschnittbild
9
10
11
12
7
11
12
8
6
5
3
9
9
2
4
1
10

## Slide 9: TANDEM KSH3
Spannkraft in Abhängigkeit des Betätigungsdrucks
Die Spannkraft steigt bei zunehmendem Betätigungsdruck linear an. Der Mindest-Hydraulikdruck sollte dabei 10 bar nicht unterschreiten.
Spannkraft
Betätigungsdruck
Späneabweisendes Design
Durch die spezielle Gestaltung von Grundbacke und Abdeckleiste wird verhindert, dass sich Späne dauerhaft festsetzen können. Beim Spannen werden die Späne von der Grundbacke über die Schräge der Abdeckleiste geschoben.
Highlights
Abdeckstopfen für die Befestigungsschrauben
Alle vier Befestigungsschrauben werden durch eloxierte Alustopfen verschlossen. Spänenester werden so von vorneherein komplett eliminiert.
1
2
1
2
2
1

## Slide 10: TANDEM KSH3
Ausrichtkante
An der Seite des Kraftspannblocks ist eine Ausrichtkante eingefräst. Diese verläuft parallel zur Backenführung und ermöglicht das exakte Ausrichten der Spanner auf dem Maschinentisch.
Kühlmittelablaufbohrung
Alle Kraftspannblöcke sind mit einer Kühlmittelablaufbohrung versehen. Eindringender Kühlschmierstoff kann so wieder nach außen abgeführt werden. Um das Eindringen von Spänen zu verhindern ist die Ablaufbohrung mit einem Sinterfilter verschlossen.
Highlights

## Slide 11: TANDEM KSH3
Konsolplatten
Konsolplatten bieten mehrere integrierte Möglichkeiten die Kraftspannblöcke auf dem Maschinentisch zu befestigen.
Befestigung über NPST
Befestigung über Spannbriden
Befestigung über Nutensteine
Highlights
Schmiersystem
Manuelle Schmierung: über Fettpresse werden alle Gleitflächen gleichmäßig mit Fett versorgt.
Zentralschmierung: über bodenseitige Anschlüsse werden alle Gleitflächen gleichmäßig mit Fett versorgt.
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
2

## Slide 12: TANDEM KSH3
Koordinatengefertigte Absteckbohrungen (-Z)
Um mehrere Kraftspannblöcke sehr genau zueinander auf Spannvorrichtungen positionieren zu können, sind in der Z-Ausführung koordinatengefertigte Absteckbohrungen integriert.
Absteckbohrung
Pneumatische Abfragen (-PM)
Über Staudruck können die Grundbackeneinstellungen abgefragt werden. Eine Übergabe durch die Grundbacke ermöglicht die Durchführung von Druckluft in die Systembacken.
Patentierte Abfrage über Staudruck
Luftübergabe an Systembacke
Standardisierte Ausstattungsvarianten
1
1
1
2
2
Induktive Backenabfrage (-IM)
Zwei induktive Näherungsschalter in den Aussparungen der Grundbacke ermöglichen eine Abfrage der Grundbackenstellungen.  Abfrage eignet sich besonders für voll automatisierte Bearbeitungsvorgänge.
1
1

## Slide 13: TANDEM KSH3
Unterlagen
Homepage (Verlinkung kommt noch)
Katalogkapitel (Verlinkung kommt noch)

## Slide 14
TANDEM System- und Aufsatzbacken
Höchste Flexibilität dank Baukasten bestehend aus Träger- und großer Auswahl an Aufsatzbacken

## Slide 15: TANDEM System- und Aufsatzbacken
Individuell anpassbar an neue Spannaufgaben
Trägerbackensystem
Großer Baukasten an passenden Aufsatzbacken
Vorteile – Ihr Nutzen

## Slide 16: TANDEM 3 Backenportfolio
Aufsatzbackenrohlinge |  | 
Aufnahme über Kreuzversatz Steg und Nut | Aufnahme über Spitzverzahnung 1,5 x 60° | 
KTR / KTR-H | STR / STR-H | STR-S
Trägerbacken + SCHUNK Backensortiment | 
TBA-D | Spannbacken
3-Achs-Backen
S3A-G5
5-Achs-Backen
S5A-G5

## Slide 17: TANDEM 3 Backenportfolio
KTR/KTR-H |  |  |  | 
Bezeichnung | Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
KTR 64 | 0402120 | 28,5 | 34 | 16
KTR 100 | 0402121 | 47 | 55 | 25
KTR 140 | 1349707 | 65 | 70 | 35
KTR 160 | 0402122 | 76 | 80 | 40
KTR 250 | 0402123 | 120 | 125 | 50
KTR-H 64 | 0402220 | 28,5 | 34 | 35
KTR-H 100 | 0402221 | 47 | 55 | 48
KTR-H 140 | 1349708 | 65 | 70 | 70
KTR-H 160 | 0402222 | 76 | 80 | 77,5
KTR-H 250 | 0402223 | 120 | 125 | 100
STR-S |  |  |  | 
Bezeichnung | Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
STR-S 64 | 0402110 | 25 | 34 | 20
STR-S 100 | 0402111 | 42 | 55 | 25
STR-S 140 | 1349712 | 55 | 70 | 38
STR-S 160 | 0402112 | 60 | 80 | 40
STR-S 250 | 0402113 | 90 | 125 | 50
STR/STR-H |  |  |  | 
Bezeichnung | Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
STR 64 | 0402100 | 28,5 | 34 | 20
STR 100 | 0402101 | 42 | 55 | 25
STR 140 | 1349709 | 62 | 70 | 35
STR 160 | 0402102 | 66 | 80 | 40
STR 250 | 0402103 | 108 | 125 | 50
STR-H 64 | 0402200 | 28,5 | 34 | 35
STR-H 100 | 0402201 | 47 | 55 | 50
STR-H 140 | 1349710 | 70 | 70 | 70
STR-H 160 | 0402202 | 76 | 80 | 80
STR-H 250 | 0402203 | 120 | 125 | 100
TBA-D |  |  |  | 
Ident.-Nr. | Schnittstelle | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
0402294 | W-65-1 | 63,6 | 65 | 34
1349715 | W-90-1 | 83 | 90 | 53
0402295 | W-100-1 | 92,8 | 100 | 53
0402296 | W-125-1 | 113,4 | 125 | 63
S3A-G5 |  |  | 
Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
1471165 | 25,5 | 34 | 22
1471166 | 36 | 50 | 26
1471167 | 48 | 69 | 31
1471168 | 48 | 80 | 31
1471187 | 66 | 125 | 40
S5A-G5 |  |  | 
Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
1471189 | 25,5 | 34 | 40
1471190 | 36 | 50 | 50
1471197 | 49,5 | 69 | 50
1471198 | 58,5 | 80 | 50
1471200 | 72 | 125 | 110

## Slide 18
ABP-h plus
Basisplatten für KSP3 Kraftspannblöcke

## Slide 19: ABP-h plus Basisplatten
VERO-S Schnittstelle
Pneumatikanschluss von drei Seiten
Flexibel einsetzbar
Manuell betätigbare Pneumatikventile
Integriertes Druckerhaltungsventil
Bodenseitige Medienübergabe
Vorteile – Ihr Nutzen

## Slide 20: ABP-h plus Basisplatten
TANDEM KSP plus Kraftspannblock
Pneumatikanschluss von drei Seiten
Integrierte Manometer
Manuell betätigbare Pneumatikventile
VERO-S Schnittstelle
Bodenseitige Medienübergabe
1
2
3
5
6
4
Funktionsschnittbild
1
2
3
2
2
4
5
6

## Slide 21
KSL3
Konsolplatten für KSP3 und KSH3 Kraftspannblöcke

## Slide 22: KSL3 Konsolplatten
Vero-S Schnittstelle
Vorbereitet für Spannbriden
Vorteile – Ihr Nutzen