## Slide 1
TANDEM KSF3
Federgespannte Kraftpakete für Turm- und Speicherlösungen

## Slide 2
Spannbacken
VERO-S
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
KONTEC
TANDEM
ROTA
MAGNOS
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme
Aufspanntürme

## Slide 3: TANDEM 3
Zunehmende Bedeutung der Werkstückspannung
Ausgangssituation

## Slide 4: TANDEM KSF3
Federgespannte Kraftspannblöcke
Patentierte Abfrage der Grundbackenstellung über Staudruck
Werkstückanlagekontrolle durch die Grundbacke
Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
Quadratische Bauform mit idealer Außenkontur
Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Grundbacken mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung als Standard
Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Vorteile – Ihr Nutzen

## Slide 5: TANDEM 3 Lead-Spanner
 | Federkraft KSF3-F |  |  | 
Mit fester Backe |  |  |  | 
 | KSF3-F |  |  | 
 | Baugröße | 100 | 160 | 250
 | Backenhub (mm) | 4 | 6 | 10
 | Anzahl Varianten | 4 | 4 | 4
 | Federkraft KSF3-LH |  |  | 
Langhub |  |  |  | 
 | KSF3-LH |  |  | 
 | Baugröße | 100 | 160 | 250
 | Backenhub (mm) | 6 | 8 | 15
 | Anzahl Varianten | 4 | 4 | 4
 | Federkraft KSF3 |  |  | 
Standardhub |  |  |  | 
 | KSF3 |  |  | 
 | Baugröße | 100 | 160 | 250
 | Backenhub (mm) | 2 | 3 | 5
 | Anzahl Varianten | 4 | 4 | 4
Übersicht TANDEM KSF3

## Slide 6: TANDEM 3
Standardhub
Beim Standardhub wird durch einen kleinen Keilwinkel eine hohe Kraftübersetzung erreicht. Vorteil: Hohe Spannkräfte.
Langhub (-LH)
Beim Langhub wird durch einen vergrößerten Keilwinkel ein großer Backenhub erreicht. Durch den vergrößerten Winkel erreicht die LH-Variante allerdings eine geringere Spannkraft als die Standardhub-Variante. Vorteil: Großer Backenhub.
Mit fester Backe (-F)
Eine Spannbacke ist fest mit dem Körper verschraubt. Die Krafteinleitung erfolgt über die bewegliche Backe.
Feste Spannbacke
Bewegliche Spannbacke
1
2
1
2
Hubvarianten

## Slide 7: TANDEM KSF3
Spannkraft und Backenhub
Chart: Spannkraft
| 100 | 160 | 250
Standardhub | 12 | 30 | 50
Langhub ohne Turbo | 5 | 15 | 21
Langhub mit Turbo | 11 | 34 | 46
Mit fester Backe | 12 | 30 | 50
Chart: Backenhub
| 100 | 160 | 250
Standardhub | 2 | 3 | 5
Langhub | 6 | 8 | 15
Mit fester Backe | 4 | 6 | 10

## Slide 8: TANDEM KSF3
Keilhakenantrieb
Gehärteter und extrem steifer Grundkörper
Ausgeklügeltes Schmiersystem
Lange Backenführung
Geringe Bauhöhe
Schmutzunempfindliches Design
Standard-Backenschnittstelle
Ideale Außenkontur
Ansteuerung des Kraftspannblocks
Im Körper geführter Futterkolben
Schmierkanäle im Verschlussdeckel
Passschrauben als Option
1
2
3
5
6
4
7
8
Funktionsschnittbild
9
10
11
12
9
4
10
12
11
7
8
6
1
3
2
5

## Slide 9: TANDEM KSF3
Abdeckstopfen für die Befestigungsschrauben
Alle vier Befestigungsschrauben werden durch eloxierte Alustopfen verschlossen. Spänenester werden so von vorneherein komplett eliminiert.
Highlights
Ausrichtkante
An der Seite des Kraftspannblocks ist eine Ausrichtkante eingefräst. Diese verläuft parallel zur Backenführung und ermöglicht das exakte Ausrichten der Spanner auf dem Maschinentisch.
Späneabweisendes Design
Durch die spezielle Gestaltung von Grundbacke und Abdeckleiste wird verhindert, dass sich Späne dauerhaft festsetzen können. Beim Spannen werden die Späne von der Grundbacke über die Schräge der Abdeckleiste geschoben.

## Slide 10: TANDEM KSF3
Kühlmittelablaufbohrung
Alle Kraftspannblöcke sind mit einer Kühlmittelablaufbohrung versehen. Eindringender Kühlschmierstoff kann so wieder nach außen abgeführt werden. Um das Eindringen von Spänen zu verhindern ist die Ablaufbohrung mit einem Sinterfilter verschlossen.
Schmiersystem
Manuelle Schmierung: über Fettpresse werden alle Gleitflächen gleichmäßig mit Fett versorgt.
Zentralschmierung: über bodenseitige Anschlüsse werden alle Gleitflächen gleichmäßig mit Fett versorgt.
Highlights
1
2
1
2
2

## Slide 11: TANDEM KSF3
Koordinatengefertigte Absteckbohrungen (-Z)
Um mehrere Kraftspannblöcke sehr genau zueinander auf Spannvorrichtungen positionieren zu können, sind in der Z-Ausführung koordinatengefertigte Absteckbohrungen integriert.
Absteckbohrung
Pneumatische Abfragen (-PM)
Über Staudruck können die Grundbackeneinstellungen abgefragt werden. Eine Übergabe durch die Grundbacke ermöglicht die Durchführung von Druckluft in die Systembacken.
Patentierte Abfrage über Staudruck
Luftübergabe an Systembacke
Standardisierte Ausstattungsvarianten
1
1
1
2
2
1
1

## Slide 12: TANDEM KSF3
Unterlagen
Homepage (Verlinkung kommt noch)
Katalogkapitel (Verlinkung kommt noch)

## Slide 13
TANDEM System- und Aufsatzbacken
Höchste Flexibilität dank Baukasten bestehend aus Träger- und großer Auswahl an Aufsatzbacken

## Slide 14: TANDEM System- und Aufsatzbacken
Individuell anpassbar an neue Spannaufgaben
Trägerbackensystem
Großer Baukasten an passenden Aufsatzbacken
Vorteile – Ihr Nutzen

## Slide 15: TANDEM 3 Backenportfolio
Aufsatzbackenrohlinge |  | 
Aufnahme über Kreuzversatz Steg und Nut | Aufnahme über Spitzverzahnung 1,5 x 60° | 
KTR / KTR-H | STR / STR-H | STR-S
Trägerbacken + SCHUNK Backensortiment | 
TBA-D | Spannbacken
3-Achs-Backen
S3A-G5
5-Achs-Backen
S5A-G5

## Slide 16: TANDEM 3 Backenportfolio
KTR/KTR-H |  |  |  | 
Bezeichnung | Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
KTR 64 | 0402120 | 28,5 | 34 | 16
KTR 100 | 0402121 | 47 | 55 | 25
KTR 140 | 1349707 | 65 | 70 | 35
KTR 160 | 0402122 | 76 | 80 | 40
KTR 250 | 0402123 | 120 | 125 | 50
KTR-H 64 | 0402220 | 28,5 | 34 | 35
KTR-H 100 | 0402221 | 47 | 55 | 48
KTR-H 140 | 1349708 | 65 | 70 | 70
KTR-H 160 | 0402222 | 76 | 80 | 77,5
KTR-H 250 | 0402223 | 120 | 125 | 100
STR-S |  |  |  | 
Bezeichnung | Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
STR-S 64 | 0402110 | 25 | 34 | 20
STR-S 100 | 0402111 | 42 | 55 | 25
STR-S 140 | 1349712 | 55 | 70 | 38
STR-S 160 | 0402112 | 60 | 80 | 40
STR-S 250 | 0402113 | 90 | 125 | 50
STR/STR-H |  |  |  | 
Bezeichnung | Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
STR 64 | 0402100 | 28,5 | 34 | 20
STR 100 | 0402101 | 42 | 55 | 25
STR 140 | 1349709 | 62 | 70 | 35
STR 160 | 0402102 | 66 | 80 | 40
STR 250 | 0402103 | 108 | 125 | 50
STR-H 64 | 0402200 | 28,5 | 34 | 35
STR-H 100 | 0402201 | 47 | 55 | 50
STR-H 140 | 1349710 | 70 | 70 | 70
STR-H 160 | 0402202 | 76 | 80 | 80
STR-H 250 | 0402203 | 120 | 125 | 100
TBA-D |  |  |  | 
Ident.-Nr. | Schnittstelle | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
0402294 | W-65-1 | 63,6 | 65 | 34
1349715 | W-90-1 | 83 | 90 | 53
0402295 | W-100-1 | 92,8 | 100 | 53
0402296 | W-125-1 | 113,4 | 125 | 63
S3A-G5 |  |  | 
Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
1471165 | 25,5 | 34 | 22
1471166 | 36 | 50 | 26
1471167 | 48 | 69 | 31
1471168 | 48 | 80 | 31
1471187 | 66 | 125 | 40
S5A-G5 |  |  | 
Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
1471189 | 25,5 | 34 | 40
1471190 | 36 | 50 | 50
1471197 | 49,5 | 69 | 50
1471198 | 58,5 | 80 | 50
1471200 | 72 | 125 | 110

## Slide 17
ABP-h plus
Basisplatten für KSP3 Kraftspannblöcke

## Slide 18: ABP-h plus Basisplatten
VERO-S Schnittstelle
Pneumatikanschluss von drei Seiten
Flexibel einsetzbar
Manuell betätigbare Pneumatikventile
Integriertes Druckerhaltungsventil
Bodenseitige Medienübergabe
Vorteile – Ihr Nutzen

## Slide 19: ABP-h plus Basisplatten
TANDEM KSP plus Kraftspannblock
Pneumatikanschluss von drei Seiten
Integrierte Manometer
Manuell betätigbare Pneumatikventile
VERO-S Schnittstelle
Bodenseitige Medienübergabe
1
2
3
5
6
4
Funktionsschnittbild
1
2
3
2
2
4
5
6

## Slide 20
KSL3
Konsolplatten für KSP3 und KSH3 Kraftspannblöcke

## Slide 21: KSL3 Konsolplatten
Vero-S Schnittstelle
Vorbereitet für Spannbriden
Vorteile – Ihr Nutzen