## Slide 1
TANDEM PGS3
Perfektion und Zuverlässigkeit für die einfache, automatisierte Maschinenbeladung

## Slide 2
Spannbacken
VERO-S
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
KONTEC
TANDEM
ROTA
MAGNOS
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme
Aufspanntürme

## Slide 3: TANDEM 3
Zunehmende Bedeutung der Werkstückspannung
Ausgangssituation

## Slide 4: TANDEM PGS3
Integrierte Konsolplatte
Direkt einsatzbereit
Grundkörper aus leichtem Aluminium
Geringe Bauhöhe
optimierte Außenkontur
Quadratische Bauform
Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
Vorteile – Ihr Nutzen

## Slide 5: TANDEM 3 Lead-Spanner
 | Pneumatisch PGS3 |  | 
Standardhub |  |  | 
 | PGS3 |  | 
 | Baugröße | 100 | 140
 | Backenhub (mm) | 2 | 3
 | Anzahl Varianten | 1 | 1
 | Pneumatisch PGS3-LH |  | 
Langhub |  |  | 
 | PGS3-LH |  | 
 | Baugröße | 100 | 140
 | Backenhub (mm) | 6 | 7
 | Anzahl Varianten | 1 | 1
Übersicht TANDEM PGS3
Kombinationsstark in der leichten Bearbeitung und der einfachen Automatisierung.
Der Kraftspannblock TANDEM PGS3

## Slide 6: TANDEM 3
Standardhub
Beim Standardhub wird durch einen kleinen Keilwinkel eine hohe Kraftübersetzung erreicht. Vorteil: Hohe Spannkräfte.
Langhub (-LH)
Beim Langhub wird durch einen vergrößerten Keilwinkel ein großer Backenhub erreicht. Durch den vergrößerten Winkel erreicht die LH-Variante allerdings eine geringere Spannkraft als die Standardhub-Variante. Vorteil: Großer Backenhub.
Hubvarianten

## Slide 7: TANDEM PGS3
Spannkraft und Backenhub
Chart: Spannkraft
| 100 | 140
Standardhub | 10 | 17
Langhub | 4.5 | 8.5
Chart: Backenhub
| 100 | 140
Standardhub | 2 | 3
Langhub | 6 | 7

## Slide 8: TANDEM PGS3
Keilhakenantrieb
Integrierte Konsolplatte
Lange Backenführung
Kompakte Bauweise
Schmutzunempfindliches Design
Backenschnittstelle mit Kreuzversatz
Einfache seitliche Ansteuerung des Kraftspannblocks
Im Körper geführter Futterkolben
1
2
3
5
6
4
7
8
Funktionsschnittbild
6
5
8
4
1
7
3
2
7

## Slide 9: TANDEM PGS3
Standardhub
Beim Standardhub wird durch einen kleinen Keilwinkel eine hohe Kraftübersetzung erreicht. Vorteil: Der PGS3 erzeugt hohe Spannkräfte.
Highlights
Langhub
Beim Langhub wird durch einen vergrößerten Keilwinkel ein großer Backenhub erreicht. Durch den vergrößerten Winkel erreicht die LH-Variante allerdings eine geringere Spannkraft als die Standardhub-Variante. Vorteil: Großer Backenhub.
Pneumatischer Antrieb
Spannen und Lösen erfolgt über einen doppelt wirkenden Pneumatikzylinder mit Dauerdruck.

## Slide 10: TANDEM PGS3
Späneabweisendes Design
Durch die spezielle Gestaltung von Grundbacke und Abdeckleiste wird verhindert, dass sich Späne dauerhaft festsetzen können. Beim Spannen werden die Späne von der Grundbacke über die Schräge der Abdeckleiste geschoben.
Highlights
Befestigungsmöglichkeiten
Der Kraftspannblock kann zur Minimierung der Rüstzeit über die bereits vorhandene VERO-S Schnittstelle auf den NSE3 Modulen mit Verdrehsicherung platziert werden.
Befestigung über NPST
Befestigung über Spannbriden
Befestigung über Nutensteine
Einfache Inbetriebnahme
Schnelle und einfache Inbetriebnahme. Dank integrierter Konsolplatte kann der Kraftspannblock direkt auf dem Maschinentisch oder NPST befestigt werden. Die seitlichen Luftanschlüsse ermöglichen es, den Spanner direkt mit einem 5/3-Wegeventil anzusteuern.
1
2
3
2
1
3

## Slide 11: TANDEM PGS3
Unterlagen
Homepage
Katalogkapitel

## Slide 12
TANDEM PGS3 Aufsatzbacken

## Slide 13: TANDEM PGS3 Backenportfolio
Aufsatzbackenrohlinge
Aufnahme über Kreuzversatz Steg und Nut
KTR/KTR-H
KTR/KTR-H |  |  |  | 
Bezeichnung | Ident.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm]
KTR 100 | 0402121 | 47 | 55 | 25
KTR 140 | 1349707 | 65 | 70 | 35
KTR-H 100 | 1349708 | 47 | 55 | 48
KTR-H 140 | 0402222 | 65 | 70 | 70